РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Владимирской области

Государственное унитарное предприятие

«Областное проектно-изыскательское архитектурно-

планировочное бюро»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Заказчик: Администрация Вязниковского района Владимирской области

| Директор ГУП «ОПИАПБ» |  | Н.А. Богатырева |
| --- | --- | --- |
| И.О. начальника отдела планировки и застройки |  | О.С. Гиевая |

Владимир, 2011

# Состав проекта

# Пояснительная записка

# Графическая часть (материалы)

# Материалы проекта на электронном носителе

# Состав авторского коллектива:

| Директор ГУП «ОПИАПБ» |  | Н.А. Богатырёва |
| --- | --- | --- |
| И.О.начальника отдела планировки и застройки |  | О.С. Гиевая |
| Главный инженер проекта |  | А.А. Щенникова |
| Экономист по планированию |  | О.А. Леванова |
| Архитектор |  | Т.С. Зотова |
| Инженер-эколог |  | А.С. Харитонов |

Термины и определения

Официальные термины и определения в строительстве, архитектуре и жилищно-коммунальном комплексе. – Москва: ФГУП «ВНИИПТПИ», 3-е изд.(с изменениями и дополнениями), 2006 г.

1.Потребительские свойства территории – сумма факторов любого вида территории, служащих для удовлетворения необходимых нужд существования человеческого сообщества (групп населения).

2.Планировочные ограничения – все виды природных (ресурсных, рудных и нерудных запасов), экологических, эстетических, исторических, антропогенных, социальных и экономических ограничений.

3.Территориальный ресурс (запас или источник доходов) – вычлененная (определенная) территория, полученная в результате наложения всех видов планировочных ограничений для реализации потребительских свойств жизнедеятельности человеческого сообщества (групп населения) или размещения локальных объектов, обеспечивающих «точки роста» поселений и муниципальных образований.

4.Функциональное зонирование – процесс и результат проектного разделения территории на функциональные зоны, которые включают в себя:

4.1.Функциональная зона – территориальная зона поселения с ясно выраженной преобладающей функцией ее градостроительного использования – например, селитебная зона, производственная зона, коммунально-складская зона и др.

4.2.Жилая зона – функциональная зона, предназначенная для размещения жилых кварталов, общественных центров и учреждений культурно-бытового назначения, обслуживающих население.

4.3.Инфраструктура (лат. Infra - под) – совокупность инженерных и коммунальных подсистем (транспорт, энергоснабжение, водоснабжение и др.), обеспечивающих функционирование любого вида поселения как целостной градостроительной системы.

4.4.Инженерно-техническая инфраструктура – совокупность передающих и распределяющих сетей, устройств и головных сооружений, составляющих систему инженерно-технического обеспечения.

4.5.Производственная зона – функциональная зона, предназначенная для размещения производственных предприятий и связанных с ними инженерных сооружений и обслуживающих устройств.

4.6.Зона сельскохозяйственного использования – функциональная зона незастроенной части территории, предназначенная для использования в сельскохозяйственных целях

4.7.Рекреационная зона – функциональная зона, предназначенная для организации и проведения разнообразных форм массового отдыха населения.

4.8.Зона специального назначения – территориальные зоны планировочных объектов, используемые для различных нестандартных видов градостроительного использования.

4.9.Резервная зона – функциональная зона, оставленная как резерв для будущего использования по данному функциональному назначению (например, резервная селитебная зона и т.д.)

5.Планировочная структура – модель пространственной организации территории, представляющая ее в виде системы планировочных центров и осей, планировочных районов и зон. – структура планировочной организации территории, выражаемая в составе и особенностях взаимного расположения промышленных и селитебных территорий, а также в соподчиненности элементов селитебной зоны. Понятие планировочной структуры задает конфигурационные признаки – линейная, центрическая, компактная, радиальная, радиально-кольцевая, расчлененная и рассредоточенная (групповая) планировочные структуры.

6.Планировочные оси – коммуникации или коридоры коммуникаций реализующих внешние связи планировочных центров.

7.Водно-планировочные оси – долины рек и их притоков, а также территории, прилегающие к ним, являются наиболее ценными для градостроительного и хозяйственного освоения. Вдоль них формируются основные рекреационные зоны.

8.Природный каркас – совокупность четко выраженных природных компонентов (лесные территории, открытые пространства, гидрографическая сеть рек и озер и др.) составляющих структурную природную основу (каркас) урбанизированных территорий.

9.Экологический каркас – система взаимосвязанных озелененных территорий и открытых водных пространств, образующих основу сохранения экологического равновесия данной территории.

10.Экономический рост — количественное изменение реального дохода экономики (ВВП, ВНП или же НД) от одного периода времени к следующему. Указывается, как правило, в процентном отношении. При сокращении производства или дефляции может быть отрицательным. Объяснением двигателей экономического роста занимается теория экономического роста.

11.«Точки роста» - первоочередные мероприятия по территориальному планированию муниципального образования направлены на формирование территорий концентрации градостроительной активности – зон планируемого размещения объектов капитального строительства, играющих инициирующую роль в развитии качественных характеристик жилой среды, организации производственных площадок, формировании рекреации и роста экономики района и области в целом.

12.Качество жизни – комплексный показатель, характеризующий социальные, экономические, экологические и гигиенические условия проживания на данной территории. Определяется с помощью различных социометрических методик.

13.Трудовые миграции – передвижения пешком и на транспорте на работу и с работы, регулярно совершаемые жителями до мест приложения труда за пределами поселений при использовании общественного или личного транспорта.

14.Уровень реализации – расчетный показатель возможности реализации населенных мест по территориальному ресурсу и доступности до административного центра.

15.Субурбанизация – процесс активной застройки прилегающих населенных пунктов и расселения в них части населения, занятого на работе в основном населенном пункте – административном центре.

16.Агломерация – тесное скопление (группа) населенных пунктов, объединенных производственными, социальными, трудовыми и культурно-бытовыми связями, объектами инфраструктуры, общим использованием межселенных территорий и ресурсов. В структуре крупной одноцентровой агломерации выделяют: ядро агломерации (центральное поселение), срединную и внешнюю зоны агломерации. Характерным признаком агломерации является экспоненциальное снижение плотности населения от ядра к внешней зоне.

17.Агломерационный эффект – выгоды от формирования агломераций, населенные пункты проявляющиеся в социальной, производственной и культурно-бытовой сферах с использованием совместных объектов инфраструктуры и инженерно-технической инфраструктуры.

18.Планировочные центры – места сосредоточения людских и материальных ресурсов, определяющих развитость и место территории в системе внешних связей, существующие крупные и большие населенные пункты, интенсивно развивающиеся новые населенные пункты, отдельно расположенные крупные промышленные и энергетические комплексы, основные транспортные узлы, которые и формируют планировочную структуру муниципального образования, района или области.

19.Устойчивое развитие – одна из глобальных идей современности (буквальный перевод английского термина Sistainable Development – «жизнеподдерживающее развитие»). Суть понятия выражается формулой: «человечество должно удовлетворять свои нужды сегодня так, чтобы не лишить последующие поколения возможности удовлетворять их нужды».

20.Инерционный вариант развития территории предусматривает развитие без кардинального вмешательства. Другими словами, поселение может развиваться на базе уже имеющихся производственных мощностей, социальной инфраструктуры, ресурсного потенциала и жилищных условий и возможностей реализации трудовых отношений.

21.Стабилизационный вариант развития поселения подразумевает вмешательство в ряд сфер жизни территории. Причем, при этом варианте развития данной территории планируется развивать как различные виды производства, в виде культивирования преобладающих отраслей хозяйства, промышленности и сложившегося экономического потенциала.

22.Инновационно-прорывной вариант развития поселения подразумевает вмешательство во все сферы жизни территории. При этом варианте развития данной территории планируется развивать как различные виды производства – сельскохозяйственного и промышленного, диверсификации экономической деятельности администрации поселения с учетом прилегающего административного центра (района, области) на основе взаимных интересов и перераспределения налоговой базы.

23.Территории совместимости (экономических и хозяйственных интересов) – территории, примыкающие к границам муниципальных образований и использующие общие виды инфраструктуры.

Пояснительная записка

|  | Состав пояснительной записки: |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Введение |  | 8 |
| Глава 1 | Цели и задачи территориального планирования |  | 10 |
| Глава 2 | Анализ состояния территории МО Октябрьское сельское поселение, проблем и направлений его комплексного развития |  | 13 |
|  | Раздел 2.1. | Краткая историческая справка МО Октябрьское сельское поселение |  | 13 |
|  | Раздел 2.2 | Географическое и административно-территориальное положение МО Октябрьское сельское поселение |  | 21 |
|  | Раздел 2.3 | Перечень объектов культурного наследия |  | 22 |
| Глава 3 | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования |  | 32 |
|  | Раздел 3.1 | Рациональное использование и охрана природных ресурсов |  | 32 |
|  | Раздел 3.2 | Общая характеристика МО Октябрьское сельское поселение |  | 40 |
| Глава 4 | Перечень мероприятий по территориальному планированию |  | 54 |
|  | Раздел 4.1 | Проектное решение |  | 54 |
|  | Раздел 4.2 | Инженерное обеспечение |  | 68 |
|  |  | 4.2.1 | Газоснабжение |  | 68 |
|  |  | 4.2.2 | Теплоснабжение |  | 70 |
|  |  | 4.2.3 | Топливоснабжение |  | 72 |
|  |  | 4.2.4 | Электроснабжение |  | 72 |
|  |  | 4.2.5 | Связь |  | 75 |
|  |  | 4.2.6 | Радиовещение |  | 77 |
|  |  | 4.2.7 | Водоснабжение и канализация |  | 77 |
| Глава 5 | Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации |  | 84 |
| Глава 6 | Охрана окружающей среды |  | 88 |
|  | Раздел 6.1 | Особо охраняемые природные территории МО Октябрьское сельское поселение |  | 88 |
|  | Раздел 6.2 | Охрана атмосферного воздуха |  | 88 |
|  | Раздел 6.3 | Охрана почв |  | 90 |
|  | Раздел 6.4 | Охрана водных объектов |  | 93 |
|  | Раздел 6.5 | Защита от шума и вибраций |  | 95 |
|  | Раздел 6.6 | Защита от электромагнитных полей, излучений и облучений |  | 96 |
|  | Раздел 6.7 | Хранение, размещение и утилизация промышленных и бытовых отходов |  | 98 |
| Глава 7 | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 102 |
| Глава 8 | Основные технико-экономические показатели |  | 109 |

# ВВЕДЕНИЕ

Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» (ГУП ВО «ОПИАПБ»), основанное в 1988 году, работает в сфере архитектуры и градостроительства и является базовым предприятием Департамента строительства архитектуры и строительства Владимирской области. В состав ГУП «ОПИАПБ» входит 6 отделов и 12 производственных мастерских.

С целью повышения качества работ на предприятии разработана и успешно функционирует система менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

Генеральный план МО сельских поселений – градостроительная документация о градостроительном планировании развития территорий МО, определяющая стратегию их градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Генеральные планы МО разрабатываются в соответствии с утвержденной градостроительной документацией федерального уровня и уровня субъекта Российской Федерации, а также территориальных комплексных схем градостроительного планирования развития территорий районов, сельских округов.

Генеральный план МО Октябрьское сельское поселение Вязниковского района Владимирской области разработан государственным унитарным предприятием «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро (ГУП ВО «ОПИАПБ») на конкурсной основе и на основании муниципального контракта № 80  от 9 марта 2011 года.

Муниципальным заказчиком является Администрация Вязниковского района Владимирской области.

Полученные замечания и предложения внесены в материалы проекта.

Для обоснования материалов концепции разработаны следующие материалы:

Текстовые материалы

- Цели и задачи проекта;

- Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а также выработки приоритетов  экономического развития муниципального образования;

- Перечень мероприятий по территориальному планированию;

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы представляются исполнителем на электронных носителях в формате AutoCAD. Весь картографический материал выдается на электронных носителях в программе AutoCAD, которая позволяет более детально рассмотреть небольшие объекты. Программа, в которой выполнен генеральный план, позволяет собирать, хранить, отображать, редактировать и обрабатывать картографические материалы по слоям. Графический материал выполняется в М 1:10 000. Пояснительная записка и прочие текстовые материалы в составе проекта – в форматах Microsoft Office.

При разработке настоящего проекта авторский коллектив руководствовался:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации

- Земельный кодекс Российской Федерации

- Лесной кодекс Российской Федерации

- Водный кодекс Российской Федерации

- Воздушный кодекс Российской Федерации

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия»

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон «О государственной границе Российской федерации»

- Федеральный закон «О недрах»

- Закон Российской Федерации «О разграничении государственной собственности на землю»

- Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»

16.	Областные нормативы градостроительного проектирования. Планировка и застройка городских округов и сельских поселений

Работа над проектом велась при тесном взаимодействии и на основе исходных материалов, предоставленных Администрацией муниципального образования Октябрьское сельское поселение, органами и учреждениями государственной власти района и поселения, прочими организациями, федеральными и областными научными, проектными, инспектирующими и эксплуатирующими организациями.

Для разработки, в качестве картографической основы использованы:

- Данные по землепользованию в растровом виде

- Другие дополнительные материалы, переданные заказчиком.

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга, а также практической работы подразделений Администрации муниципального образования.

Глава 1. Цели и задачи территориального планирования

Главная цель настоящего проекта – обеспечение территориально-пространственной организации территории муниципального образования Октябрьское сельское поселение Вязниковского района Владимирской области методами территориального планирования в целях формирования условий для социально-экономического развития МО, рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории и определения уровней застройки. А также выработка стратегических экономических и градостроительных решений по развитию данной территории в соответствии с приоритетами устойчивого развития на 25 лет.

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих задач:

- повышение уровня жизни и условий проживания населения в муниципальном образовании;

- обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики и привлечение инвесторов с целью повышения эффективности народного хозяйства муниципального образования;

- рациональное природопользование всех видов ресурсов, с проведением рекреационных работ, нарушенных в результате хозяйственной деятельности территорий;

- улучшение экологической ситуации и повышение качества среды обитания граждан, проживающих в МО Октябрьское сельское поселение;

- внедрение и обоснование предложений по модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры на основе проведения анализа их территориально-пространственной организации и технико-экономических показателей;

- разработка комплекса предложений по сохранению особо охраняемых территорий и объектов;

- изыскание и создание рекреационных и туристических районов на территории муниципального образования, создающих центры массового и культурного отдыха для разных слоев населения и привлекающих дополнительные источники дохода в  бюджет муниципального образования;

- выработка предложений и их обоснование по активному внедрению основных положений Федеральной программы «Доступное жилье», «развитие аграрного комплекса», путем разработки градостроительных проектных предложений по строительству нового жилого фонда и реконструкции существующего жилого фонда для улучшения жилищных условий населения муниципального образования, сокращения оттока и привлечения новых трудовых ресурсов на территорию муниципального образования;

- достижение долговременной безопасности жизнедеятельности населения и экономического развития МО Октябрьское сельское поселение путем создания территориально организованной сети объектов защитных сооружений, коридоров и районов эвакуации населения в условиях ЧС.

Задачи проекта конкретизировались по следующим позициям:

- Определение возможностей территории МО Октябрьское сельское поселение в части совершенствования структуры сложившегося хозяйственного комплекса и функциональных территориальных зон; выявление социально-экономических тенденций на прогнозируемый период в системе оптимизации территориальной организации; выявление перспективных инвестиционно-привлекательных секторов экономики и соответствующих функционально-планировочных зон – с учетом хозяйственно-территориальной специфики;

- Прогнозирование базовых параметров развития территории – численность населения МО (в целом и по отдельным населенным пунктам); сферы занятости; объемы строительства и рост налогооблагаемой базы на основе анализа сельского расселения в части их перспективности для дальнейшего социально-экономического развитии в зависимости от хозяйственной, исторической и планировочной специфики.

Выделение специфики МО Октябрьское сельское поселение с учетом особенностей типов и форм собственности жилой застройки.

- Разработка предложений по развитию коммуникационно-инфраструктурного каркаса МО – системы транспортных связей всех видов с соответствующей обслуживающей инфраструктурой;

- Обоснование принципов развития социальной сферы, расчёт основных экономико-градостроительных параметров для жилищного, культурно-бытового строительства, развития рекреации, спортивно-оздоровительных систем.

- Формирование предложений по сохранению и развитию природно-экологических зон МО Октябрьское сельское поселение и рациональному использованию природных ресурсов в контексте общерегиональных, средозащитных и средоформирующих функций территории (создание природных комплексов, пространственная градостроительная организация лесопарковых насаждений, сохранение и улучшение качества всех видов ресурсов, возможности использования альтернативных источников энергии, рекультивация нарушенных территорий, создание обособленных территорий для утилизации загрязняющих веществ, ТБО, скотомогильников с нормативными разрывами их от негативного воздействия на окружающую среду). Предложения по развитию рекреационных территорий;

- Принципиальные направления реконструкции и модернизации инженерных систем, связи и телекоммуникаций – водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др. Защита от неблагоприятных природных и антропогенных процессов.

# Результатами работы стали:

1. Определение приоритетов развития территории муниципального образования;

2. Определение специализации и потенциала муниципального образования Октябрьское сельское поселение в структуре пространства Вязниковского района Владимирской области;

3. Пространственная организация территории, основанная на рациональном природопользовании – функциональное зонирование и планировочная структура, система коммуникаций и расселения, природно-экологический каркас – максимально отвечающая целям устойчивого развития территории муниципального образования;

4. Хозяйственно-экономическое зонирование с определенными режимами хозяйственной деятельности (градостроительные регламенты); каждая зона разработана с чёткой формулировкой её градостроительных проблем, с предложением возможных путей их решения.

Проект призван дать инструмент Администрации муниципального образования Октябрьское сельское поселение Вязниковского района Владимирской области для:

1. Планирования территории МО с целью оптимального использования в интересах населения земельных и других природных ресурсов для создания качественной, комфортной, энергетически и информационно устойчивой, экологически, экономически и социально обеспеченной среды обитания.

2. Управления территориями, принадлежащими государству: федеральные и областные земли, дороги, каналы, мосты, инженерная инфраструктура и пр. (при условии проведения запланированного разграничения земель между федеральным центром, субъектом федерации и органами местного самоуправления).

3. Политического обеспечения общественных интересов (здравоохранение, образование, охрана окружающей среды и т.п.).

Глава 2. Анализ состояния территории МО Октябрьское сельское поселение, проблем и направлений его комплексного развития

Раздел 2.1. Краткая историческая справка МО Октябрьское сельское поселение

История поселка Октябрьский

До 1950 года наш поселок назывался Лосево. Название Лосево объясняют две легенды. Одна из них говорит, что еще до Сенькова здесь жил барин Лосев. По его приказанию деревню назвали Лосево.

Другая легенда гласит, что очень давно в этих краях водилось много лосей, откуда и пошло название. Рядом с деревней появились новые населенные пункты: Егоровка, Кузнечиха, Николаевка, Климовка.

Жители деревень, в основном, пряли пряжу, выращивали овощи. После строительства железной дороги, в деревне Лосево, фабрикант Сеньков построил фабрику и в 1871 году она начала действовать.

До 1908 года школы в Лосево не было, затем была построена начальная школа. В 1914 году, когда началась первая мировая война – школа была отведена под лазарет, а занятия перенеслись в здание, где жил фабрикант Ленивов.

После революции населенные пункты Егоровка, Кузнечиха, Николаевка, Климовка вошли в состав села Лосево.

В 1919 году в селе возникла комсомольская организация. ЕЕ организовали Дмитрий Михайлович Васильев и Михаил Иванович Лукичев.

В 1924 году в клубе фабрики была создана пионерская организация.

В 1930-1932 годах село было электрофицировано. Сооружена фабричная подстанция.

В 1950 годах село было переименовали в поселок Октябрьский. Это решение приняли на общей сходке всех жителей в сельском совете.

Особенное развитие получил поселок в 60-е годы. В поселке было много построек: склад для льна, три 16-квартирных дома, школа (1962 год), детский комбинат, магазин, аптека, профилакторий, баня, детский комбинат.

В 1998 году фабрика была преобразована в ОАО «Октябрьская прядильная фабрика». В 1999 году введено конкурсное правление на фабрике. В связи с тем, что Конституция РФ узаконила частную собственность на средства производства и утвердила разные виды собственности в поселке появились частные торговые и другие производственные предприятия.

В помещении бывшего магазина «Хлеб» открыта православная часовня

В здании школы открыта дошкольная группа.

В 2003 году в поселке началась газификация.

27 апреля 2005 года поселок Октябрьский стал центром нового муниципального образования Октябрьское, которое объединило 30 населенных пунктов. Администрацию муниципального образования Октябрьское возглавил бывший директор школы Седов. А.И.

В п.Октябрьском около школы стоит памятник Герою Советского Союза Леониду Сергеевичу Седову. В школе создан музей, в котором хранятся материалы о знаменитом земляке

История Большевысоковской школы

В 1924 году в деревне Большое Высоково было решено строить квартиры для специалистов, но общественность решила, что необходимо построить школу. Построенное помещение отвели под школу. Так у детей появилась небольшая начальная школа.

Когда по стране стали строить семилетки, школы пришлось расширять. Было намечено пристроить зал и второй этаж. Временно дети учились в приспособленных помещениях.

В 1939 году работа была завершена. Было построено первое двухэтажное здание.

Школа была большая, просторная. Со всех окрестных деревень дети спешили в школу. А таких деревень было немало: Малое Высоково, Игнатцево, Голобоково, Грибастово, Пономарево, Захарово, Поздняково, Комары, Коровашево, Агафоново, Сосновка, Рябиха, Антоново.

Спустя 40 лет здание пришло в негодность: обветшало, износилось, пришло в аварийное состояние. Больших трудов стоило добиться решения построить новую школу. Несколько лет длилась подготовка документации.

Когда началось строительство новой школы, никто не остался в стороне: дети, родители, учителя во главе с директором школы, Штенцелем Виктором Яковлевичем, помогали строителям. Каждый ученик отработал на строительстве школы по 40 часов.

10 ноября 1980 года строительство было завершено.

Новое здание школы имеет общую площадь 1220 квадратных метра. Общее количество кабинетов-9, что является достаточным условием для осуществления образовательного процесса, имеется 1 оборудованная мастерская. Школа имеет спортивный зал, площадью 162 квадратных метра. Рядом со школой расположена спортплощадка, пришкольный1 участок и игровая площадка. Школьная столовая рассчитана на 50 посадочных мест.

История Лукновской фабрики

Род Малининых происходит из деревни Лукново Вязниковского уезда, Нагуевской волости. Малинины являются представителями старинного крестьянского рода. Как следует из записей, первое упоминание этой фамилии относится к 30м годам 18 века. Правда тогда эта фамилия звучала иначе – Малинкина, а не Малинины.

Затем, уже в 19 веке, звучание этой фамилии не понравилось Якову Малинину, а возможно, его сыну Федору Яковлевичу, и волостной писарь исключил из написания фамилии букву «к». В дальнейшем все, что связано с созданием Лукновской мануфактуры, а позднее и «Товарищества на паях льняной мануфактуры Алексея Федоровича Малинина» является делом рук Малининых.

В конце 18 и начале 19 веков в юго-восточной, нагорной части Вязниковского уезда, на невысоких холмах над речкою Суворощь, были расположены небольшие деревеньки. Среди них деревня Лукново была, пожалуй, самой большой.

В 90х годах 19 века в деревне Лукново было 67 крестьянских дворов, одна главная улица и маленькая улица, которая называлась «Солдатская». Деревенские избы были покрыты соломой или тесом. На все четыре стороны света стояли мельницы: на восток – Староверовых, на юг – Безделкиных, на запад – Жуковых, на север – Зайцевых. Одно время их было шесть.

В Лукнове чувствовались остатки какой-то древней культуры, стремление к какой-то внутренней правде, желание прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. В 1917 году был такой случай: сильно вздорожала рожь, и цена за пуд дошла до 7-8 рублей. Крестьянин Иван Староверов распродал излишки своего хлеба бедным односельчанам всего по рублю за пуд, так как считал грехом в голодное время заниматься лихоимством.

Первую приходскую школу в селе Нагуево построил Федор Яковлевич Малинин на свои средства в конце 80х годов 19 века. Школу в Лукнове построил Алексей Федорович Малинин в самом начале 20 века, и, наконец, школу в деревне Зобищи построила дочь Алексея Федоровича, Анна Алексеевна, в 1910 году. В связи с этим интересен тот факт, что деревня Зобищи согласно планам, которые использовались при отводе земли под строительство школы, когда-то принадлежала Пестелю.

В 90х годах 19 века лукновские крестьяне уже целиком были сориентированы на фабрику, которую построил А.Ф. Малинин. Большинство молодых людей деревни работало на фабрике и осваивало основные рабочие профессии, и только старшее поколение продолжало заниматься крестьянским трудом.

Исходя из родовой памяти Малининых, зачинателем предпринимательской деятельности является лукновский крестьянин Федор Федорович Малинин. О нем сохранились весьма скупые сведения. Родился Федор Федорович в 1780 году, рано осиротел и был женат на лукновской девице Ирине Даниловне из рода Даниловых.

Он был энергичным и неугомонным человеком и рано начал заниматься торговлей. Первые его шаги на этом поприще были затруднительны по причине отсутствия средств.

Его дело продолжил сын – Яков Федорович. На первых порах он также занимался скупкой льняной пряжи с последующей ее перепродажей. В последние же годы свгоей жизни он сам учредил небольшую раздаточную контору для выработки льняных полотен и парусины. По семейным преданиям первое промысловое свидетельство было выправлено в 1842 году.

Яков Федорович умер в 1847 году, оставив после себя шестерых детей: четырех дочерей и двоих сыновей. Старшему сыну – Федору было в то время 14 лет. Именно он рано проявил хозяйственные способности, большое трудолюбие и стал достойным продолжателем отцовского дела. Скупая на рынках крестьянскую пряжу, Федор Яковлевич не перепродал ее владельцам ткацких «светелок», а сам занимался производством полотен и парусины. Пряжа закупалась не только на близлежащих базарах, но и за пределами Владимирской губернии.

Вероятно, что первые партии суровых тканей он продавал вязниковским купцам, но в дальнейшем у него появились и другие рынки сбыта, в том числе в Москве. Связи с Москвой в последствии закрепились путем заключения договора с торговой фирмой В.Е. Журавлева.

Заказов у Федора Яковлевича было довольно много, и на первых порах он нашел способ расширения своего «заведения». Используя то, что под Москвой в Богородском уезде (нынче Ногинский район) хорошо было развито ручное ткачество, он открывает в селе Шалово небольшое предприятие, снабжая шаловских ткачей пряжей. Готовая ткань также отправлялась в Москву.

Но главной заботой было расширение своего лукновского «заведения». Для этого требовались соответствующие условия. Крестьянской усадьбы Малининых уже было недостаточно, поэтому начались хлопоты по подбору и приобретению подходящего участка земли. Выбор пал на свободный клин земли, занятый когда-то учебным воинским плацем и манежем, а так же на прилегающей у ним небольшие крестьянские земельные участки. Все это располагалась на левом берегу речки Серебрянки и образовало участок около двух гектаров. На берегу речки был выстроен новый жилой дом – «пятистенник», в который и переселилась семья Малининых.

Вскоре на этой территории были возведены различные постройки, в которых и были размещены четыре основных цеха: подготовительный, ткацкий отбельный и цех отделки ткани. В лучшие годы в «заведении» Ф. Я. Малинина работало до 150 ткачей.

Первоначально полотна вырабатывались только из суровой пряжи. Однако, в целях завоевания рынка сбыта, вскоре перешли на выработку полотен как из беленой, так и из вареной пряжи. Для беления пряжи была организована хлорная белилка - «спиртовая». Варка пряжи производилась в «поварне», в больших металлических баках с использованием щелока. Затем следовала ручная промывка пряжи (обычно в речке) и последующая сушка на открытом воздухе на вешалках. Позднее для этих целей была сооружена небольшая примитивная сушильная камера.

Федор Яковлевич сумел наладить оригинальнейшее производство, едва ли не единственное в России, - производство парусины для вагонных крыш. Толчком к этому послужил конкурс,  объявленный производителями железнодорожных вагонов, на изготовление мягкой крыши. Федор Яковлевич выиграл этот конкурс и стал производить широкое полотно (шириной до 6,5 аршин) для этих целей.

Следует отметить и большую роль, которую играла во всех делах Федора Яковлевича его жена – Дарья Степанова. Во время частых отлучек мужа по торговым и другим делам она все управление «заведением» брала в свои руки. К тому же она справляла и все домашние дела.

Экономический кризис 80х годов значительно затормозил производство в Лукнове. К 1893 году часть «шпулен» и «светелок» была закрыта и окна в них были заложены кирпичом. Закрыта была и пряжебелилка – «спиртовая». Но даже в период этодо спада в Лукновском «заведении» работало до 60 человек.

В целях выхода из кризисного состояния стали менять характер производства. Выработка белых полотен, скатертей стала сокращаться, но в больших количествах стала вырабатываться мешочная ткань различного назначения. Такая смена ассортимента выпускаемой продукции была обусловлена, в первую очередь, изменением рыночного спроса.

В эти годы участие в производственных делах стал принимать старший сын Федора Яковлевича – Алексей.

В начале 90х годов он загорелся идеей организовать механическую льнопрядильноткацкую фабрику и даже прикидывал возможность размещения нового технологического оборудования в старых «шпульнях» и «светелках». Федор Яковлевич внимательно наблюдал за делами своего сына, понимая, что без этой организации им просто не обойтись. Денег достаточно, поэтому решили сразу строить большую фабрику. Место выбрали на речке Серебрянке в полукилометре от «Старого двора».

8-21 сентября 1896 года произвели закладку паровой котельной и одного из производственных цехов – «восточное крыло». В следующем году было закончено строительство первого этажа «восточного крыла» и возведена дымовая труба. В январе 1898 года фабрика выработала первую продукцию – пряжу сухого прядения.

Летом 1898 года заложили и выстроили двухэтажное «западное крыло», а так же произвели надстройку второго этажа «восточного крыла». Перекрытия в «восточном крыле» были деревянные, а в «западном крыле» - кирпичные на чугунных балках и колоннах.

На первых этаже «западного крыла» разместили мокрое прядение, а на втором – приготовительно-ткацкое оборудование. Ткацкие станки были установлены на втором этаже «восточного крыла». Первой двигательной установкой была паровая машина завода «Гоппер» мощностью 225 лошадиных сил.

Когда рыли пруд-водоприемник около котельной, то на глубине двух метров наткнулись на чудовищную голову мамонта. Огромные бивни этого мамонта при извлечении их на воздух рассыпались на мелкие пластинки. Четыре огромных зуба, похожие на булыжники, долго хранились в доме Малининых, а затем были отданы воспитателю коммерческого училища Симонову – любителю естественной истории и страстному коллекционеру. Скелет мамонта, вероятно, и по сей день ниже дна этого пруда.

В первые годы фабрика работала в одну смену (11,5 часов рабочего времени) с тремя перерывами: на завтрак, обед и полдник. В это время уже действовало рабочее законодательство 1897 года.

В 1902 году в «восточном крыле» фабрики от неисправности электропроводки произошел пожар. Деревянное перекрытие сгорело, и тяжелые ткацкие станки обрушились на первый этаж, где были установлены прядильные и приготовительные машины. Ущерб от пожара был огромный. На восстановление фабрики ушло два года. Перекрытия между этажами в «восточном крыле» были сделаны бетонными. Все работы выполнены собственными силами с помощью местных специалистов.

После пожара Федор Яковлевич решил отойти от дел и передал средства и фабрику Алексею Федоровичу.

В 1907 году Федор Яковлевич скончался. Алексей Федорович горячо берется за дело: выстроена новая красильная (1905 год), надстроен третий этаж на «западном крыле» (1907 год) и третий этаж на «восточном крыле» (1909 год). Двухэтажный «глаголь» - приклад к «восточному крылу» и механическая мастерская были выстроены в 1915-1916 годах.

В 1907 году старая паровая машина уступила место новой – германского завода «Гермец» мощностью уже в 650 лошадиных сил. К вырабатываемому ассортименту тканей добавились ткани для военного ведомства, беленые и крашеные, а так же освоена водоупорная пропитка парусины.

Наибольший рассвет Лукновской фабрики приходится на период между 1906-1914 годами.

Поражает большое количество всевозможных моделей, которыми была отмечено продукция Лукновской фабрики на различный выставках, как на российских, так и на международных. В эти же годы Алексей Федорович за свою деятельность отмечается личными наградами и орденами, получает звание потомственного почетного гражданина, удостаивается почетного звания мануфактур-советника. Это звание получает за отличное выполнение «Закона об организации больничной страховой кассы» на своем предприятии.

В октябре 1912 года Алексей Федорович учредил в законном порядке паевое товарищество с уставным капиталом в 1,5 миллиона рублей, которое официально стало называться «Товарищество на паях льняной мануфактуры Алексея Федоровича Малинина». Он принял к себе в полноправные соучастники четырех своих сыновей: Ивана, Александра, Василия и Федора. Это было сделано для придания предприятию большей организационной устойчивости.

В начале первой мировой войны согласно особому постановлению правительства фабрика была обязана целиком перейти на удовлетворение  нужд военного ведомтсва. Был налажен в больших объемах выпуск упрощенной военной амуниции; вещевых мешков, патронных сумок и патронташей. Особое место среди этих заказов занимало изготовление «инженерных» мешков, которые были необходимы для ведения боевых действий в горных районах.

После учреждения «товарищества на паях» все большую активность стали проявлять сыновьях Алексея Федоровича – Александр и Василий. Участие же в этих делах ивана, по причине его болезни, было несколько ограниченным.

В эти годы продукция фабрики была уже широко известна не только в России, но и далеко за ее пределами – в Европе, Азии и даже Северной Америке.

Постепенно сложились определенные правила, которые составили основу деятельности сыновей Алексея Федоровича по управлению Лукновской фабрикой. Вся эта система получила название «Девиз дела» и заключалась в следующем:

- товар необходимо вырабатывать значительно лучшего качества, чем у соседей, которые являются конкурентами на рынке сбыта;

- служащим и рабочим необходимо платить больше, чем платят соседи, это позволит удержать нужную категорию рабочих на фабрике;

- товар вырабатывать и продавать дешевле, чем у соседей.

В самом начале первой мировой войны Александр был призван в действующую армию. Основным помощником Алексея Федоровича становится сын Василий. Наличие военных заказов обеспечивало работу предприятия с полной загрузкой. К тому же, эти заказы оплачивались государством по довольно высоким ценам.

В эти же годы многие опытные рабочие мужчины ушли на фронт, и руководство фабрики по собственной инициативе начинает  выплачивать семьям ушедших на фронт пособие в размере  от 40 до 60 процентов от их прежнего заработка.

События февральской революции застали Алексея Федоровича и Василия в Москве, они стали очевидцами всего происходящего. Василий срочно выезжает в Лукново.

Вскоре был образован фабричный комитет рабочих и создалось двоевластие. С одной стороны – рабочий комитет, не имевший никаких понятий об управлении производством, с другой стороны – владельцы, которые не могли оставить принадлежащую им фабрику. Такое положение оставалось на фабрике вплоть до ее национализации.

События, происходящие в стране, накладывали свой отпечаток на деятельность Лукновской фабрики. В конце 1917 года военные заказы полностью прекратились. За годы войны были утрачены все прежние деловые и торговые связи, особенно с южными районами России. Фабрика стала затовариваться, так как вся продукция шла на склад. Положение осложнялось тем, что в 1915-1916 годах Алексей Федорович приобрел два крупных имения и для этих целей была изъята большая сумма из оборотных средств фабрики.

Для удержания фабрики «на плаву» пришлось усиленно кредитоваться в коммерческих банках под залог собственной продукции и имущества. Главной же причиной кризисного состоянии фабрики явилось общее кризисное состояние всей экономики России тех лет.

В апреле 1918 года в Вязниках и Вязниковском уезде была провозглашена советская власть. Начинается воплощение в жизнь декретов о национализации частных банков и промышленных предприятий. С этого момента начинается новая страница истории Лукновской фабрики.

Наиболее трагично она обошлась с Алексеем Федоровичем. Февральскую революцию он встретил с воодушевлением, но его надежды не оправдались. Экономический кризис охватил все сферы промышленной деятельности России, наблюдалось полное расстройство финансово-кредитной системы. Промышленный мир находился в плохо управляемом состоянии. Наблюдая все это. Он с ужасом осознавал, что новая исполнительная власть не способна что-либо исправить, и в стране набирают силу принципы анархии. Алексей Федорович добровольно ушел из жизни в июне 1917 года.

После покушения на В.И. Ленина в августе 1918 года Вязниковская ЧК приняла решение арестовать всех мужчин Малининых. Несомненно, это грозило им последующим расстрелом. Кем-то их сочувствующих Малинины были извещены заранее и ночью выехали из Лукново в разные стороны. Иван уехал в Новороссийск, где и умер от тифа. Александр уехал в Турцию, а затем в Южную Америку, где стал православным священником. Василий и Федор выехали в район Харькова.

Назад в Лукново вернулся только Василий и довольно быстро был приглашен на работу во Второе Льноправление в Москву. Позже и Федор приезжает в Москву, но свое место в жизни он так и не находит. Умер он довольно рано.

Начавшийся в 1921 году процесс трестирования промышленности захватил в первую очередь хлопчатобумажную и льняную промышленность. Главтекстиль, Президиум ВСНХ и ЦК Всероссийского профсоюза текстильщиков летом 1921 года поручили провести объединение льняных фабрик Вязниковского района. Это объединение было закончено в октябре. Образовалось Второе Льноправление, в состав которого вошли 18 государственных льноперерабатывающих предприятия. В их числе была и лукновская прядильно-ткацкая фабрика им. Фридриха Энгельса.

В обзоре деятельности Вязниковских государственных льняных фабрик (2-е льноправление) за период 1921-23 годы говорилось, что это объединение составляет четвертую часть всей русской льняной промышленности.

На момент национализации на Лукновское фабрике было 30 машин сухого и мокрого прядения, 240 ткацких станков, как легких, так и тяжелых махалочных для выработки брезентов.

В период до 1929 года фабрика подверглась реконструкции, которая заключалась в ликвидации сухого прядения, тяжелых ткацких станков и замены их легкими. Эта реконструкция определила профиль фабрики как поставщика тканей широкого потребления.

Потом (в начале 1929 года) была еще одна реконструкция – ликвидировали красильно-отбельный цех, в результате чего фабрика стала  заметно сокращать свое производство и переходить на выработку мешочных тканей.

В 1935 году фабрика вновь разворачивается на полную мощность и делает решительный переход на выработку широкого рыночного ассортимента тканей. С этой целью на фабрике вновь восстанавливается красильно-отбельный цех.  Перерабатывается около 1,5 тысяч тонн льноматериалов и выпускается 8700 тысяч квадратных метров ткани. В это время фабрика полностью электрифицирована. На ней работали 1600 человек.

В годы Великой Отечественной войны фабрика работала, как и все предприятия того времени, напряженно и, главным образом, на военные нужды. Такое положение сохранялось и в первые послевоенные годы.

В 1955 году на фабрике было создано уникальное производство по выпуску полушерстяной бортовой ткани. Для выработки уточной пряжи были установлены специальные оплеточные машины. Первоначально, в качестве шерстяного волокна использовались концы конских хвостов, получаемых из Китая, а после ухудшения отношений между Москвой и Пекином стали использовать вычес козьей шерсти с Домодедовской фабрики. Основа такой ткани была хлопчатобумажной.

Необходимо отметить, что за весь советский период фабрика не подвергалась коренной реконструкции, именно в этом ее уникальность. В составе технологического процесса до наших дней сохранился мокрый способ прядения. Только на двух льняных предприятиях нашей области имеются подобные цеха: в Лукнове и Москве.

Наиболее значительное техническое перевооружение началось на фабрике с 1988 года, когда на смену челночным ткацким станкам пришли пневморапирные станки типа АТПР-120-ЛМ. Был разработан проект двухэтажного корпуса для размещения в нем 112 ткацких станков и швейно-отделочного цеха. Фабрика полностью должна была перейти на выпуск готовых мешков в количестве 9,6 миллиона штук в год. Основной ассортимент вырабатываемых тканей того времени был: ткань мешочная, паковочная, бортовая ткань льняная и популярная, равентух. Этот ассортимент сохраняется и в наши дни.

В 1991 году на строительной площадке уже обозначились контуры первого этажа производственного корпуса. Однако эти планы так и остались незавершенными.

Новый поворот в истории Лукновской фабрики произошел в 1992 году, и кажется, далеко не в лучшую сторону. На волне всеобщего расгосударствления промышленных предприятий фабрика была приватизирована и преобразована в АО «Лукновская фабрика». Начался обвальный спад производства, были приостановлены все работы, связанные с реконструкцией фабрики, прекратилось жилищное строительство. Но главной бедой стало то, что на фабрике появились «лишние» рабочие руки. От двухтысячного рабочего коллектива в настоящее время на фабрике осталось  около 600 человек.

Покровская церковь, село Нагуево

В селе Нагуево стоит церковь Покрова Пресвятой Богородицы, которая не закрывалась в советское время, она и по сей день является местом паломничества православных со всей России. Построена она в 1819 году.

.

Рисунок 1 с. Нагуево. ц. Покровская. 1819 г.

Раздел 2.2. Географическое и административно-территориальное положение МО Октябрьское сельское поселение

В состав Вязниковского муниципального района входят 7 муниципальных образований:

- МО «Город Вязники» (городское поселение);

- МО «Посёлок Мстёра» (городское поселение);

- МО «Посёлок Никологоры» (городское поселение);

- Октябрьское сельское поселение (центр муниципального образования - поселок Октябрьский);

- Паустовское сельское поселение (центр муниципального образования - деревня Паустово);

- Сарыевское сельское поселение (центр муниципального образования - село Сарыево);

- Стёпанцевское cельское поселение (центр муниципального образования - поселок Стёпанцево).

Федеральный округ:  Центральный

Экономический район:  Центральный

Муниципальное образование Октябрьское Вязниковского района Владимирской области находится на расстоянии 120 км от Владимира.

Октябрьское сельское поселение расположено в центральной части Вязниковского района.

Соседние муниципальные образования:

- на севере - муниципальное образование «Посёлок Мстёра»

- на западе - муниципальное образование Стёпанцевское сельское поселение

- на юге - муниципальное образование  «Посёлок Никологоры»

- на востоке - муниципальное образование Паустовским сельским поселением

Площадь МО Октябрьское составляет 54000,00 га.

Раздел 2.3. Перечень объектов культурного наследия

Памятники археологии на территории МО Октябрьское сельское поселение отсутствуют.

Таблица 2.3.1

Памятники истории и культуры на территории МО Октябрьское сельское поселение

| № п/п | Наименование памятника, дата сооружения, автор | Местонахождение памятника | Категория охраны | Типологическая принадлежность | Основания отнесения объектов недвижимости к объектам культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покровская церковь, 1819 | с. Нагуево | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение исполнительного комитета Владимирского областного совета народных депутатов от 23.09.80 №960/19 «О дополнении решения облисполкома от 5 октября 1960 г. № 754 «Об улучшении охраны памятников культуры Владимирской области»» |
| 2 | Церковь Иоанна Богослова, 1809 г | ст. Сеньково | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение исполкома Владимирского областного совета депутатов трудящихся от 18.03.74 №356 «О принятии на охрану памятников культуры Владимирской области» |
| 3 | Ограда церкви Иоанна Богослова | ст. Сеньково | Выявленный объект | Памятник градостроительства и архитектуры | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 № 01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 4 | Здание приходской школы, XIX в. | ст. Сеньково | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Закон Владимирской области «Об объявлении объектов недвижимости памятниками истории и культуры» от 8.10.98 №44-ОЗ (в ред. Законов Владимирской области от 06.05.2000 № 29-ОЗ, от 24.11.2000 №84-ОЗ, от 30.08.2005 № 117-ОЗ, от 28.12.2006 №196-ОЗ, 09.06.2007 №65-ОЗ) |

Таблица 2.3.2

Режимы зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Требования к использованию Режим использования земель и градостроительный регламент | Нормативно-правовой документ, устанавливающий режимы хозяйственного использования | Размеры зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Территория объекта культурного наследия | Реставрационное воссоздание утраченных элементов и устранение диссонирующих объектов в соответствии с согласованным в установленном порядке проектом реставрации, обеспечение условий доступности объекта культурного наследия в целях его экспонирования, восстановление исторического функционального назначения объекта культурного наследия, определяющего историко-культурное своеобразие территории. | 1)Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008г. №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (ред. 05.10.2010г. №794). 2) ФЗ №73 от 25.06.2002г «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ст. 35 п.2) | По границе территорий объектов культурного наследия (на основании проекта границ территории объекта культурного наследия). |
| Охранная зона объекта культурного наследия | Запрещение строительства, за исключением принятия специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающихся их размеров, проворций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм. Ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет и ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ | Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008г. №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (ред. от 05.10.2010г. №794) | В соответствии с проектом охранных зон объекта культурного наследия (ориентировочно, радиусы зон могут устанавливаться региональными градостроительными нормативами, законами и подзаконными актами). Земельные участки, сопредельные с участками памятников, при отсутствии проекта территории памятника, не должны подходить к строениям ближе, чем на двойную высоту памятника (от наименьшего уровня |
|  | по озеленению. Обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий. Сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия. Благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик и его историко-градостроительной и природной среды. Обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношение открытых и закрытых пространств. |  | земли до конька). |
| Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности | Ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений. | Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008г. №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» |  |
| Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности | Ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений Сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков. Обеспечение визуального восприятия объекта | (ред. от 05.10.2010г. №794) |  |
|  | культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде. Ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению. Обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий. Сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия. Обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов. Требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия. |  |  |
| Зона охраняемого природного ландшафта | запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства. | Постановление Правительства Российской Федерации от26.04.2008г. №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (ред. от 05.10.2010г. №794) |  |

Согласно ст.35 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

В целях охраны и восстановления объектов культурного наследия (далее «объектов»), а так же включения их в планировочную систему поселения и усиления их культурно-просветительского воздействия планируется проведение ряда юридических, организационных и планировочных мероприятий.

Они включают:

- Постановку вновь выявленных объектов на государственную охрану;

- Разработку проектов зон охраны с режимами использования их территории на объекты, состоящие на охране и не имеющие проектной документации;

- Восстановление и реставрацию объектов культурного наследия с определением дальнейшего их использования;

- Установку памятных знаков, информационных надписей об объектах культурного наследия, включающих информацию об объекте, охране и ответственности.

В основу проектных предложений должны быть положены следующие аспекты:

- современное состояние объектов и функциональное использование территории;

- целесообразность и реальная возможность воссоздания утраченных элементов;

- наличие проектных материалов, обеспечивающих возможность реставрационных и восстановительных работ, наличие инвестиционных программ;

- оценка функционально-планировочной и пространственной организации территории в зонах охраны объектов культурного наследия и в случае необходимости, определение возможности устранения их диссонирующего влияния;

- состояние объектов и их территорий различно, что обуславливает соответствующий состав и характер мероприятий, необходимых для восстановления и сохранения историко-культурного наследия.

Для сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия разрабатываются федеральные целевые программы сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (далее - федеральные программы охраны объектов культурного наследия) и региональные целевые программы сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (далее - региональные программы охраны объектов культурного наследия).

Порядок формирования, финансирования и реализации региональных программ охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения устанавливается законом соответствующего субъекта Российской Федерации. (ФЗ №73 от 25.06.2002г «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ст. 12).

Таблица 2.3.3

Режимы зон с особыми условиями использования территорий

| № п/п | Регламентируемые территории | Требования к использованию | Запрещено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория объекта культурного наследия | предусматривает: реставрационное воссоздание утраченных элементов и устранение диссонирующих объектов в соответствии с согласованным в установленном порядке проектом реставрации, обеспечение условий доступности объекта культурного наследия в целях его экспонирования, восстановление исторического функционального назначения объекта культурного наследия, определяющего историко-культурное своеобразие территории. В границах территории объекта культурного наследия обеспечивается: Консервация, реставрация и ремонт объектов историко-культурного наследия на научно-реставрационной основе. Поэтапное восстановление и реставрация на основе научных, натурных, архитектурных, археологических и биоархеологических, гидрогеологических, ботанических и других исследований сооружений и элементов планировки. Выявление исторических отметок уровня первоначальных и основных периодов строительства, цоколей и отмосток. Устройство покрытий и отмосток в дискретных материалах традиционного типа при возможном увеличении территории газонов и насаждений. Режим использования земель и градостроительные регламенты в границах территории памятника распространяется на территорию в границах инженерно-геологического района, непосредственно связанного с историческими территориями, сооружениями, постройками. Все виды работ на территории объекта культурного наследия должны опережать археологические исследования. Разрешается: производство работ на памятнике только в соответствии с проектной документацией, разработанной по реставрационному заданию и согласованной специально уполномоченными государственными органами охраны объектов культурного наследия, и при архитектурно-реставрационном и археологическом надзоре; применение при благоустройстве и оборудовании территории традиционных материалов (дерево, камень, кирпич и т.д.) в покрытиях, оборудовании для освещения, малых архитектурных формах, исключая контрастные сочетания и яркие цвета; раскрытие и сохранение подлинных частей, элементов, деталей здания, планировки, некрополя, покрытий дорожек, насаждений, гидросистемы и т.д. Предусматривается: научно-реставрационное воссоздание утраченных элементов и устранение диссонирующих элементов или объектов в соответствии с согласованным в установленном порядке проектом научной реставрации, использования и приспособления; обеспечение условий доступности объекта культурного наследия в целях его экспонирования; восстановление исторического функционального назначения объекта культурного наследия, определяющего историко-культурное своеобразие территории; обязательное озеленение и благоустройство территории по специальному проекту. | Изменений установленного в соответствии с заключением историко-культурной экспертизы предмета охраны объекта культурного наследия и изменений его исторического функционального назначения, определяющего историко-культурное своеобразие территории. Замена аутентичных элементов исторического комплекса, застройки, обладающих архитектурно-художественной ценностью, сохранность которых возможно обеспечить методами консервации. Изменения характеристик природного ландшафта (в том числе изменения отметок земли в установленных границах зон композиционно активного природного рельефа и характера исторического озеленения в установленных границах). Установка на фасадах, крышах памятников, а также средовых и фоновых зданий и построек любых технических объектов и элементов, в т.ч. кондиционеров, крупногабаритных антенн, сооружений рекламы, технических элементов инженерных систем и т.п. хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика элементов и объектов культурного наследия; проведение всех видов земляных и строительных работ без участия археолога; прокладка наземных и воздушных инженерных сетей; прокладка инженерных коммуникаций, инженерного оборудования и благоустройство территории без специально разработанных проектов, исключающих изменение уровня грунтовых вод, нарушение гидрологии; динамические воздействия на грунты в зоне их взаимодействия с памятником - от транспорта, производства работ различного типа, создающих разрушающие вибрационные нагрузки; любая хозяйственная деятельность без разрешения федерального и областного органов охраны объектов культурного наследия. Не допускается: изменений установленного предмета охраны объекта культурного наследия и изменений его исторического функционального назначения, определяющего историко-культурное своеобразие территории; замены аутентичных элементов исторического объекта или комплекса объектов, застройки, обладающих архитектурно-художественной ценностью, сохранность которых возможно обеспечить методами консервации и научной реставрации; изменений характеристик природного ландшафта – в т.ч. изменений отметок рельефа в установленных границах зон композиционно-активного природного рельефа и характера исторических насаждений в установленных границах. |
| 2 | Охранная зона объектов культурного наследия | Запрещение строительства, за исключением принятия специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающихся их размеров, проворций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм. Ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет и ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению. Обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий. Сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия. Благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик и его историко-градостроительной и природной среды. Обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношение открытых и закрытых пространств. Обеспечивается: Условия физической и объемно-пространственной, структурно-пространственной, образной сохранности объекта культурного наследия, его целостной характерной пространственно-ландшафтной среды. Сохранение и восстановление характерных элементов исторической планировки, застройки: исторических красных линий застройки, границ домовладений, принципов и приемов их формирования, исторически сложившегося структурирования; историко-природного ландшафта, особенностей рельефа, растительности у границы территории памятника. Сохранение возможных остатков материальной культуры – объектов археологии, до охранных археологических раскопок. Возможное воссоздание – на научно-реставрационной основе, аутентичных отдельных построек, ценных в историческом или историко-архитектурном, мемориальном, средовом отношении построек, объектов. Соотношение застроенной и благоустраиваемой территорий на конкретных участках или в кварталах (определяется на основе историко-культурного и архитектурно-ландшафтного градостроительного обоснования, согласованного с органами охраны памятников). Обязательное в полном объеме инфраструктура, благоустройство, инженерные сети и коммуникации, исключающие возможное загрязнение территорий, водотоков, источников и прудов. Расчистка и благоустройство, восстановление водотоков – по тальвегам, ручейкам и т.п.. Вынос или перекладка воздушных инженерных коммуникаций – электро, связь, др., в подземные коллекторы. Допуск изменений только для восстановления нарушенных природно-ландшафтных элементов или характерных фрагментов традиционной застройки. | На территории охранной зоны объекта запрещено: Застройка и изменение территории; Возведение зданий, сооружений и озеленение мешающее восприятию и сохранению памятника; Прокладка коммуникаций, дорог, не относящихся к памятнику; Устройство автостоянок; Самовольная реставрация и обновление. Изменение гидрологических условий – при прокладке коммуникаций или благоустройстве территории. Нарушение историко-градостроительного и архитектурно-ландшафтного ансамбля памятника, историко-архитектурной среды. Землеустроительные, земляные, строительные, хозяйственные, другие работы – без согласования с соответствующими органами охраны объектов культурного наследия. |
| 3 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности | Сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков. Обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде. Ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению. Обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий. Сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия. Обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов. Требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия. |  |
| 4 | Зона охраняемого природного ландшафта | Ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства. Обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий. Сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта. Сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде. Иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта. С обеспечением их сохранения и восстановления, эффективного функционирования и использования - как исторического ландшафтно-экологического комплекса. Восстановление водного режима, весенних половодий - обеспечения естественного природного цикла для лугов. Подсев характерных традиционных луговых трав. Осушение только природными биологическими методами. Организация передвижения экскурсантов, жителей только по установленным маршрутам. Планирование нагрузок на ландшафт в целях его сохранения. Хозяйственная деятельность, не нарушающая состояние экосистемы и направленная на ее восстановление. Восстановление сельскохозяйственной деятельности на полях вокруг поселения; |

При отсутствии утвержденных границ зон охраны следует руководствоваться решением Владимирского областного Совета депутатов трудящихся от 10.08.1966 № 864 «Об утверждении положения «О режиме содержания охраны зон памятников истории и культуры», которым определено, что охранная зона, непосредственно связанная с памятником, выделяется из общей территории, минимальной границей которой считается территория в радиусе двойной наибольшей высоты памятника.

Глава 3. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Раздел 3.1. Рациональное использование и охрана природных ресурсов Вязниковского района

Целью разработки данного раздела является анализ и оценка природных ресурсов района с точки зрения возможности их наиболее рационального и комплексного использования.

Рельеф

Большая часть рельефа территории округа (а именно: центральная и южная части) благоприятна для поиска площадок под гражданское, промышленное строительство, не затрудняет обработку почвы. В северной части территории округа при избыточном увлажнении развиваются процессы болотообразования, поэтому данную территорию возможно использовать для развития лесного хозяйства, организации заказных участков по воспроизводству флоры и фауны или любительских видов отдыха.

Территория округа расположена в пределах среднерусской равнины на слабо всхолмленном Волжско — Окском междуречье и делится рекой Клязьмой на две части:

(   северную - озерно-аллювиальную выположенную равнину с уклонами не более 1%, местами менее 0,5 %;

(  южную - слабовсхолмленную возвышенную равнину, резко поднятую над долиной.

Левый берег реки Клязьма пологий, постепенно сливается с аллювиальной равниной, с шириной поймы, достигающей 5-7 км, имеющей неровную пересеченную старицами, озерами, местами заболоченную поверхность. Правый берег — крутой и обрывистый с уклонами до 20 и более % с поймой, достигающей местами 100 м, а местами вообще отсутствующей. Возвышенная равнина представляет собой отроги Окско-Цнинского плато со слабовсхолмленной большей частью залесенной местами заболоченной поверхностью со сравнительно слаборазвитой овражно-речной сетью.

Максимальные отметки рельефа приурочены к так называемым «Гороховецким горам» в северной части и составляют 180-190 м. К югу и востоку наблюдается постепенное падение абсолютных отметок рельефа.

Климат

Климатические условия района благоприятны для хозяйственного и градостроительного освоения, не имеют планировочных ограничений.
По климатическому районированию территории страны для строительства район относится к зоне II — В. Расчетные температуры для проектирования отопления, вентиляции принимаются по таблице 1 СНиП23-01-99.

Климат района умеренно континентальный. Глубина снежного покрова 50- 90 см, максимальная глубина промерзания почв 150 см, среднегодовое количество осадков больше 560 мм, из которых 70 % выпадает в теплый период. Господствующие ветры в зимний период — юго-западные и южные, в летний период — западные и юго-западные. Средне — годовые южные и юго-западные.

Гидрография, гидрология

Гидрографическая сеть территории округа представлена бассейнами рек Клязьмы и Оки.

Основной водной артерией является река Клязьма (протяженность в пределах округа около 53 км, ширина русла реки 200- 250м, глубина в летнюю межень от 1,0- 4,0 м на отдельных участках до 9 м, дно песчаное местами заиленное). По своему режиму питания р. Клязьма и ее притоки относятся к равнинным рекам с преобладанием снегового (до 60%), дождевого и грунтового питания. Пойма возвышается над урезом воды на 3-5 м и во время весенних паводков затапливается.

Правый приток р. Клязьма — р. Суворощь — лишь частично протекает по району. В верхнем течении р.Суворощь имеет узкую лощинообразную долину шириной 0,2- 0,5 км, с поймой местами заболоченной и не превышающей 300-200м. Надпойменные террасы отсутствуют, ширина русла 2-5 м, глубина 0,2 — 1,5 м.
Кроме того, р. Клязьма имеет правобережный приток р. Тара (небольшая, извилистая, со слабо разработанной долиной) и левый приток р. Лух.

Река Тетрух относится к бассейну р. Оки, берет начало севернее д. Галкино и впадает в р. Колпь. Долина реки ясно выражена, слабо извилистая, трапецеидальной формы. Пойма реки преимущественно двухсторонняя шириной от 5 до 600 м, а ниже д. Буторлино во многих местах заболочена в результате выходов подземных вод. Ширина русла от 4 до 15, местами 20-ЗОм. Дно песчано — илистое.

В пределах округа в р. Тетрух впадают притоки: Нула, Важель, Вондух, Эдон. Это небольшие речки и ручьи, берущие начало на территории округа. Ширина русел не превышает 1-3 м, летом они как правило пересыхают.

Озера ледникового и пойменного происхождения — наиболее крупные из них — Кщара, Санхар, Юхор, Тинное, Великое и т.д.. Берега озер в большинстве топки, илистые, сплошь заросшие тростником и озерным камышом. Площадь водного зеркала колеблется от 3 га до 270 га.

Леса

Общая площадь лесов в границах округа 126571 га, из них принадлежит: ТО «Вязниковское лесничество» - 97851 га, ТО «Селивановское лесничество» - 1199 га, ТО «Гороховецкое лесничество» - 27495 га. Лесистость Вязниковского района 56 %.

Ведением лесного хозяйства в районе занимаются: ТО «Вязниковское лесничество» (Заклязьминское участковое лесничество, Мстерское участковое лесничество, Сарыевское участковое лесничество, Степанцевское участковое лесничество, Посад-Мстерское участковое лесничество, Никологорское участковое лесничество, Нагорное участковое лесничество), ТО «Гороховецкое лесничество» (Яропольское участковое лесничество), Качаловское участковое лесничество ТО «Селивановское лесничество».

В связи с тем, что на момент разработки генерального плана МО Октябрьское сельское поселение земли лесного фонда не были поставлены надлежащим образом на государственный кадастровый учет нельзя утверждать, что в границы населенного пункта входят земли лесного фонда.

Растительность
Район расположен в зоне смешанных лесов. Из древесной растительности преобладают сосна, береза, ель, осина, дуб, ольха, калина. Более 25% территории занимают луга: суходолы нормальные, пойменные заболоченные и низинные, каждый из которых отличается значительным разнообразием и пестротой травянистой растительности.

Почвы

В районе преобладают дерново-слабо и среднеподзолистые почвы различного механического состава с содержанием гумуса 0,8- 1,3%. В северо-восточной части района преобладают торфяные и торфяно-перегнойные почвы низинных болот, иловато- глеевые тяжелосуглинистые и глинистые, а также дерново-слоистые и зернисто- слоистые глееватые почвы, бедные, как правило, перегноем и питательными веществами, имеют сравнительно большую кислотность.

Гидрография, гидрология

Таблица 3.1.1.

Ширина водоохранных зон рек МО Октябрьское сельское поселение

| № п/п | Наименование реки | Длина реки на территории МО, км | Ширина водоохранной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тетрух | ≈ 4,21 | 50 |
| 2 | Суворощь | ≈14,60 | 200 |
| 3 | Пенуха | ≈1,68 | 50 |
| 4 | Матвеевка | ≈3,10 | 50 |

Водный режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летне-осенней меженью с отдельными паводками в период сильных дождей, устойчивой зимней меженью. Режим рек определяется климатическими условиями. Весенний подъем воды на реках начинается при таянии снега, еще до начала ледохода. В конце марта - в начале апреля (после 10 числа) начинается ледоход.

В районе расположены озера и пруды разного типа. Форма их различная – овальная, круглая, подковообразная. Берега песчаные или заболоченные. Все озера пресные.

На территории МО Октябрьское сельское поселение находятся следующие крупные пруды и озера:

( с северной стороны деревни Игуменцево, площадью 26,67 га

( с северной стороны деревни Старыгино, площадью 7,44 га;

( с восточной стороны деревни Нагуево, площадью 34,52 га;

( в населенном пункте деревня Серково, площадью 11,63 га;

( внутри населенного пункта деревня Пивоварово, площадью 1,95 га;

( с западной стороны деревни Коршуниха, площадью 26,21 га.

С южной стороны поселка Лукново расположена мелиоративная система.

Краткая геологическая характеристика МО Октябрьское сельское поселение Вязниковского района

В геологическом отношении Вязниковский район изучен достаточно хорошо. В 1964-75 гг на территории района проведена комплексная геолого-гидрогеологическая съемка масштаба 1:200000, по результатам которой изданы государственные карты того же масштаба (лист О-38-ХХХI), в объяснительной записке к которым подробно изложены результаты всех проводившихся здесь геологических, гидрогеологических и геофизических исследований.

В структурном отношении территория района работ расположена в области сочленения двух крупных структур платформы: Московской синеклизы и Токмовского свода Волго-Уральской антеклизы. В центральной части района расположен Вязниковско-Ковернинский прогиб. На дневную поверхность выходят казанский и татарский ярусы пермской системы, нижнетриасовые и четвертичные отложения. Выделятся два структурных комплекса: складчатый кристаллический фундамент и залегающий на нем с резким несогласием осадочный комплекс.

В геологическом строение данного района принимают участие верхнекаменноугольные, пермские, юрские, меловые и четвертичные образования.

Каменноугольная система

Верхний отдел

Верхнекаменоугольные отложения распространены повсеместно, представлены гжельским и касимовский ярусами.

Касимовский ярус

Кревякинский горизонт (С3kr)

В верхней части – пестроцветные глины с прослоями известняков, в нижней – известняки глинистые, доломитизированные, загипсованные, с подчиненными прослоями органогенных известняков и доломитов. Мощность горизонта от 24 до 31 м.

Хамовнический горизонт (С3hm)

В верхней части – пестроцветные глины и глинястые известняки, с тоненкими прослоями органогенных известняков, в нижней – органогенно-обломочные известняки с подчинеными прослоями доломитов. Мощность горизонта от 11 до 16 м.

Дорогомиловский горизонт (C3dr)

Сложены кремово-белыми доломитами и органогенно-обломочные известняками, пестроцветные, с прослоями пестроцветных глины. Мощность горизонта от 25-39 м.

Гжельский ярус

Клязьминский надгоризонт (С3kl)

Надгоризонт представлен толщей белых и розовато-серых доломитов и белых органогенных известняков с подчиненным значением глинистых разностей известняков, глин и изредка мергелей. Мощность надгоризонта 67-69 м.

Ногинский горизонт (С3ng)

Сложен горизонт однородной толщей серовато-белых доломитов и с подчиненными значением доломитизированных и глинистых известняков с маломощными прослоями органогенных известняков и глин. Мощность горизонта 15-26 м.

Пермская система (Р)

Нижний отдел

Ассельский ярус (Р1as)

Сокольегорский горизонт. Отложения горизонта представлены известняками доломитизированными и доломитами светло-серыми, тонкокристаллическими, участками окремнелыми, неравномерно загипсованы. Мощность горизонта до 26 м.

Шиханский горизонт. Отложения горизонта представлены доломитами с подчиненными прослоями

Сакмарский ярус (P1s)

Отложения яруса представлены: вверху – гипсы и ангидриды с прослоями доломитов и пестроцветных глин; внизу – доломиты и доломитизированные известняки с прослоями гипсов и ангидридов. Мощность яруса до 92 м.

Верхний отдел

Казанский ярус (Р2кs)

Нижнеказанский	 ярус. Отложения представлены доломитами, мергели, с прослоями глинистых известняков. Мощность яруса до 26 м.

Татарский ярус (Р2t)

Нижнетатарский подъярус. Уржумский горизонт. Отложения представлены пестроцветными алевролитами, глинами, песками и песчаниками, загипсованными, в верхней части с прослоями мергелей и доломитов. Мощность подъяруса до 74 м.

Верхнетатарского подъярус. Северодвинский горизонт. Отложения представлены пестроцветными алевролитами, глинами, песками, реже песчаники, мергелями и известняками. Мощность подъяруса до 54 м.

Триасовая система

Нижний отдел

Индийский ярус (Т1in)

Нижнеиндийский подъярус. Отложения представлены пестроцветными глинами, с прослоями полимиктовых песков, алевролитов и песчаников.

Четвертичная система (Q)

Четвертичные отложения залегают на размытой поверхности палеозойских пород, распространены повсеместно, за исключением узких участков на бортах рек Клязьма и ока, и представлены сложным комплексом ледниковых, волноледниковых, флювиогляциальных и аллювиальных отложений. Незначительное распространение имеют озерные и озерно-болотные отложения. Они залегают на размытой поверхности дочетвертичных отложений. Установлены следы двух оледенений: днепровского и московского. Таким образом, в районе можно выделить средне-, вернечетвертичные и современные отложения. Мощность их зависит от современного рельефа и рельефа дочетвертичных отложений, на водоразделах часто не превышает 1-2 м, а в областях древних долин достигает 40м.

Среднечетвертичные отложения (QII)

Днепровский горизонт (gIIdn) представлен ледниковыми отложениями (морена). Днепровская морена распространена повсеместно, за исключением отдельных участков высоких водоразделов. В долинах рек выходит на поверхность. Морена сложена песчаными суглинками бурого и красно-коричнекого цвета, плотными, с гнездами, линзами и прослоями (до 1м) грубозернистых песков, с включениями гравия, гальки и мелких валунов (10-15 см) различных пород – гнейсов, гранитов, глинистых сланцев зеленого цвета, кремня, песчаников. Мощность морены колеблется от 6 до 15 м.

Днепровско-московский горизонты

Водно-ледниковые, аллювиальные, озерные и болотные отложения (f, П dn-ms). Этот комплекс отложений развит почти в северной и юго-восточной части района, за исключением водораздельных частей. Он включает отложения времени отступания днепровского ледника, времени наступания московского ледника. Днепровско-московские отложения представлены преимущественно флювиогляциальными образованиями, однако нередко среди них встречаются аллювиальные и озерно-болотные. Литологический состав их разнообразный, но преобладают пески разнозернистые, преимущественно мелкозернистые до алевритистых. Мощность от 2-10 до 30 м в дочетвертичных долинах.

Московский горизонт

Ледниковые отложения – морена московского оледенения (qIIms) имеет развитие в небольшом объеме в северной части района залегает морена на днепровско-московских межморенных отложениях. Морена представлена суглинками красновато-коричневыми, сильно песчанистыми, грубыми, с содержанием большого количества валунно-галечного материала. Мощность моренных отложений не превышает 1-9 м, иногда достигает 22 м.

Флювиогляциальные отложения времени максимального распространения ледника (fmaxIims) распространены на южном склоне Гороховецкого плато в долинах рек Суворощь, Шумарь, Трема. Отложения представлены песками и супесями. Мощность отложений от 3 до 8 м.

Аллювиально-флювиогляциальные отложения второго этапа отступания ледника (a,fsIIms) распространены вдоль основных рек района – Клязьмы, Оки, Суворощи. Отложения представлены песками серого цвета, кварцевыми, мелкозернистыми, мощностью 4,5-24,0 м.

Аллювиально-флювиогляциальные отложения третьего этапа отступания ледника (a,fsIIms) распространены вдоль основных рек района – Клязьмы, Оки. Отложения представлены песками серого цвета, кварцевыми, мелкозернистыми, мощностью 9,0-16,0 м.

Верхнечетвертичные отложения

Покровные образования (pr, II-III). Отложения развиты в виде отделенных изолированных площадей. Представлены суглинками мощностью от 2-3 м.

Микулинский горизонт (a,lhIIImk) распространены вдоль основных рек района – Клязьмы, Суворощи, представлен аллювиальными, озерными и болотными отложениями. Межледниковые отложения представлены темно-серыми  глинами и алевритами мощностью от 6 до 16 м.

Современные отложения

Современные отложения представлены аллювиальными и болотными образованиями.

Современные аллювиальные отложения слагают русла и пойменные террасы больших и малых рек.

Аллювиальные отложения (aIV) представлены мелкозернистые пески развиты в руслах и поймах рек района. Мощность составляет от 4 до 18 м.

Болотные образования (h IV) распространены местами на террасах р. Клязьма и сложены торфом мощностью 0,2-1,7 м и синей болотной глиной мощностью 0,3-1,5 м.

Таблица 3.1.1

Перечень месторождений полезных ископаемых на территории Вязниковского района, предоставленных в пользование

| Вид полезного ископаемого | Единица измерения запасов | Месторождение | Местоположение месторождения (участка) | Степень освоения | Балансовые и разведанные запасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лицензия (номер, дата регистрации, срок окончания действия) | Разрабатывается организацией (предприятием) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| песок строительный | тыс. м3 | Вязники | Вязниковский район, русло р. Клязьмы, в 81-82,5 км судового хода | ВЛМ 06615 ТЭ от 22.09.1999 продлена до 01.01.2017 | ОАО «Порт Вязники» (Собственник ООО «СтройГарант») | переоценка запасов |
| песок строительный | тыс. м3 | Вязники-2 | Вязниковский район, русло р. Клязьмы, в 83,0-85,00 км судового хода | ВЛМ 06649 ТЭ от 04.10.1999 до 01.01.2019 | ОАО «Порт Вязники» (Собственник ООО «СтройГарант») | 446 |
| песок строительный | тыс. м3 | Участок «Мстера» (111-113 км с.х.) | Вязниковский район, в 2,0 км к востоку от г. Мстера, русло р. Клязьмы, в 111,0-113,0 км судового хода | ВЛМ 80030 ТЭ от 30.05.2007 ВЛМ 80045 ТЭ от 22.11.2007 до 01.10.2017 | ОАО «Порт Вязники» (Собственник ООО «СтройГарант») | 1148 |
| песок строительный | тыс. м3 | Участок «Лукново» | Вязниковский район, в 0,5 км к юго-западу от д. Лукново | проект постановления Губернатора | ООО «СтройГарант») | Геологическое изучение |
| песок строительный | тыс. м3 | Вязники-4 | Вязниковский район, в 0,5 км к северо-востоку от г. Вязники, пойма р. Клязьма. | ВЛМ 80118 ТР от 26.03.2010 до 01.03.2015 | ООО «СтройГарант») | 194 |
| гипс | тыс. м3 | Коурковское | Вязниковский район, западнее д. Чудиново и южнее д. Коурково | резерв | 131000 |
| кирпичные глины | тыс. м3 | Мстерское, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  | участок: Сколеповский, разведка 1976-78 г | 300 м к ЮВ от д. Вязовка, в 350 м к ЮЭ от д. Сколепово, в 300 м южнее Вязовского участка | ВЛМ 51320 ТЭ, 20.11.2003г. до 01.01.2018г | ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» | 9370 |
| кирпичные глины | тыс. м3 | Вязниково-Быковское | Вязниковский район, на З окраине г. Вязники, у В окраины д. Быковка | резерв | 536 |
| кирпичные глины | тыс. м3 | Вязниковское | Вязниковский район, на В окраине г. Вязники, в 4-6 км от ж.д. ст-й Сеньково и Вязники | резерв | 207 |
| кирпичные глины | тыс. м3 | Коуровское | Вязниковский район, в 2,5 км к С от д. Коурово | резерв | 565 |
| кирпичные глины | тыс. м3 | Никологорское | Вязниковский район, у западной окраины пос. Никологоры и в 1 км к СВ от д. Сысоево | ВЛМ 80057 ТЭ, от 29.02.2008 | ООО «ПромтехПроект» | 107 |
| кирпичные глины | тыс. м3 | Южно-Толмачевское | Вязниковский район, на ЮВ окраине г. Вязники, ст. Нововязники в 3 км к юго-востоку | резерв | 3843 |

Раздел 3.2. Общая характеристика МО Октябрьское сельское поселение

Таблица 3.2.1

Сведения о площади и численности постоянного населения

муниципального образования на 01.01.2011г

| Перечень сельских населенных пунктов | Площадь, га | Число постоянных хозяйств, количество\без хозяйств дачников-сезонников\ | Число постоянного населения, человек \без численности дачников-сезонников |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе хозяйства в которых проживают лица | Всего | В том числе |
|  |  |  | Зарегистриров по месту жительства \постоянно | Временно На 1 год и более |  | Зарегистриров по месту жительства \постоянно\ | Временно проживаю-щих 1 год и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| деревня Агафоново | 29,30 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - |
| деревня Беляиха | 20,90 | 8 | 8 | - | 10 | 10 | - |
| деревня Большое Высоково | 79,60 | 135 | 135 | - | 299 | 299 | - |
| деревня Большой Холм | 31,40 | 21 | 20 | 1 | 51 | 47 | 4 |
| деревня Бродники | 27,90 | 10 | 10 | - | 14 | 10 | 4 |
| деревня Васькино | 10,10 | - | - | - | - | - | - |
| деревня Дудкино | 13,00 | 10 | 10 | - | 14 | 14 | - |
| деревня Жарцы | 21,30 | 12 | 12 | - | 17 | 17 | - |
| деревня Зобищи | 21,90 | 27 | 27 | - | 31 | 31 | - |
| деревня Игуменцево | 19,60 | 10 | 10 | - | 12 | 12 | - |
| деревня Каликино | 52,90 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| деревня Кика | 21,30 | 14 | 14 | - | 36 | 30 | 6 |
| деревня Коршуниха | 13,50 | 5 | 5 | - | 12 | 12 | - |
| деревня Крутые Горки | 10,50 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| поселок Лукново | 429,20 | 1230 | 1230 | - | 2489 | 2489 | - |
| деревня Малое Высоково | 44,30 | 8 | 8 | - | 17 | 17 | - |
| деревня Малый Холм | 14,20 | 4 | 4 | - | 8 | 8 | - |
| деревня Меркутино | 4,30 | 2 | 2 | - | 7 | 7 | - |
| деревня Нагуево | 23,50 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 2 |
| деревня Наместово | 26,30 | 14 | 14 | - | 14 | 14 | - |
| поселок Октябрьский | 293,10 | 1051 | 1044 | 7 | 2171 | 2162 | 9 |
| деревня Першино | 12,70 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - |
| деревня Пивоварово | 51,38 | 54 | 54 | - | 159 | 159 | - |
| деревня Пономарево | 60,60 | 10 | 10 | - | 15 | 15 | - |
| деревня Поздняково | 106,50 | 72 | 72 | - | 169 | 169 | - |
| поселок Пролетарский | 3,40 | 7 | 7 | - | 12 | 12 | - |
| деревня Седельниково | 15,00 | 13 | 13 | - | 17 | 17 | - |
| поселок Сеньково | 30,50 | 52 | 51 | 1 | 86 | 84 | 2 |
| деревня Серково | 140,40 | 380 | 380 | - | 944 | 944 | - |
| деревня Сизово | 30,50 | 7 | 7 | - | 8 | 8 | - |
| деревня Старыгино | 13,50 | 19 | 19 | - | 45 | 45 | - |
| Итого: | 1672,58 | 3189 | 3179 | 10 | 6677 | 6647 | 30 |

Стоит отметить, что:

- 3,23% населенных пунктов не имеют постоянно проживающего населения;

- 29,03% населенных пунктов имеют численность менее 10 человек;

- 48,39% населенных пунктов имеют численность от 10 до 100 человек;

- 19,35% населенных пунктов имеют численность более 100 человек, из них  50,00 % с численностью более 500 человек.

Наиболее крупными населенными пунктами по численности являются:

- поселок Лукново - проживают 37,28% населения;

- поселок Октябрьский - проживают 32,51% населения;

- деревня Серково - проживают 14,14% населения.

Наиболее крупными населенными пунктами по площади являются:

- поселок Лукново – 25,66% от общей площади населенных пунктов;

- поселок Октябрьский – 17,52% от общей площади населенных пунктов;

- деревня Серково – 8,39% от общей площади населенных пунктов.

Таблица 3.2.2

Основные виды деятельности населения

| Наименование предприятия | Занимаемая территория, га | Отрасль производства | Основные виды деятельности | Количество трудящихся, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Авантекс» | 3,40 | текстильная | нетканый материалы | 100 |
| ООО «Промвантинс» | 3,30 | текстильная | нетканый материалы | данных нет |
| ООО «Актин» | 0,82 | текстильная | пошив швейных изделий | 32 |

Таблица 3.2.3

Численность населения и его возрастная структура

| Годы | Постоянное население на 1.01, чел. | Возрастная структура населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | от 0 до 6 лет | от 7 до 17 лет | 18-60 - мужчины 18-55 – женщины | мужчины - 60 лет и старше женщины - 55 лет и старше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2006 | 6459 | 365 | 695 | 3058 | 2341 |
| 2008 | 6303 | 345 | 583 | 3585 | 1790 |
| 2009 | 6377 | 389 | 546 | 3428 | 2014 |
| 2010 | 6677 | данных нет |

Данная структура представлена в диаграмме №1.

Диаграмма 1 Возрастная структура населения

По данным таблицы можно сделать вывод, что средняя численность населения в возрасте от 0 до 6 лет составляет 5,74% от общей численности, от 7 до 16 – 9,52%, мужчины от 18 до 60 лет и женщины от 18 до 55 лет – 52,66% , мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет – 32,08%.

Таблица  3.2.4

Перечень объектов социального и культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование | Месторасположение | Землепользование | Количество работающих, чел | Общая площадь учреждения, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь участка, м2 | Право пользования |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Администрация МО | п. Октябрьский, ул. Советская, 1А | 2960,00 | - | 7 | 400,80 | 2х-этажное, кирпич |
| 2 | Администрация МО | п. Лукново, ул. Советская, 2А | 337,00 | постоянное | 6 | 496,70 | 2х-этажное, кирпич |
| 3 | Администрация МО | д. Б. Высоково, ул. Центральная, д.32 | - | - | - | - | - |
| 4 | МОУ «Лукновская СОШ » | п. Лукново, ул. Возрождения, 9 | 26500,00 | постоянное | 31 | 2965,70 | 3х-этажное, кирпич |
| 5 | МОУ Октябрьская СОШ №1 | п. Октябрьский, ул. Маяковского, 1Б | 18763,00 | постоянное | 34 | 3844,80 | 3х этажное, кирпич |
| 6 | МОУ Пивоваровская СОШ | д. Пивоварово, ул. Школьная. 1А | 10000,00 | постоянное | 21 | 1207,70 | 2-этажное |
| 7 | МОУ Большевысоковская школа | ул. Б. Высоково, ул. Школьная, 1 | 18959,00 | постоянное | 10 | 959,90 | 2х-этажное, кирпич |
| 8 | МДОУ «Детский сад Лучик» | п. Лукново, ул. Юбилейная, 9 | 13260,00 | постоянное | 25 | 2080,70 | 2х-этажное, кирпич |
| 9 | МДОУ детский сад «Светлячок» | д. Серково, ул. 2-я Заречная, 12 | 4901,00 | постоянное | 10 | 530 | 1-этажное, дерево |
| 10 | МУЗ «Лукновская районная больница» | п. Лукново, ул. Советская, 2 | 3500,00 | постоянное | 21 | 265,80 | 1-этажное, кирпич |
| 11 | Никологорская районная больница «Октябрьская амбулатория» | п. Октябрьский, ул. Первомайская, д.1 | - | - | - | - | - |
| 12 | ЗАО «Фармация», аптечный пункт | п. Лукново, ул. Советская, 2А | - | постоянное | 2 | 47,40 | 1-этажное |
| 13 | ЗАО «Фармация» | п. Октябрьский, ул. Парковая, 63 | - | - | - | - | - |
| 14 | ФАП | ул. Б. Высоково, ул. Дорожная, д.6, кв. 20 | 90 | постоянное | 2 | 75,60 | 1-этажное, кирпич |
| 15 | ФАП | д. Серково, ул. Пролетарский, 1А | 264,00 | постоянное | 4 | 82 | 1-этажное, дерево |
| 16 | ФАП | д. Поздняково | 80 | постоянное | 1 | 60 | 1-этажное, кирпич |
| 17 | Дом культуры | д. Поздняково, д. 107 | 2000,00 | постоянное | 6 | 261,30 | 1-этажное |
| 18 | Дом культуры | д. Серково, ул. Старое Серково, д. 25А | 500,00 | постоянное | 5 | 486,80 | 2х-этажное, кирпич |
| 19 | Дом культуры | п. Октябрьский, ул. Клубная, д.6 | 1857,00 | постоянное | 12 | 1181,30 | количество мест-22 |
| 20 | Дом культуры «Отдых» | п. Лукново, ул. Первомайская, д.8 | 13220,00 | постоянное | 7 | 1500,00 | 2х-этажное, кирпич |
| 21 | Библиотека | п. Октябрьский, ул. Клубная, д.6 | 1857,00 | постоянное | 12 | 1181,30 | 10697 томов |
| 22 | Библиотека | п. Лукново, ул. Первомайская, д.8 | 13220,00 | постоянное | 7 | 1500,00 | 20037 томов |
| 23 | Дом народного творчества | п. Лукново, ул. Центральная, 29 | 949,00 | постоянное | 7 | 804,40 | 200 мест |
| 24 | Филиал сбербанка № 093 | д. Серково, ул. Старое Серково, 26А | 70,00 | аренда | 1 | 60,00 | 1-этажное, кирпич |
| 25 | Филиал сбербанка № 093 | п. Октябрьский, ул. Советская, 1А | - | - | - | - | - |
| 26 | Сбербанк России | п. Лукново, ул. Советская, 2А | - | - | - | - | - |
| 27 | Почтамт | ул. Б. Высоково, ул. Центральная, д.32 | - | - | - | - | - |
| 28 | Почтамт | д. Серково, ул. Новая, д.4, кв. 17 | - | - | - | - | - |
| 29 | Почтамт | п. Октябрьский, ул. Советская, 1А | - | аренда | 5 | 67,30 |  |
| 30 | Почтамт | п. Лукново, ул. Советская, 2А | - | - | - | - | - |
| 31 | Отделение связи | п. Лукново, ул. Советская, 2А | - | - | - | - | - |
| 32 | Отделение связи | д. Серково, ул. Новая, д.4, кв. 17 | - | - | - | - | - |
| 33 | Отделение связи | ул. Б. Высоково, ул. Центральная, д.32 | - | - | - | - | - |
| 34 | Отделение связи | п. Октябрьский, ул. Советская, 1А | - | - | - | - | - |
| 35 | Пожарное депо | д. Серково, ул. Старое Серково, д.26А | 300,00 | аренда | 4 | 283,50 | 1-этажное, кирпич |
| 36 | Магазин №7 «Продукты» | п. Октябрьский, ул. Парковая, 49 | 600,00 | постоянное | 2 | 60,00 | 1-этажное, кирпич |
| 37 | Магазин №9 «Промтовары» | п. Октябрьский, ул. Парковая, 51 | 500,00 | постоянное | 1 | 50,00 | 1-этажное, кирпич |
| 38 | Магазин №5 ТПС | д. БольшойтХолм | 300,00 | постоянное | 1 | 30,00 | 1-этажное, кирпич |
| 39 | Магазин «Продукты» | п. Октябрьский, ул. Парковая, 62 | 580,00 | постоянное | 2 | 58,20 | 1-этажное, кирпич |
| 40 | Магазин «Универсам» | п. Октябрьский, ул. Первомайская, 1 | 330,00 | аренда | 1 | 33,70 | 2-этажное, кирпич |
| 41 | Магазин «Татьяна» | п. Октябрьский, ул. Первомайская, 1 | 360,00 | аренда | 1 | 36,40 | 2-этажное, кирпич |
| 42 | Магазин «Универсам» | п. Октябрьский, ул. Советская, 65 | 350,00 | постоянное | 2 | 35,00 | 2-этажное, кирпич |
| 43 | Магазин «Продукты» | п. Октябрьский, ул. Советская, 65 | 340,00 | аренда | 2 | 34,00 | 2-этажное, кирпич |
| 44 | Магазин «Юна» | п. Октябрьский, ул. Советская, 1Б | 350,00 | аренда | 1 | 35,30 | 1-этажное, дерево |
| 45 | Магазин «Продукты» | п. Октябрьский, ул. Советская, 1А | 360,00 | аренда | 1 | 36,90 | 2-этажное, кирпич |
| 46 | Магазин «Сад» | п. Октябрьский, ул. Маяковская, 3Б | 660,00 | постоянное | 1 | 66,00 |  |
| 47 | Магазин «Виктория» | п. Октябрьский, ул. Советская, 2Б | 900,00 | постоянное | 5 | 90,00 | 1-этажное, кирпич |
| 48 | ООО «Мастер» (магазин) | д. Серково, ул. Новая, 1А | 62,20 | аренда | 1 | 32,00 | 1-этажное, кирпич |
| 49 | ИП Комкова Ф.Н.(магазин) | д. Серково, ул. Новая, 1 | - | аренда | 2 | 17,50 | 1-этажное, кирпич |
| 50 | ИП Соловьева И.А. (магазин) | д. Серково, ул. Пролетарская, 3-20 | 42,00 | аренда | 2 | 17,50 | 1-этажное, дерево |
| 51 | ИП Егорова И.Е.(магазин) | д. Большое Высоково, ул. Дорожная, 14А | 500,00 | аренда | 2 | 25,20 | 1-этажное, кирпич |
| 52 | ИП Кириллова Т.А | д. Серково, ул. Новая, 1Б | 45,00 | аренда | 2 | 23,00 | 1-этажное, железо |
| 53 | НПО д. Серково | д. Серково, ул. Пролетарская¸ 2А | 360,00 | постоянное | 1 | 23,00 | 1-этажное, кирпич |
| 54 | НПО д. Большое Высоково | д. Большое Высоково, ул. Центральная, 21 | 524,00 | постоянное | 1 | 26,00 | 1-этажное, кирпич |
| 55 | НПО д. Поздняково | д. Поздняково, 38 | 363,00 | постоянное | 1 | 20,00 | 1-этажное, кирпич |
| 56 | ИП Трифонов А.Е. | п. Лукново, ул. Фабричная, 28 | 4,80 | постоянное | 3 | 42,00 | 1-этажное, кирпич |
| 57 | ИП Трифонов А.Е. | п. Лукново, ул. Центральная, 28 | - | постоянное | 2 | 46,80 | 1-этаж жил. дома, кирпич |
| 58 | ИП Трифонов А.Е. | п. Лукново, ул. Юбилейная, 3 | - | аренда | 1 | 16,70 | 1-этаж жил. дома, кирпич |
| 59 | магазин «Универсам» | п. Лукново, ул. Центральная, 1А | 979,00 | аренда | 2 | 154,00 | 1-этажное, кирпич |

Таблица 3.2.5

Определение потребности детских дошкольных учреждений

в соответствии с действующими нормативами

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность, чел | Количество мест в детских дошкольных учреждениях |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующее | по лицензии | нормативное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | деревня Агафоново | 5 | - | - | 0 |
| 2 | деревня Беляиха | 10 | - | - | 0 |
| 3 | деревня Большое Высоково | 299 | - | - | 9 |
| 4 | деревня Большой Холм | 51 | - | - | 2 |
| 5 | деревня Бродники | 14 | - | - | 0 |
| 6 | деревня Васькино | - | - | - | - |
| 7 | деревня Дудкино | 14 | - | - | 0 |
| 8 | деревня Жарцы | 17 | - | - | 1 |
| 9 | деревня Зобищи | 31 | - | - | 1 |
| 10 | деревня Игуменцево | 12 | - | - | 0 |
| 11 | деревня Каликино | 8 | - | - | 0 |
| 12 | деревня Кика | 36 | - | - | 1 |
| 13 | деревня Коршуниха | 12 | - | - | 0 |
| 14 | деревня Крутые Горки | 2 | - | - | 0 |
| 15 | поселок Лукново | 2489 | 68 | 290 | 75 |
| 16 | деревня Малое Высоково | 17 | - | - | 1 |
| 17 | деревня Малый Холм | 8 | - | - | 0 |
| 18 | деревня Меркутино | 7 | - | - | 0 |
| 19 | деревня Нагуево | 3 | - | - | 0 |
| 20 | деревня Наместово | 14 | - | - | 0 |
| 21 | поселок Октябрьский | 2171 | 20 | 20 | 65 |
| 22 | деревня Першино | 2 | - | - | 0 |
| 23 | деревня Пивоварово | 159 | - | - | 5 |
| 24 | деревня Пономарево | 15 | - | - | 0 |
| 25 | деревня Поздняково | 169 | - | - | 5 |
| 26 | поселок Пролетарский | 12 | - | - | 0 |
| 27 | деревня Седельниково | 17 | - | - | 1 |
| 28 | поселок Сеньково | 86 | - | - | 3 |
| 29 | деревня Серково | 944 | 28 | 50 | 28 |
| 30 | деревня Сизово | 8 | - | - | 0 |
| 31 | деревня Старыгино | 45 | - | - | 1 |
|  | Итого: | 6677 | 116 | 360 | 198 |

Примечание: Расчет по демографии с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными учреждениями для ориентировочных расчетов равен 30 мест на 1000 жителей

Муниципальные дошкольные общеобразовательные учреждения находятся в населенных пунктах:

1.  Поселок Лукново - проектная вместимость детского сада составляет 290 человек

В радиус обслуживания данного детского сада входят следующие населенные пункты:

- деревня Васькино;

- деревня Зобищи;

- поселок Лукново;

- деревня Нагуево;

- деревня Наместово;

- деревня Седельниково;

- деревня Старыгино.

Суммарное количество мест по нормативу на данные населенные пункты составляет  78 мест (в том числе в поселке Лукново – 75 мест). Проектная вместимость МДОУ «Детский сад Лучик»  рассчитана на 290 мест, что больше нормативного значения, следовательно, обеспечение дополнительными местами не требуется.

2.  поселок Октябрьский - проектная вместимость детского сада составляет 20 человек

В радиус обслуживания данного детского сада входят следующие населенные пункты:

- деревня Большой Холм;

- деревня Бродники;

- деревня Игуменцево;

- деревня Каликино;

- деревня Кика;

- деревня Коршуниха;

- деревня Малый Холм;

- деревня Меркутино;

- поселок Октябрьский;

- поселок Пролетарский;

- поселок Сеньково.

Суммарное количество мест по нормативу на данные населенные пункты составляет  71 место (в том числе в поселке Октябрьский – 65 мест). Проектная вместимость дошкольной группы (расположена на территории школы)  рассчитана на 20 мест, что меньше нормативного значения, следовательно, необходимо создание новых мест.

3.  деревня Серково - проектная вместимость детского сада составляет 50 человек

В радиус обслуживания данного детского сада входят следующие населенные пункты:

- деревня Агафоново;

- деревня Беляиха;

- деревня Большое Высоково;

- деревня Дудкино;

- деревня Жарцы;

- деревня Крутые Горки;

- деревня Малое Высоково;

- деревня Першино;

- деревня Пивоварово;

- деревня Пономарево;

- деревня Поздняково;

- деревня Серково;

- деревня Сизово.

Суммарное количество мест по нормативу на данные населенные пункты составляет  49 мест (в том числе в деревне Серково – 28 мест). Проектная вместимость МДОУ детский сад «Светлячок»  рассчитана на 50 мест, что больше нормативного значения, следовательно, обеспечение дополнительными местами не требуется.

Таблица 3.2.6

Определение потребности общеобразовательными учреждениями

в соответствии с действующими нормативами

| Наименование населенного пункта | Численность, чел | Необходимость размещения школ | Количество мест в общеобразовательных школах |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средние и основные | начальные | Существующее | По лицензии | Нормативное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| деревня Агафоново | 5 | - | - | - | - | 1 |
| деревня Беляиха | 10 | - | - | - | - | 1 |
| деревня Большое Высоково | 299 | + | - | 15 | 100 | 33 |
| деревня Большой Холм | 51 | - | - | - | - | 6 |
| деревня Бродники | 14 | - | - | - | - | 2 |
| деревня Васькино | - | - | - | - | - | - |
| деревня Дудкино | 14 | - | - | - | - | 2 |
| деревня Жарцы | 17 | - | - | - | - | 2 |
| деревня Зобищи | 31 | - | - | - | - | 3 |
| деревня Игуменцево | 12 | - | - | - | - | 1 |
| деревня Каликино | 8 | - | - | - | - | 1 |
| деревня Кика | 36 | - | - | - | - | 4 |
| деревня Коршуниха | 12 | - | - | - | - | 1 |
| деревня Крутые Горки | 2 | - | - | - | - | 0 |
| поселок Лукново | 2489 | + | - | 159 | 640 | 274 |
| деревня Малое Высоково | 17 | - | - | - | - | 2 |
| деревня Малый Холм | 8 | - | - | - | - | 1 |
| деревня Меркутино | 7 | - | - | - | - | 1 |
| деревня Нагуево | 3 | - | - | - | - | 0 |
| деревня Наместово | 14 | - | - | - | - | 2 |
| поселок Октябрьский | 2171 | + | - | 121 | 753 | 239 |
| деревня Першино | 2 | - | - | - | - | 0 |
| деревня Пивоварово | 159 | + | - | 65 | 200 | 17 |
| деревня Пономарево | 15 | - | - | - | - | 2 |
| деревня Поздняково | 169 | - | - | - | - | 19 |
| поселок Пролетарский | 12 | - | - | - | - | 1 |
| деревня Седельниково | 17 | - | - | - | - | 2 |
| поселок Сеньково | 86 | - | - | - | - | 9 |
| деревня Серково | 944 | - | - | - | - | 104 |
| деревня Сизово | 8 | - | - | - | - | 1 |
| деревня Старыгино | 45 | - | - | - | - | 5 |
| Итого: | 6677 | 4 | 0 | 360 | 1693 | 736 |

Примечание: Расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников для ориентировочных расчетов равен 110 человек

Муниципальные общеобразовательные учреждения находятся в населенных пунктах:

1.  Деревня Большое Высоково - проектная вместимость школы составляет 100 человек.

В радиус обслуживания общеобразовательного учреждения входят следующие населенные пункты:

- деревня Большое Высоково;

- деревня Крутые Горки;

- деревня Малое Высоково;

- деревня Першино;

- деревня Пономарево;

- деревня Поздняково.

Суммарное количество мест по нормативу на данные населенные пункты составляет  56 мест (в том числе в деревне Большое Высоково – 33 мест). Проектная вместимость МОУ Большевысоковская школа рассчитана на 100 мест, что больше нормативного значения, следовательно, обеспечение дополнительными местами не требуется.

2.  Поселок Лукново - проектная вместимость школы составляет 640 человек.

В радиус обслуживания общеобразовательного учреждения входят следующие населенные пункты:

- деревня Васькино;

- деревня Зобищи;

- поселок Лукново;

- деревня Нагуево;

- деревня Наместово;

- деревня Седельниково;

- деревня Старыгино.

Суммарное количество мест по нормативу на данные населенные пункты составляет  286 мест (в том числе в поселке Лукново – 274 мест). Проектная вместимость МОУ «Лукновская СОШ» рассчитана на 640 мест, что больше нормативного значения, следовательно, обеспечение дополнительными местами не требуется.

3.  Поселок Октябрьский - проектная вместимость школы составляет 753 человек.

В радиус обслуживания общеобразовательного учреждения входят следующие населенные пункты:

- деревня Большой Холм;

- деревня Бродники;

- деревня Игуменцево;

- деревня Каликино;

- деревня Кика;

- деревня Коршуниха;

- деревня Малый Холм;

- деревня Меркутино;

- поселок Октябрьский;

- поселок Пролетарский;

- поселок Сеньково.

Суммарное количество мест по нормативу на данные населенные пункты составляет  266 мест (в том числе в поселке Октябрьский – 239 мест). Проектная вместимость МОУ «Лукновская СОШ» рассчитана на 753 места, что больше нормативного значения, следовательно, обеспечение дополнительными местами не требуется.

4.  Деревня Пивоварово - проектная вместимость школы составляет 200 человек.

В радиус обслуживания общеобразовательного учреждения входят следующие населенные пункты:

- деревня Агафоново;

- деревня Беляиха;

- деревня Дудкино;

- деревня Жарцы;

- деревня Пивоварово;

- деревня Серково;

- деревня Сизово.

Суммарное количество мест по нормативу на данные населенные пункты составляет  128 мест (в том числе в деревне Пивоварово – 17 мест). Проектная вместимость МОУ Пивоваровская СОШ рассчитана на 200 мест, что больше нормативного значения, следовательно, обеспечение дополнительными местами не требуется.

Таблица 3.2.7

Данные по жилищному фонду

| Наименование | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 108,97 |
| В том числе: |  |  |
| 4 - 5 этажная застройка | тыс. м2 | - |
| малоэтажная застройка | тыс. м2 | 108,97 |
| в том числе: |  |  |
| малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | тыс. м2 | 32,69 |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 | 76,28 |
| Жилищный фонд с износом более 70% | тыс. м2 | 7,18 |

Стоит отметить, что жилищный фонд с износом более 70% составляет 6,59 % от общего жилищного фонда МО Октябрьское сельское поселение.

Транспортное обслуживание

Автобусное сообщение на территории МО Октябрьское сельское поселение осуществляет ОАО «Вязниковское АТП». Отправление автобусов осуществляется с автовокзала, расположенного в г. Вязники.

Автобусные маршруты на территории МО Октябрьское сельское поселение:

- Вязники – Буторлино – 8 ежедневных рейсов;

- Вязники – Харино – 8 ежедневных рейсов;

- Вязники – Лукново – 10 ежедневных рейсов.

Стоит отметить, что с северной стороны муниципального образования проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород – Казань – Уфа.

На территории муниципального образования МО Октябрьское сельское  поселения проходят автомобильные дороги общего пользования следующих категорий:

- Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения

( ст. Сеньково – Никологоры – Степанцево – Симонцево

Длина участка в пределах границ МО Октябрьское сельское поселение – 13,75 км.

- Автомобильные дороги общего пользования местного значения

Таблица 3.2.8

Автомобильные дороги общего пользования местного значения

МО Октябрьское сельское поселение

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Местоположение | Протяженность, км | Покрытие, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | а/бетонное | щебеночное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 17-210 ОП МР 26 | ст. Сеньково – Серково – Поздняково - Волченки | от а/д с. Сеньково-Никологоры – Степанцево – Симонцево 1+900 км справа | 20,40 | 20,40 | - |
| 2 | 17-210 ОП МР 37 | Б. Высоково – Малое Высоково | от ст. Сеньково – Серково – Поздняково – Волченки 16+570 км слева | 1,30 | - | 1,30 |
| 3 | 17-210 ОП МР 39 | ст. Сеньково – Никологоры - Лукново | от а/д с. Сеньково-Никологоры – Степанцево – Симонцево 4+550 км слева | 2,80 | 2,80 | - |
| 4 | 17-210 ОП МР 46 | Бродники – Малый Холм | а/д «Волга»-Бродники – Сизово 2+442 км слева | 1,90 | - | 1,90 |
| 5 | 17-210 ОП МР 47 | Лукново - Нагуево | от а/д Лукново-Наместово 0+600 км слева | 1,50 | - | 1,50 |
| 6 | 17-210 ОП МР 48 | «Волга»-Бродники-Сизово | от а/д Москва-Н. Новгород 279+850 км справа | 3,80 | - | 3,80 |
| 7 | 17-210 ОП МР 49 | Лукново - Наместово | от а/д ст. Сеньково-Никологоры-Лукново 2+800 км справа | 3,00 | - | 3,00 |
| 8 | 17-210 ОП МР 52 | Старыгино-Седельниково | от а/д Лукново – Нагуево 1+205 км справа | 0,50 | - | 0,50 |
| 9 | 17-210 ОП МР 29 | Воронино-Серково | от а/д ст. Сеньково-Никологоры-Степанцево –Симонцево 9+050 км справа | 4,50 | 4,50* | - |
|  | Итого: | 39,70 | 27,70 | 12,00 |

*в пределах МО Октябрьское сельское поселение

Данный перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения предоставлен в соответствии с постановлением главы Вязниковского района от 22.06.2010 №701 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Вязниковского района и присвоении им идентификационных номеров».

Придорожная полоса и полоса отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения устанавливаются и используются согласно постановлениям Губернатора области от 24.02.2009 № 152 «Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Владимирской области» и от 19.03.2009 № 201 «Об утверждении Правил установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области».

Стоит отметить, что на территории МО Октябрьское сельское поселение проходит Горьковская железная дорога – Филиал ОАО «РЖД» Москва – Нижний Новгород, длиной 9,05 км.

Через поселок  Октябрьский ежедневно проходят 3 пары электропоездов маршрута «Владимир - Вязники», 1 пара маршрута «Владимир – Нижний Новгород» и 1 пара маршрута «Ковров - Вязники».

Существующее положение по населенным пунктам:

- поселок Октябрьский - центр муниципального образования, рассматривается в качестве административного центра МО. Общая площадь населенного пункта составляет 293,10 га. Поселок Октябрьский имеет развитую социально-культурную систему. Внутри населенного пункта расположены территории бывшей фабрики, общей площадью 4,90 га (в настоящее время на данной территории располагается предприятие ООО «Актин»). Рядом с поселком Октябрьский расположены следующие производственные объекты:

( с северной стороны – технопарк «Вязники», площадью 140,20 га;

( с северной стороны – железнодорожная база, площадью 4,20 га;

( с западной стороны – углеобжигающее предприятие, площадью 3,10 га;

( с восточной стороны – фермерское хозяйство («Надежда»), площадью 0,60 га.

Стоит отметить, что через населенный пункт проходит автомобильная дорога общего пользования межмуниципального  значения ст. Сеньково – Никологоры – Степанцево – Симонцево, а так же железная дорога.

- деревня Кика – располагается с северной стороны от поселка Октябрьский, общей площадью 21,30 га.

- поселок Сеньково – располагается с северо-западной стороны от поселка Октябрьский, общей площадью 30,50 га. Стоит отметить, что через населенный пункт проходит участок Горьковской железной дороги, а так же с восточной стороны - автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения ст. Сеньково – Никологоры – Степанцево – Симонцево.

- деревня Большой Холм – располагается с западной стороны от поселка Октябрьский, общей площадью 31,40 га.

- деревня Игуменцево – располагается с юго-западной стороны от поселка Октябрьский, общей площадью 19,60 га. С северной стороны деревни расположен пруд, площадью 26,67 га. Данное место является местом ловли рыбы и пляжного отдыха населения. С западной стороны имеются залежи песка.

- поселок Лукново – располагается с южной стороны от поселка Октябрьский, общей площадью 429,20 га. Поселок Лукново имеет развитую социально-культурную систему. В северной части населенного пункта расположены неиспользуемые промышленно-складские территории, общей площадью 3,70 га, а так же находятся пилорама и станция сотовой связи. В южной части поселка Лукново расположена территория бывшей фабрики, а так же электрическая подстанция. Стоит отметить, что в северной части населенного пункта проходит автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения ст. Сеньково – Никологоры – Степанцево – Симонцево.

- деревня Каликино – располагается с юго-восточной стороны от поселка Октябрьский, общей площадью 52,90 га.

- деревня Агафоново – площадь населенного пункта составляет 29,30 га. С южной стороны от деревни Агафоново на берегу озера Пивочное  расположен детский лагерь (недействующий).

- деревня Беляиха – площадь населенного пункта составляет 20,90 га. С северной стороны от деревни находятся месторождения глины.

- деревня Большое Высоково – площадь населенного пункта составляет 79,60 га.  На территории деревни расположена территория бывшей фабрики, площадью 1,85 га.

- деревня Бродники – площадь населенного пункта составляет 27,90 га. Место с северной стороны деревни вдоль озера является местом пляжного отдыха населения.

- деревня Васькино – площадь населенного пункта составляет 10,10 га.

- деревня Дудкино – площадь населенного пункта составляет 13,00 га. На территории деревни расположено кладбище, площадью 0,38 га.

- деревня Жарцы – площадь населенного пункта составляет 21,30 га. С западной стороны от деревни расположено кладбище, площадью 1,40 га.

- деревня Зобищи – площадь населенного пункта составляет 21,90 га. С западной стороны от деревни находятся залежи песка.

- деревня Коршуниха – площадь населенного пункта составляет 13,50 га. С западной стороны деревни расположено озеро, площадью 26,21 га.  Так же с западной стороны (у газопровода) находится несанкционированная свалка.

- деревня Крутые Горки – площадь населенного пункта составляет 10,50 га. С юго-восточной стороны от деревни расположено кладбище, площадью 0,30 га.

- деревня Малое Высоково – площадь населенного пункта составляет 44,30 га.

- деревня Малый Холм - площадь населенного пункта составляет 14,20 га.

- деревня Меркутино – площадь населенного пункта составляет 4,30 га. Стоит отметить, что с юго-западной стороны населенного пункта проходит участок Горьковской железной дороги.

- деревня Нагуево – площадь населенного пункта составляет 23,50 га. На территории деревни Нагуево располагается кладбище, площадью 0,26 га. С восточной стороны от населенного пункта находится озеро, площадью 34,52 га.

- деревня Наместово – площадь населенного пункта составляет 26,30 га.

- деревня Першино – площадь населенного пункта составляет 12,70 га.

- деревня Пивоварово – площадь населенного пункта составляет 51,38 га. На территории деревни расположены следующие объекты:

( фермерское хозяйство «Свет» (30 голов), площадью 2,92 га;

( станция сотовой связи;

( пруд, площадью 1,95 га.

- деревня Пономарево – площадь населенного пункта составляет 60,60 га. С северной стороны от деревни расположено кладбище, площадью 1,30 га.

- деревня Поздняково – площадь населенного пункта составляет 106,50 га.

- поселок Пролетарский – площадь населенного пункта составляет 3,40 га. Стоит отметить, что с северо-восточной стороны населенного пункта проходит участок Горьковской железной дороги.

- деревня Седельниково – площадь населенного пункта составляет 15,00 га.

- деревня Серково – площадь населенного пункта составляет 140,40 га. На территории деревни расположены следующие объекты:

( пруд, площадью 11,63 га;

( пожарное депо;

( территория текстильной фабрики;

( коллективные сады «Текстильщик».

- деревня Сизово – площадь населенного пункта составляет 30,50 га. С восточной стороны от деревни находятся залежи песка.

- деревня Старыгино - площадь населенного пункта составляет 13,50 га. С северной стороны  деревни расположен пруд, площадью 7,44 га.

Глава 4. Перечень мероприятий по территориальному планированию

Раздел 4.1.Проектное решение

Таблица 4.1.1

Население

| Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ׀ очередь | расчетный срок |
| Население | чел | 6677 | 7143 | 7581 |
| В том числе |  |  |  |  |
| Трудовые ресурсы | чел | 3516 | 3671 | 3764 |
| Занято в отраслях экономики | чел | 1255 | 1498 | 1731 |

Увеличение численности населения, занятых в отраслях экономики на территории МО Октябрьское сельское поселение, обусловлено созданием новых рабочих мест, а так же реализацией федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года».

Основными целями федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" являются:

-повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

-создание правовых, административных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских территорий и реализации Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

-создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности;

-повышение престижности проживания в сельской местности.

Основными задачами федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" являются:

-улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе;

-улучшение состояния здоровья сельского населения, в том числе на основе повышения роли физкультуры и спорта;  улучшение материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в сельской местности;

-активизация культурной деятельности на селе;

-развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания сельского населения;  повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения в сельской местности, обеспечение развития телефонной и телекоммуникационной связи в сельской местности;

-расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности и их благоустройство;

-повышение уровня занятости сельского населения, сохранение и создание новых рабочих мест.

Таблица 4.1.2

Возрастная структура населения

| Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ׀ очередь | расчетный срок |
| Моложе трудоспособного возраста | чел / % | 1019/15,26 | 1162/16,62 | 1335/17,61 |
| Трудоспособный возраст | чел / % | 3516/52,66 | 3671/51,39 | 3764/49,65 |
| Старше трудоспособного возраста | чел / % | 2142/32,08 | 2310/32,34 | 3482/32,74 |

Стоит отметить, что наблюдается увеличение численности населения, занятого в экономике муниципального образования, с 35,69 до 45,99 процентов от трудоспособного населения.

Таблица 4.1.3

Баланс территории сельского поселения

| Показатели | Единица измерения | Существующая территория | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ׀ очередь | расчетный срок |
| Земли МО, из них | га | 54000,00 | 54000,00 | 54000,00 |
| Земли ГЛФ | га | 12232,06 | 12232,06 | 12232,06 |
| Земли сельхозназначения | га | 39400,88 | 39318,23 | 39295,12 |
| Земли объектов рекреации | га | - | - | 5,00 |
| Земли промышленности | га | 195,07 | 197,60 | 200,27 |
| Земли транспорта и связи | га | 113,49 | 194,55 | 218,25 |
| Земли водного фонда | га | 122,63 | 122,63 | 122,63 |
| Земли населенных пунктов | га | 1672,58 | 1745,33 | 1765,14 |
| Земли специального назначения | га | 3,64 | 6,34 | 6,64 |
| Прочие территории | га | 259,65 | 178,59 | 154,89 |

По данным таблицы можно сделать вывод, что в балансе территории МО Октябрьское сельское поселение произошли следующие изменения:

( уменьшение земель сельскохозяйственного назначения на 0,28%;

( создание мест рекреации (восстановление детского лагеря), площадью 5,00 га;

( создание на территории муниципального образования новых промышленных площадок (как внутри населенного пункта, так и вне), общей площадью 13,92 га;

( расширение территории кладбищ, общей площадью на 3,00 га;

(   увеличение земель транспорта и связи на 104,76 га, связанного с проектированием новых автомобильных дорог.

Таблица 4.1.4

Изменение площади населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующая площадь, га | Присоединяемая территория под ИЖС, га | Площадь по ГП, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | деревня Агафоново | 29,30 | - | 29,30 |
| 2 | деревня Беляиха | 20,90 | - | 20,90 |
| 3 | деревня Большое Высоково | 79,60 | 1,70 | 81,30 |
| 4 | деревня Большой Холм | 31,40 | 4,80 | 36,20 |
| 5 | деревня Бродники | 27,90 | 5,90 | 33,80 |
| 6 | деревня Васькино | 10,10 | - | 10,10 |
| 7 | деревня Дудкино | 13,00 | 2,40 | 15,40 |
| 8 | деревня Жарцы | 21,30 | - | 21,30 |
| 9 | деревня Зобищи | 21,90 | - | 21,90 |
| 10 | деревня Игуменцево | 19,60 | 3,20 | 22,80 |
| 11 | деревня Каликино | 52,90 | - | 52,90 |
| 12 | деревня Кика | 21,30 | 0,88 | 22,18 |
| 13 | деревня Коршуниха | 13,50 | 3,40 | 16,90 |
| 14 | деревня Крутые Горки | 10,50 | - | 10,50 |
| 15 | поселок Лукново | 429,20 | 14,70 | 443,90 |
| 16 | деревня Малое Высоково | 44,30 | - | 44,30 |
| 17 | деревня Малый Холм | 14,20 | - | 14,20 |
| 18 | деревня Меркутино | 4,30 | - | 4,30 |
| 19 | деревня Нагуево | 23,50 | - | 23,50 |
| 20 | деревня Наместово | 26,30 | - | 26,30 |
| 21 | поселок Октябрьский | 293,10 | 42,48 | 335,58 |
| 22 | деревня Першино | 12,70 | - | 12,70 |
| 23 | деревня Пивоварово | 51,38 | - | 51,38 |
| 24 | деревня Пономарево | 60,60 | - | 60,60 |
| 25 | деревня Поздняково | 106,50 | 7,20 | 113,70 |
| 26 | поселок Пролетарский | 3,40 | - | 3,40 |
| 27 | деревня Седельниково | 15,00 | - | 15,00 |
| 28 | поселок Сеньково | 30,50 | - | 30,50 |
| 29 | деревня Серково | 140,40 | 4,40 | 144,80 |
| 30 | деревня Сизово | 30,50 | - | 30,50 |
| 31 | деревня Старыгино | 13,50 | 1,50 | 15,00 |
|  | Итого: | 1672,58 | 92,56 | 1765,14 |

Таблица 4.1.5

Таблица в разрезе населенных пунктов, отражающая перевод земельных участков сельскохозяйственного назначения в земли других категорий с указанием их площадей и целей, для которых планируется перевод

| № п/п | Местоположение земельного участка | Площадь, га | Существующая категория земель | Перспективная категория земель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | деревня Агафоново | 5,00 | Земли с/х назначения | Земли рекреации | Детский лагерь (восстановление) |
| 2 | деревня Большое Высоково | 1,70 | Земли с/х назначения | Земли населенных пунктов | для ИЖС |
| 3 | деревня Большой Холм | 4,80 | Земли с/х назначения | Земли населенных пунктов | для ИЖС |
| 4 | деревня Бродники | 5,90 | Земли с/х назначения | Земли населенных пунктов | для ИЖС |
| 5 | деревня Дудкино | 2,40 | Земли с/х назначения | Земли населенных пунктов | для ИЖС |
| 6 | деревня Игуменцево | 3,20 | Земли с/х назначения | Земли населенных пунктов | для ИЖС |
| 7 | деревня Кика | 0,88 | Земли с/х назначения | Земли населенных пунктов | для ИЖС |
| 8 | деревня Коршуниха | 3,40 | Земли с/х назначения | Земли населенных пунктов | для ИЖС |
| 9 | поселок Лукново | 14,70 | Земли с/х назначения | Земли населенных пунктов | для ИЖС |
| 10 | деревня Нагуево | 0,30 | Земли с/х назначения | Земли специального назначения | Расширение кладбища |
| 11 | поселок Октябрьский | 42,48 | Земли с/х назначения | Земли населенных пунктов | для ИЖС |
| 12 | деревня Першино | 5,20 | Земли с/х назначения | Земли промышленности | Кирпичный завод |
| 13 | деревня Поздняково | 7,20 | Земли с/х назначения | Земли населенных пунктов | для ИЖС |
| 14 | деревня Поздняково (южнее) | 2,70 | Земли с/х назначения | Земли специального назначения | Расширение кладбища |
| 15 | деревня Серково | 4,40 | Земли с/х назначения | Земли населенных пунктов | для ИЖС |
| 16 | деревня Старыгино | 1,50 | Земли с/х назначения | Земли населенных пунктов | для ИЖС |
|  | Итого: | 105,76 |  |  |  |

Общая  площадь земель сельскохозяйственного назначения, меняющая категорию земли, равна  105,76 га.

Из них:

- в производственные земли – 5,20 га;

- в  земли рекреации – 5,00 га;

- включаемые в границы населенного пункта (в том числе и под ИЖС) – 92,56 га;

- в земли специального назначения – 3,00 га.

Стоит отметить, что на территории МО Октябрьское сельское поселение запланировано размещение фермерских хозяйств на следующих территориях (перевод данных земельных участков не осуществляется):

(      севернее деревни Каликино, площадью 2,10 га (до 100 голов);

(      юго-западнее деревни Малый Холм, площадью 0,60 га (до 50 голов).

Так же в границах населенного пункта деревня Пивоварово  проектируется молокозавод, площадью 3,10 га.

Таблица 4.1.6

Расчет территориального ресурса сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего по ГП, га | Существующая территория населенных пунктов, га | Территории населенных пунктов, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существ. селитеб. тер-рия | Территориальный ресурс в пределах насел пунктов | Доп. территории по ГП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Реализация застройки 1 уровня

| 1 | деревня Большой Холм | 36,20 | 31,40 | 18,84 | 0,33 | 4,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | деревня Дудкино | 15,40 | 13,00 | 7,80 | 0,17 | 2,40 |
| 3 | деревня Зобищи | 21,90 | 21,90 | 13,14 | 0,58 | - |
| 4 | деревня Игуменцево | 22,80 | 19,60 | 11,76 | - | 3,20 |
| 5 | деревня Кика | 22,18 | 21,30 | 12,78 | 0,17 | 0,88 |
| 6 | поселок Лукново | 443,90 | 429,20 | 257,52 | 8,67 | 14,70 |
| 7 | поселок Октябрьский | 335,58 | 293,10 | 175,86 | 6,58 | 42,48 |
| 8 | деревня Пивоварово | 51,38 | 51,38 | 30,83 | 2,92 | - |
| 9 | поселок Сеньково | 30,50 | 30,50 | 18,30 | 0,50 | - |
| 10 | деревня Серково | 144,80 | 140,40 | 84,24 | 2,92 | 4,40 |
|  | Итого по уровню: | 1124,64 | 1051,78 | 631,07 | 22,84 | 72,86 |

Реализация застройки 2 уровня

| 11 | деревня Большое Высоково | 81,30 | 79,60 | 47,76 | 3,42 | 1,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | деревня Бродники | 33,80 | 27,90 | 16,74 | - | 5,90 |
| 13 | деревня Каликино | 52,90 | 52,90 | 31,74 | - | - |
| 14 | деревня Коршуниха | 16,90 | 13,50 | 8,10 | 0,17 | 3,40 |
| 15 | деревня Малое Высоково | 44,30 | 44,30 | 26,58 | 0,50 | - |
| 16 | деревня Нагуево | 23,50 | 23,50 | 14,10 | - | - |
| 17 | деревня Поздняково | 113,70 | 106,50 | 63,90 | - | 7,20 |
| 18 | деревня Старыгино | 15,00 | 13,50 | 8,10 | - | 1,50 |
|  | Итого по уровню: | 381,40 | 361,70 | 217,02 | 4,09 | 19,70 |

Реализация застройки 3 уровня

| 19 | деревня Агафоново | 29,30 | 29,30 | 17,58 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | деревня Беляиха | 20,90 | 20,90 | 12,54 | - | - |
| 21 | деревня Васькино | 10,10 | 10,10 | 6,06 | - | - |
| 22 | деревня Жарцы | 21,30 | 21,30 | 12,78 | 0,42 | - |
| 23 | деревня Крутые Горки | 10,50 | 10,50 | 6,30 | - | - |
| 24 | деревня Малый Холм | 14,20 | 14,20 | 8,52 | - | - |
| 25 | деревня Меркутино | 4,30 | 4,30 | 2,58 | - | - |
| 26 | деревня Наместово | 26,30 | 26,30 | 15,78 | 0,33 | - |
| 27 | деревня Першино | 12,70 | 12,70 | 7,62 | - | - |
| 28 | деревня Пономарево | 60,60 | 60,60 | 36,36 | 0,50 | - |
| 29 | поселок Пролетарский | 3,40 | 3,40 | 2,04 | - | - |
| 30 | деревня Седельниково | 15,00 | 15,00 | 9,00 | 0,58 | - |
| 31 | деревня Сизово | 30,50 | 30,50 | 18,30 | - | - |
|  | Итого по уровню: | 259,10 | 259,10 | 155,46 | 1,83 | 0,00 |
|  | Всего по 3 уровням: | 1765,14 | 1672,58 | 1003,55 | 28,76 | 92,56 |

По данным таблицы видно, что предполагается расширение территорий населенных пунктов на расчетный срок в размере 92,56 га, что составляет 5,53 % от существующей территории. Так же предполагается развитие территории в пределах населенных пунктах, общей площадью 28,76 га.

Таблица 4.1.7

Определение селитебной территории

| № п/п | Наименование населенного пункта | Селитебная территория, га | Дополнительная селитебная территория внутри населенного пункта, га | Дополнительная селитебная территория за пределами границ населенного пункта, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая | По ГП |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Реализация застройки 1 уровня

| 1 | деревня Большой Холм | 18,84 | 19,54 | 0,20 | 0,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | деревня Дудкино | 7,80 | 8,15 | 0,10 | 0,25 |
| 3 | деревня Зобищи | 13,14 | 13,49 | 0,35 | - |
| 4 | деревня Игуменцево | 11,76 | 12,26 | - | 0,50 |
| 5 | деревня Кика | 12,78 | 13,18 | 0,10 | 0,30 |
| 6 | поселок Лукново | 257,52 | 273,17 | 5,20 | 10,45 |
| 7 | поселок Октябрьский | 175,86 | 189,91 | 3,95 | 10,10 |
| 8 | деревня Пивоварово | 30,83 | 32,58 | 1,75 | - |
| 9 | поселок Сеньково | 18,30 | 18,60 | 0,30 | - |
| 10 | деревня Серково | 84,24 | 88,19 | 1,75 | 2,20 |
|  | Итого по уровню: | 631,07 | 669,07 | 13,70 | 24,30 |

Реализация застройки 2 уровня

| 11 | деревня Большое Высоково | 47,76 | 50,41 | 2,05 | 0,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | деревня Бродники | 16,74 | 16,99 | - | 0,25 |
| 13 | деревня Каликино | 31,74 | 31,74 | - | - |
| 14 | деревня Коршуниха | 8,10 | 8,30 | 0,10 | 0,10 |
| 15 | деревня Малое Высоково | 26,58 | 26,88 | 0,30 | - |
| 16 | деревня Нагуево | 14,10 | 14,10 | - | - |
| 17 | деревня Поздняково | 63,90 | 65,00 | - | 1,10 |
| 18 | деревня Старыгино | 8,10 | 8,70 | - | 0,60 |
|  | Итого по уровню: | 217,02 | 222,12 | 2,45 | 2,65 |

Реализация застройки 3 уровня

| 19 | деревня Агафоново | 17,58 | 17,58 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | деревня Беляиха | 12,54 | 12,54 | - | - |
| 21 | деревня Васькино | 6,06 | 6,06 | - | - |
| 22 | деревня Жарцы | 12,78 | 13,03 | 0,25 | - |
| 23 | деревня Крутые Горки | 6,30 | 6,30 | - | - |
| 24 | деревня Малый Холм | 8,52 | 8,52 | - | - |
| 25 | деревня Меркутино | 2,58 | 2,58 | - | - |
| 26 | деревня Наместово | 15,78 | 15,98 | 0,20 | - |
| 27 | деревня Першино | 7,62 | 8,77 | - | 1,15 |
| 28 | деревня Пономарево | 36,36 | 36,66 | 0,30 | - |
| 29 | поселок Пролетарский | 2,04 | 2,04 | - | - |
| 30 | деревня Седельниково | 9,00 | 9,35 | 0,35 | - |
| 31 | деревня Сизово | 18,30 | 18,30 | - | - |
|  | Итого по уровню: | 155,46 | 157,71 | 1,10 | 1,15 |
|  | Всего по 3 уровням: | 1003,55 | 1048,90 | 17,25 | 28,10 |

По данным таблицы видно, что общая территория, предназначенная для застройки, равна 1048,90 (из них 28,10 га на присоединяемых территориях).

Таблица 4.1.9

Расчет населения сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед. Изм. | Численность населения по ГП | Численность населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующая в пределах населенного пункта | В пределах территориального ресурса по ГП | В пределах дополнит. территорий по ГП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Реализация застройки 1 уровня

| 1 | деревня Большой Холм | Чел | 65 | 51 | 4 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | деревня Дудкино | Чел | 21 | 14 | 2 | 5 |
| 3 | деревня Зобищи | Чел | 38 | 31 | 7 | - |
| 4 | деревня Игуменцево | Чел | 19 | 12 | - | 7 |
| 5 | деревня Кика | Чел | 44 | 36 | 2 | 6 |
| 6 | поселок Лукново | Чел | 2802 | 2489 | 104 | 209 |
| 7 | поселок Октябрьский | Чел | 2452 | 2171 | 79 | 202 |
| 8 | деревня Пивоварово | Чел | 194 | 159 | 35 | - |
| 9 | поселок Сеньково | Чел | 92 | 86 | 6 | - |
| 10 | деревня Серково | Чел | 1023 | 944 | 35 | 44 |
|  | Итого по уровню: | Чел | 6750 | 5993 | 274 | 483 |

Реализация застройки 2 уровня

| 11 | деревня Большое Высоково | Чел | 352 | 299 | 41 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | деревня Бродники | Чел | 19 | 14 | - | 5 |
| 13 | деревня Каликино | Чел | 8 | 8 | - | - |
| 14 | деревня Коршуниха | Чел | 16 | 12 | 2 | 2 |
| 15 | деревня Малое Высоково | Чел | 23 | 17 | 6 | - |
| 16 | деревня Нагуево | Чел | 3 | 3 | - | - |
| 17 | деревня Поздняково | Чел | 191 | 169 | - | 22 |
| 18 | деревня Старыгино | Чел | 57 | 45 | - | 12 |
|  | Итого по уровню: | Чел | 669 | 567 | 49 | 53 |

Реализация застройки 3 уровня

| 19 | деревня Агафоново | Чел | 5 | 5 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | деревня Беляиха | Чел | 10 | 10 | - | - |
| 21 | деревня Васькино | Чел | - | - | - | - |
| 22 | деревня Жарцы | Чел | 22 | 17 | 5 | - |
| 23 | деревня Крутые Горки | Чел | 2 | 2 | - | - |
| 24 | деревня Малый Холм | Чел | 8 | 8 | - | - |
| 25 | деревня Меркутино | Чел | 7 | 7 | - | - |
| 26 | деревня Наместово | Чел | 18 | 14 | 4 | - |
| 27 | деревня Першино | Чел | 25 | 2 | - | 23 |
| 28 | деревня Пономарево | Чел | 21 | 15 | 6 | - |
| 29 | поселок Пролетарский | Чел | 12 | 12 | - | - |
| 30 | деревня Седельниково | Чел | 24 | 17 | 7 | - |
| 31 | деревня Сизово | Чел | 8 | 8 | - | - |
|  | Итого по уровню: | Чел | 162 | 117 | 22 | 23 |
|  | Всего по 3 уровням: | Чел | 7581 | 6677 | 345 | 559 |

По данным таблицы видно, что на расчетный срок происходит общее увеличение численности населения на 904 человека (на 13,54% от существующей численности). При этом стоит отметить, что 61,84% прироста населения будет расположено на присоединяемых территориях, а 38,16% - за счет освоения территории внутри населенных пунктов.

Таблица 4.1.10

Жилищный фонд

| Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ׀ очередь | расчетный срок |
| Жилищный фонд сельского поселения, всего | м2 | 108968,64 | 130431,18 | 159201,00 |
| Убыль жилищного фонда | м2 | 7181,03 | 8973,66 | 10793,83 |
| Объемы нового строительства | м2 | - | 21462,54 | 28769,82 |
| Средняя жилищная обеспеченность | м2 /чел | 16,32 | 18,26 | 21,00 |

Стоит отметить высокий рост объемов нового строительства, который объясняется общим увеличением численности населения, а так же увеличением средней жилищной обеспеченности на 4,68 м2 на человека.

Таблица 4.1.11

Объем нового жилищного строительства

| № п/п | Наименование населенного пункта | Объем нового жилищного строительства, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | На первую очередь | На расчетный срок |
|  |  | С учетом прироста населения | Для улучшения жилищного состояния | С учетом прироста населения | Для улучшения жилищного состояния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | деревня Агафоново | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 13,70 |
| 2 | деревня Беляиха | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 27,40 |
| 3 | деревня Большое Высоково | 657,36 | 580,06 | 357,00 | 917,90 |
| 4 | деревня Большой Холм | 164,34 | 98,94 | 105,00 | 164,40 |
| 5 | деревня Бродники | 54,78 | 27,16 | 42,00 | 46,58 |
| 6 | деревня Васькино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | деревня Дудкино | 91,30 | 27,16 | 42,00 | 52,06 |
| 8 | деревня Жарцы | 54,78 | 32,98 | 42,00 | 54,80 |
| 9 | деревня Зобищи | 91,30 | 60,14 | 42,00 | 98,64 |
| 10 | деревня Игуменцево | 91,30 | 23,28 | 42,00 | 46,58 |
| 11 | деревня Каликино | 0,00 | 15,52 | 0,00 | 21,92 |
| 12 | деревня Кика | 73,04 | 69,84 | 84,00 | 109,60 |
| 13 | деревня Коршуниха | 36,52 | 23,28 | 42,00 | 38,36 |
| 14 | деревня Крутые Горки | 0,00 | 3,88 | 0,00 | 5,48 |
| 15 | поселок Лукново | 2665,96 | 4828,66 | 3507,00 | 7219,90 |
| 16 | деревня Малое Высоково | 36,52 | 32,98 | 84,00 | 52,06 |
| 17 | деревня Малый Холм | 0,00 | 15,52 | 0,00 | 21,92 |
| 18 | деревня Меркутино | 0,00 | 13,58 | 0,00 | 19,18 |
| 19 | деревня Нагуево | 0,00 | 5,82 | 0,00 | 8,22 |
| 20 | деревня Наместово | 36,52 | 27,16 | 42,00 | 43,84 |
| 21 | поселок Октябрьский | 2665,96 | 4211,74 | 2835,00 | 6348,58 |
| 22 | деревня Першино | 255,64 | 3,88 | 189,00 | 43,84 |
| 23 | деревня Пивоварово | 219,12 | 308,46 | 483,00 | 468,54 |
| 24 | деревня Пономарево | 73,04 | 29,10 | 42,00 | 52,06 |
| 25 | деревня Поздняково | 164,34 | 327,86 | 273,00 | 487,72 |
| 26 | поселок Пролетарский | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 32,88 |
| 27 | деревня Седельниково | 73,04 | 32,98 | 63,00 | 57,54 |
| 28 | поселок Сеньково | 73,04 | 166,84 | 42,00 | 246,60 |
| 29 | деревня Серково | 821,70 | 1831,36 | 714,00 | 2709,86 |
| 30 | деревня Сизово | 0,00 | 15,52 | 0,00 | 21,92 |
| 31 | деревня Старыгино | 109,56 | 87,30 | 126,00 | 139,74 |
| Итого: | +8509,16 | +12953,38 | +9198,00 | +19571,82 |
| Итого прирост: | +21462,54 | +28769,82 |
| Всего: | +50232,36 |

Стоит отметить, что расчет ведется относительно к предыдущей стадии.

Таблица 4.1.12

Объем максимально возможного нового жилищного строительства

| № п/п | Наименование населенного пункта | Территория под ИЖС, га | Селитебная территория, га | Количество участков (средняя площадь участка принимается 1200 м2) | Общая площадь нового жилищного фонда, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | деревня Агафоново | - | - | - | - |
| 2 | деревня Беляиха | - | - | - | - |
| 3 | деревня Большое Высоково | 1,70 | 1,02 | 9 | 1350 |
| 4 | деревня Большой Холм | 4,80 | 2,88 | 24 | 3600 |
| 5 | деревня Бродники | 5,90 | 3,54 | 30 | 4500 |
| 6 | деревня Васькино | - | - | - | - |
| 7 | деревня Дудкино | 2,40 | 1,44 | 12 | 1800 |
| 8 | деревня Жарцы | - | - | - | - |
| 9 | деревня Зобищи | - | - | - | - |
| 10 | деревня Игуменцево | 3,20 | 1,92 | 13 | 1950 |
| 11 | деревня Каликино | - | - | - | - |
| 12 | деревня Кика | 0,88 | 0,53 | 5 | 2500 |
| 13 | деревня Коршуниха | 3,40 | 2,04 | 17 | 2550 |
| 14 | деревня Крутые Горки | - | - | - | - |
| 15 | поселок Лукново | 14,70 | 8,82 | 74 | 11100 |
| 16 | деревня Малое Высоково | - | - | - | - |
| 17 | деревня Малый Холм | - | - | - | - |
| 18 | деревня Меркутино | - | - | - | - |
| 19 | деревня Нагуево | - | - | - | - |
| 20 | деревня Наместово | - | - | - | - |
| 21 | поселок Октябрьский | 42,48 | 25,49 | 212 | 31800 |
| 22 | деревня Першино | - | - | - | - |
| 23 | деревня Пивоварово | - | - | - | - |
| 24 | деревня Пономарево | - | - | - | - |
| 25 | деревня Поздняково | 7,20 | 4,32 | 36 | 5400 |
| 26 | поселок Пролетарский | - | - | - | - |
| 27 | деревня Седельниково | - | - | - | - |
| 28 | поселок Сеньково | - | - | - | - |
| 29 | деревня Серково | 4,40 | 2,64 | 22 | 3300 |
| 30 | деревня Сизово | - | - | - | - |
| 31 | деревня Старыгино | 1,50 | 0,90 | 8 | 1200 |
|  | Итого: | 92,56 | 55,54 | 462 | 71050 |

По данным расчетов видно, что максимально возможный объем нового жилищного строительства равен 71050,00 м2 . В данном генеральном плане за основу принимается расчет на основе прироста численности, так как он является более объективным.

Таблица 4.1.13

Социальное и культурно-бытовое обслуживание

| Наименование | Единица измерения | Нормативное значение по областным нормативам | Существующее количество | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ׀ очередь | расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест/1000 чел | 30/1000 | 17 | 35 | 56 |
| Общеобразовательные школы | мест/1000 чел | 110/1000 | 55 | 110 | 223 |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть | шт | по заданию | 2 | 2 | 2 |
| ФАП | шт | по заданию | 3 | 3 | 3 |
| Дом культуры | шт | по заданию | 4 | 4 | 4 |
| Библиотека | шт | по заданию | 2 | 2 | 2 |
| Сберкасса | шт | по заданию | 3 | 3 | 3 |
| Почтовое отделение | шт | по заданию | 4 | 4 | 4 |
| Отделение связи | шт | по заданию | 4 | 4 | 4 |
| Магазин | шт | по заданию | 24 | 26 | 29 |
| Пожарное депо | расчет | 20 минутная доступность | 1 | 2 | 3 |

Примечание: количество мест на 1000 жителей по существующему положению считается по количеству учащихся на данный момент, а проектное решение по проектной вместимости учебных заведений.

По данным расчетов видно, что необходимо строительство следующих капитальных объектов:

(детский сад в поселке Октябрьский (восстановление);

(пожарное депо в поселке Лукново;

(пожарное депо в деревне Поздняково;

(торгово-досуговый центр в поселке Лукново.

Таблица 4.1.14

Определение потребности детских дошкольных учреждений

в соответствии с действующими нормативами

| Наименование населенного пункта | Численность, чел | Количество мест в детских дошкольных учреждениях |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующее | по лицензии | нормативное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| деревня Агафоново | 5 | - | - | 0 |
| деревня Беляиха | 10 | - | - | 0 |
| деревня Большое Высоково | 352 | - | - | 11 |
| деревня Большой Холм | 65 | - | - | 2 |
| деревня Бродники | 19 | - | - | 1 |
| деревня Васькино | - | - | - | - |
| деревня Дудкино | 21 | - | - | 1 |
| деревня Жарцы | 22 | - | - | 1 |
| деревня Зобищи | 38 | - | - | 1 |
| деревня Игуменцево | 19 | - | - | 1 |
| деревня Каликино | 8 | - | - | 0 |
| деревня Кика | 44 | - | - | 1 |
| деревня Коршуниха | 16 | - | - | 0 |
| деревня Крутые Горки | 2 | - | - | 0 |
| поселок Лукново | 2802 | 68 | 290 | 84 |
| деревня Малое Высоково | 23 | - | - | 1 |
| деревня Малый Холм | 8 | - | - | 0 |
| деревня Меркутино | 7 | - | - | 0 |
| деревня Нагуево | 3 | - | - | 0 |
| деревня Наместово | 18 | - | - | 1 |
| поселок Октябрьский | 2452 | 20 | 20 | 74 |
| деревня Першино | 25 | - | - | 1 |
| деревня Пивоварово | 194 | - | - | 6 |
| деревня Пономарево | 21 | - | - | 1 |
| деревня Поздняково | 191 | - | - | 6 |
| поселок Пролетарский | 12 | - | - | 0 |
| деревня Седельниково | 24 | - | - | 1 |
| поселок Сеньково | 92 | - | - | 3 |
| деревня Серково | 1023 | 28 | 50 | 31 |
| деревня Сизово | 8 | - | - | 0 |
| деревня Старыгино | 57 | - | - | 2 |
| Итого: | 7581 | 116 | 360 | 230 |

Примечание: Расчет по демографии с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными учреждениями для ориентировочных расчетов равен 25 мест на 1000 жителей

Муниципальные дошкольные общеобразовательные учреждения находятся в населенных пунктах:

1.  Поселок Лукново - проектная вместимость детского сада составляет 290 человек

Суммарное количество мест по нормативу на данные населенные пункты составляет  89 мест (в том числе в поселке Лукново – 84 места). Проектная вместимость МДОУ «Детский сад Лучик»  рассчитана на 290 мест, что больше нормативного значения, следовательно, обеспечение дополнительными местами не требуется.

2.  поселок Октябрьский - проектная вместимость детского сада составляет 20 человек

Суммарное количество мест по нормативу на данные населенные пункты составляет  82 места (в том числе в поселке Октябрьский – 74 места). Проектная вместимость дошкольной группы (расположена на территории школы)  рассчитана на 20 мест. Генеральным планом МО Октябрьское сельское поселение предусматривается восстановление детского сада (минимальное количество мест- 82).

3.  деревня Серково - проектная вместимость детского сада составляет 50 человек

Суммарное количество мест по нормативу на данные населенные пункты составляет  59 мест (в том числе в деревне Серково – 31 место). Проектная вместимость МДОУ детский сад «Светлячок»  рассчитана на 50 мест, что меньше нормативного значения, следовательно, при наличии достаточного количества детей дошкольного возраста необходимо предусмотреть расширение существующего детского садика.

Таблица 4.1.15

Определение потребности общеобразовательными учреждениями

в соответствии с действующими нормативами

| Наименование населенного пункта | Численность, чел | Необходимость размещения школ | Количество мест в общеобразовательных школах |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средние и основные | начальные | Существующее | По лицензии | Нормативное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| деревня Агафоново | 5 | - | - | - | - | 1 |
| деревня Беляиха | 10 | - | - | - | - | 1 |
| деревня Большое Высоково | 352 | + | - | 15 | 100 | 39 |
| деревня Большой Холм | 65 | - | - | - | - | 7 |
| деревня Бродники | 19 | - | - | - | - | 2 |
| деревня Васькино | - | - | - | - | - | - |
| деревня Дудкино | 21 | - | - | - | - | 2 |
| деревня Жарцы | 22 | - | - | - | - | 2 |
| деревня Зобищи | 38 | - | - | - | - | 4 |
| деревня Игуменцево | 19 | - | - | - | - | 2 |
| деревня Каликино | 8 | - | - | - | - | 1 |
| деревня Кика | 44 | - | - | - | - | 5 |
| деревня Коршуниха | 16 | - | - | - | - | 2 |
| деревня Крутые Горки | 2 | - | - | - | - | 0 |
| поселок Лукново | 2802 | + | - | 159 | 640 | 308 |
| деревня Малое Высоково | 23 | - | - | - | - | 3 |
| деревня Малый Холм | 8 | - | - | - | - | 1 |
| деревня Меркутино | 7 | - | - | - | - | 1 |
| деревня Нагуево | 3 | - | - | - | - | 0 |
| деревня Наместово | 18 | - | - | - | - | 2 |
| поселок Октябрьский | 2452 | + | - | 121 | 753 | 270 |
| деревня Першино | 25 | - | - | - | - | 3 |
| деревня Пивоварово | 194 | + | - | 65 | 200 | 21 |
| деревня Пономарево | 21 | - | - | - | - | 2 |
| деревня Поздняково | 191 | - | - | - | - | 21 |
| поселок Пролетарский | 12 | - | - | - | - | 1 |
| деревня Седельниково | 24 | - | - | - | - | 3 |
| поселок Сеньково | 92 | - | - | - | - | 10 |
| деревня Серково | 1023 | - | - | - | - | 113 |
| деревня Сизово | 8 | - | - | - | - | 1 |
| деревня Старыгино | 57 | - | - | - | - | 6 |
| Итого: | 7581 | 4 | 0 | 360 | 1693 | 834 |

Муниципальные общеобразовательные учреждения находятся в населенных пунктах:

- Деревня Большое Высоково - проектная вместимость школы составляет 100 человек.

Суммарное количество мест по нормативу на данные населенные пункты составляет  68 мест (в том числе в деревне Большое Высоково – 39 мест). Проектная вместимость МОУ Большевысоковская школа рассчитана на 100 мест, что больше нормативного значения, следовательно, обеспечение дополнительными местами не требуется.

2.  Поселок Лукново - проектная вместимость школы составляет 640 человек.

Суммарное количество мест по нормативу на данные населенные пункты составляет  323 места (в том числе в поселке Лукново – 308 мест). Проектная вместимость МОУ «Лукновская СОШ» рассчитана на 640 мест, что больше нормативного значения, следовательно, обеспечение дополнительными местами не требуется.

3.  Поселок Октябрьский - проектная вместимость школы составляет 753 человек.

Суммарное количество мест по нормативу на данные населенные пункты составляет  302 места (в том числе в поселке Октябрьский – 270 мест). Проектная вместимость МОУ «Лукновская СОШ» рассчитана на 753 места, что больше нормативного значения, следовательно, обеспечение дополнительными местами не требуется.

4.  Деревня Пивоварово - проектная вместимость школы составляет 200 человек.

Суммарное количество мест по нормативу на данные населенные пункты составляет  141 место (в том числе в деревне Пивоварово – 21 место). Проектная вместимость МОУ Пивоваровская СОШ рассчитана на 200 мест, что больше нормативного значения, следовательно, обеспечение дополнительными местами не требуется.

Таблица 4.1.16

Транспортное обслуживание

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Существующее положение | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ׀ очередь | расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Автомобильные дороги, всего | км | 53,45 | 70,74 | 85,14 |
|  | В том числе: | -"- |  |  |  |
| 1.1 | автомобильные дороги федерального значения | -"- | - | 13,10 | 25,10 |
| 1.2 | автомобильные дороги межмуниципального значения | -"- | 13,75 | 13,75 | 13,75 |
| 1.3 | автомобильные дороги местного значения | -"- | 39,70 | 43,89 | 46,29 |
| 1.4 | частные автомобильные дороги | -"- | - | - | - |
| 2 | Улично-дорожная сеть | -"- | 142,91 | 164,22 | 196,05 |
| 3 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | -"- | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 81 | 115 | 149 |
| 5 | Протяженность железной дороги | км | 9,05 | 9,05 | 9,05 |

На территории МО Октябрьское сельское поселение предусматривается строительство следующих автомобильных дорог:

- Усовершенствование покрытие следующих автомобильных дорог:

(от проектируемого кирпичного завода с западной стороны от деревни Першино до автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения ст. Сеньково – Никологоры – Степанцево – Симонцево через населенный пункт деревня Першино;

(   дорога, соединяющая населенные пункты деревня Поздняково и деревня Пономарево;

(дорога, соединяющая деревню Агафоново и восстанавливаемый детский лагерь (располагается южнее населенного пункта)

- согласно схемы территориального планирования Владимирской области, на территории МО Октябрьское проектируется строительство участка скоростной магистрали федерального значения Нижний Новгород – Москва.

Раздел 4.2: Инженерное обеспечение.

4.2.1. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.

Газоснабжение муниципального образования Октябрьское сельское поселение осуществляется природным и сжиженным газом.

По данным ОАО “Владимироблгаз” с 2008 г предусмотрена федеральная программа газификации природным газом Вязниковского района, в которую входит Октябрьское сельское поселение. В перспективе развития строительство межпоселковых  газопроводов к деревням Большое Высоково, Кика, Поздняково, Серково, Бродники, Коршуниха, Игуменцево, Большой Холм, Малый Холм, Каликино, Нагуево, Седельниково, Наместово, Васькино, Жарцы, Пивоварово, Сизово, Малое Высоково (см. схему газоснабжения и газификации Вязниковского района Владимирской области, разработанную ОАО “Газпром”).

В газифицированных населенных пунктах газ поступает от существующих ГРП и ШРП.

Согласно схем газоснабжения и газификации Вязниковского района Владимирской области предусматривается значительное строительство газовой сети поселения, с доведением охвата газоснабжения жилого фонда к расчетному сроку более 80% газифицируемых населенных пунктов.

Ориентировочно капиталовложения на строительство газовых сетей и сооружений определены по укрупненным показателям, т. е. удельные капиталовложения  на строительство 1 км межпоселкового газопровода, уличных газовых сетей и сооружений составляет 2 млн. 200 тыс. рублей, а на 1 дом с оборудованием для сельских населенных пунктов – от 15 до 100 тыс. рублей в зависимости от устанавливаемого оборудования.

К расчетному сроку потребление сжиженного газа в сельских поселениях резко снизится за счет вытеснения его природным газом.

На расчетный срок намечается строительство 14,51 км газопроводных сетей.

Ориентировочные капиталовложения на строительство и развитие газовых сетей и сооружений составят:

К расчетному сроку  - 31,92 млн. рублей.

Таблица 4.2.1

Газоснабжение

| № п/п | Наименование потребителей | Существующее положение | I очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население и коммунально-бытовые потребители | Отопительные котельные | Население и коммунально-бытовые потребители | Отопи- тельные котельные | Население и коммунально-бытовые потребители | Отопи- тельные котельные |
| 1 | Октябрьское сельское поселение | 20,6 | 0,5 | 22,05 | 2,1 | 23,5 | 3,7 |
| 2 | Итого | 21,1 | 24,15 | 27,2 |

Таблица 4.2.2

раздел Газоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наличие газа | Наличие ГРП, ШРП, давление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | деревня Агафоново | Газ баллонный | - |
| 2 | деревня Беляиха | Газ баллонный | - |
| 3 | деревня Большое Высоково | Природный газ | ШРП Н-0,002 МПа;В-0,6 МПа |
| 4 | деревня Большой Холм | Перспектива природный газ | - |
| 5 | деревня Бродники | Перспектива природный газ | - |
| 6 | деревня Васькино | Перспектива природный газ | - |
| 7 | деревня Дудкино | Газ баллонный | - |
| 8 | деревня Жарцы | Перспектива природный газ | - |
| 9 | деревня Зобищи | Природный газ | ШРП Н-0,002 МПа;В-0,6 МПа |
| 10 | деревня Игуменцево | Перспектива природный газ | - |
| 11 | деревня Калинино | Газ баллонный | - |
| 12 | деревня Кика | Перспектива природный газ | - |
| 13 | деревня Коршуниха | Перспектива природный газ | - |
| 14 | деревня Крутые Горки | Газ баллонный |  |
| 15 | поселок Лукново | Природный газ | ШРП Н-0,002 МПа;В-0,6 МПа |
| 16 | деревня Малое Высоково | Перспектива природный газ | - |
| 17 | деревня Малый Холм | Перспектива природный газ |  |
| 18 | деревня Меркутино | Газ баллонный |  |
| 19 | деревня Нагуево | Газ баллонный | - |
| 20 | деревня Наместово | Перспектива природный газ | - |
| 21 | поселок Октябрьский | Природный газ | ШРП Н-0,002 МПа;В-0,6 МПа |
| 22 | деревня Першино | Газ баллонный | - |
| 23 | деревня Пивоварово | Перспектива природный газ | - |
| 24 | деревня Пономарево | Газ баллонный | - |
| 25 | деревня Поздняково | Перспектива природный газ | - |
| 26 | поселок Пролетарский | Газ баллонный | - |
| 27 | деревня Седельниково | Перспектива природный газ | - |
| 28 | поселок Сеньково | Газ баллонный | - |
| 29 | деревня Серково | Природный газ | ШРП Н-0,002 МПа;В-0,6 МПа |
| 30 | деревня Сизово | Перспектива природный газ | - |
| 31 | деревня Старыгино | Газ баллонный |  |

4.2.2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.

Теплоснабжение населенных пунктов муниципального образования Октябрьское сельское  поселение осуществляется от отопительных котельных, большой, средней и небольшой мощности, а также от поквартирных генераторов тепла.

В муниципальном образовании Октябрьское сельское поселение теплоснабжение осуществляется от  котельных расположенных в д. Большое Высоково, пос. Лукново и пос. Октябрьском. В перспективе развития в большинстве населенных пунктов перевод с угля и дров на газ.

В качестве топлива котельные используют природный газ, мазут и уголь.

В перспективных населенных пунктах осуществляется частичная централизация теплоснабжения, в остальных – теплоснабжение осуществляется, децентрализовано от автономных источников тепла на природном газе, твердом топливе и электрообогреве.

В перспективе развития  на расчетный срок будет построено 6 котельных (общей мощностью 7,5 Гкал). Затраты на перспективу развития по МО Октябрьское сельское поселение составят 45,0 млн. рублей.

При определении расчетных тепловых нагрузок приняты следующие климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – 28оС, вентиляции - 28 оС.

- продолжительность отопительного периода – 213 суток.

Таблица 4.2.3

Годовой расход тепла по МО Октябрьское сельское поселение, тыс. Гкал.

| № п/п | Наименование потребителей | Жилищно-коммунальное хозяйство | Поквартирные генераторы | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Существующее положение |  |  |  |
| 1. | Октябрьское сельское поселение | 101,6 | 170,8 | 272,4 |
|  | Итого: | 101,6 | 170,8 | 272,4 |
|  | I очередь строительства |  |  |  |
| 2. | Октябрьское сельское поселение | 110,1 | 182,7 | 292,8 |
|  | Итого: | 110,1 | 182,7 | 292,8 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |
| 3. | Октябрьское сельское поселение | 119,0 | 194,0 | 313,0 |
|  | Итого: | 119,0 | 194,0 | 313,0 |

Покрытие прироста расхода тепла предусматривается увеличением мощности существующих котельных путем их реконструкции и строительства новых котельных.

Таблица 4.2.4

Годовой баланс тепла по МО Октябрьское сельское поселение, тыс. Гкал.

| № п/п | Расходы и источники тепла | Существующее положение | I очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Расход тепла всего: | 272,4 | 292,8 | 313,0 |
| 2. | Покрытие теплопотребности: |  |  |  |
|  | а). от отопительных котельных | 101,6 | 110,1 | 119,0 |
|  | б). от поквартирных генераторов тепла | 170,8 | 182,7 | 194,0 |

Таблица 4.2.5

раздел Теплоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Вид обогрева | Котельные существующие | Котельные перспективные | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | деревня Агафоново | индивидуальный | - | - | - |
| 2 | деревня Беляиха | индивидуальный | - | - | - |
| 3 | деревня Большое Высоково | индивидуальный+котельная | 102 Гкал/час | - | мазут |
| 4 | деревня Большой Холм | индивидуальный | - | - | - |
| 5 | деревня Бродники | индивидуальный | - | - | - |
| 6 | деревня Васькино | индивидуальный | - | - | - |
| 7 | деревня Дудкино | индивидуальный | - | - | - |
| 8 | деревня Жарцы | индивидуальный | - | - | - |
| 9 | деревня Зобищи | индивидуальный | - | - | - |
| 10 | деревня Игуменцево | индивидуальный | - | - | - |
| 11 | деревня Каликино | индивидуальный | - | 0,4 Гкал/час | - |
| 12 | деревня Кика | индивидуальный | - | - | - |
| 13 | деревня Коршуниха | индивидуальный | - | - | - |
| 14 | деревня Крутые Горки | индивидуальный | - | - | - |
| 15 | поселок Лукново | индивидуальный+котельные | 12 и 3,2 Гкал/час | 1,0 и 2,0 Гкал/час | мазут |
| 16 | деревня Малое Высоково | индивидуальный | - | - | - |
| 17 | деревня Малый Холм | индивидуальный | - | - | - |
| 18 | деревня Меркутино | индивидуальный | - | - | - |
| 19 | деревня Нагуево | индивидуальный | - | - | - |
| 20 | деревня Наместово | индивидуальный | - | - | - |
| 21 | поселок Октябрьский | индивидуальный+котельные | 4,2 и 0,26 Гкал/час | - | Природный газ, уголь |
| 22 | деревня Першино | индивидуальный | - | 1,5 Гкал/час | - |
| 23 | деревня Пивоварово | индивидуальный | - | 0,6 Гкал/час | - |
| 24 | деревня Пономарево | индивидуальный | - | - | - |
| 25 | деревня Поздняково | индивидуальный | - | - | - |
| 26 | поселок Пролетарский | индивидуальный | - | - | - |
| 27 | деревня Седельниково | индивидуальный | - | - | - |
| 28 | поселок Сеньково | индивидуальный | - | - | - |
| 29 | деревня Серково | индивидуальный | - | 2,0 Гкал/час | - |
| 30 | деревня Сизово | индивидуальный | - | - | - |
| 31 | деревня Старыгино | индивидуальный | - | - | - |

4.2.3. ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ.

Топливные ресурсы муниципального образования Октябрьское сельское поселение представлены в основном природным и сжиженным газами, а также  электричеством, дровами и углем.

Покрытие нужд района в топливе по расчетным срокам предусматривается за счет увеличения применения природного газа.

Рекомендуемый вид топлива для котельных и приготовления пищи и горячей воды - природный газ.

Таблица 4.2.6

Расход топлива по МО Октябрьское сельское поселение,

тыс. тонн условного топлива в год:

| № п/п | Наименование потребителей | Существующее положение | I очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Октябрьское сельское поселение | 26526 | 30206 | 31946 |
|  | Итого: | 26526 | 30206 | 31946 |

4.2.4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Муниципальное образование Октябрьское  сельское  поселение снабжается электроэнергией от ГПС «Вязниковская»,   находящейся на балансе ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал Владимирэнерго ).

По территории МО Октябрьское сельское  поселение проходит ЛЭП-110кВ  «Вязники» - «Никологоры».  На чертеже инженерного обеспечения не показаны  трассы энергоснабжающих сетей  110 кВ. Нет данных.

Основное питание сельского  поселения осуществляется по энергоснабжающим сетям 10 кВ от ПС «Пролетаская 35/10», ПС «Лукново 35/10».

В рамках разработки проекта генерального плана МО Октябрьское сельское поселение, по заказу Администрации Вязниковского района, определено электропотребление и нагрузки в целом по поселению.

В результате увеличения на расчётный срок общей численности постоянного населения, повышения качества жизни жителей, расширение промышленности и сельского хозяйства МО Октябрьское сельское  поселение, предполагается  увеличение электропотребления  в сельском поселении к 2033году.

Исходные данные по ТП Октябрьского сельского поселения предоставлены не были.

Для определения нагрузок и электропотребления учитывалась «Схема развития распределительных сетей 35-110 кВ Владимирской энергосистемой на 2007-2015года» (рекомендаций ОАО «МРСК Центра и Приволжья», филиал Владимирэнерго).  Размеры потребления электроэнергии определены по укрупненным показателям РД 34.20.185-94.

Проектные предложения  по энергоснабжению МО Октябрьское сельское поселения будут разработаны  после предоставления данных по ТП.

Таблица 4.2.7

ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ от ПС  35/10

| № п/п | Наименование населенного пункта | мощность на 2009г, кВт | мощность на I очередь развития, кВт | мощность на расчетный период, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная мощность, кВА | Существующие КТП | Потребляемая мощность | Необходимая мощность | Кол-во КТП | Проектируемая мощность | Необходимая мощность | Кол-во КТП | Проектируемая мощность |
| 1 | Агафоново |  |  |  | - |  |  | 100 |  |  |
| 2 | Беляиха |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 3 | Большое Высоково |  |  |  | 13,32 |  |  | 56,29 |  |  |
| 4 | Большой Холм |  |  |  | 83,33 |  |  | 1,85 |  |  |
| 5 | Бродники |  |  |  | 1,11 |  |  | 280,74 |  |  |
| 6 | Васькино |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 7 | Дудкино |  |  |  | 1,85 |  |  | 70,74 |  |  |
| 8 | Жарцы |  |  |  | 1,11 |  |  | 0,74 |  |  |
| 9 | Зобищи |  |  |  | 1,85 |  |  | 0,74 |  |  |
| 10 | Игуменцево |  |  |  | 113,85 |  |  | 0,74 |  |  |
| 11 | Каликино |  |  |  | - |  |  | 175 |  |  |
| 12 | Кика |  |  |  | 280,48 |  |  | 1,48 |  |  |
| 13 | Коршуниха |  |  |  | 0,74 |  |  | 112,74 |  |  |
| 14 | Крутые Горки |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 15 | Лукново |  |  |  | 894,02+700 |  |  | 230 |  |  |
| 16 | Малое Высоково |  |  |  | 0,74 |  |  | 1,48 |  |  |
| 17 | Малый Холм |  |  |  | 60 |  |  | - |  |  |
| 18 | Меркутино |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 19 | Нагуево |  |  |  | 42 |  |  | - |  |  |
| 20 | Наместово |  |  |  | 0,74 |  |  | 0,74 |  |  |
| 21 | Октябрьский |  |  |  | 2290,0+70 |  |  | 80,95 |  |  |
| 22 | Першино |  |  |  | 5,18+400 |  |  | 3,33 |  |  |
| 23 | Пивоварово |  |  |  | 4,44+900 |  |  | 8,51+175 |  |  |
| 24 | Пономарево |  |  |  | 1,48 |  |  | 0,74 |  |  |
| 25 | Поздняково |  |  |  | 3,33 |  |  | 4,81 |  |  |
| 26 | Пролетарский |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 27 | Седельниково |  |  |  | 1,11 |  |  | 1,11 |  |  |
| 28 | Сеньково |  |  |  | 1,48 |  |  | 0,74 |  |  |
| 29 | Серково |  |  |  | 16,65+760 |  |  | 188 |  |  |
| 30 | Сизово |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 31 | Старыгино |  |  |  | 2,22 |  |  | 44,22 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 172,42 |  |  | 162,07 |  |  |

Таблица 4.2.8

Подстанции, питающие территорию МО Октябрьское сельское поселение

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение кВ | Трансформаторная мощность МВА | Год реконструкции или ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 1 этап развития | Расчетный период |  |
| 1 | Пролетарская | 35/10 | 2х4 |  |  |  |
| 2 | Лукново | 35/10 | 1х1,6;1х4 |  |  |  |

Примечание:   Информация предоставлена администрацией  Вязниковского района

Таблица 4.2.9

Линии электропередач на территории МО Октябрьское сельское поселение

| № п/п | Наименование линии | Напряжение кВ | Протяженность, км. | Одно- двухцепная | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 110кВ Вязники-Никологоры | 110 | Информация не предоставлена |  |

4.2.5. СВЯЗЬ

Телефонизация

В настоящее время на территории муниципальное образование Октябрьское сельское поселение 3 телефонных станции общей емкостью 1450 номеров. Все телефонные станции оконечные, координатные, однополосные типа АТСК 50/200М, АТСК 100/200М. Техническое состояние удовлетворительное. (По материалам, предоставленным Октябрьской администрацией)

В рамках разработки проекта генерального плана развития МО Октябрьское сельское поселение, по заказу Администрации Вязниковского района, определены мероприятия по  модернизации сельской телефонной сети муниципального образования:

увеличение телефонной плотности

создание цифровой сети общего пользования.

Согласно требованиям нормативных документов РД 45.120-2000 "Нормы технологического проектирования" (НТП), на СТС между вновь вводимыми цифровыми станциями при наличии между ними более одного тракта ИКМ должна использоваться сигнализация ОКС-7. Преимущество использования сигнализации ОКС-7 на СТС состоит в возможности организации двусторонних соединительных линий (СЛ), а также в поддержке сложившихся алгоритмов обслуживания и требований операторов связи.

Таблица 4.2.10

Характеристика станционных узловых сооружений на 2009 год

| № п/п | Наименование станций, подстанций | Тип оборудования | Год ввода | Емкость, включенная в ГТС | Доля квартирного сектора % | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | монтированная | задействованная |  |  |
| 1 | АТС п. Лукново | АТСК 100/2000 | 1982 | 400 | 302 | 295/278 | хорошее |
| 2 | АТС п. Октябрьский | АТСК 100/2000 | 1993 | 300 | 212 | 205/189 | хорошее |
| 3 | АТС д.Серково | АТСК 50/200М | 1993 | 200 | 97 | 94/84 | хорошее |

Таблица 4.2.11

Характеристика станционных сооружений АТС п. Серково

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество номеров на 2010 г | Перспектива на I очередь развития | Перспектива на расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество номеров | Строительство АТС | Количество номеров | Строительство АТС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Серково | 94 |  |  |  |  |
| 2 | Пивоварово | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Большое Высоково | 4 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 97 |  |  |  |  |

Таблица 4.2.12

Характеристика станционных сооружений АТС п. Лукново

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество номеров на 2010 г | Перспектива на I очередь развития | Перспектива на расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество номеров | Строительство АТС | Количество номеров | Строительство АТС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Лукново | 295 |  |  |  |  |
| 2 | Зобищи | 3 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 298 |  |  |  |  |

Таблица 4.2.13

Характеристика станционных сооружений АТС п. Октябрьский

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество номеров на 2010 г | Перспектива на I очередь развития | Перспектива на расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество номеров | Строительство АТС | Количество номеров | Строительство АТС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Октябрьский | 205 |  |  |  |  |
| 2 | Сеньково | 7 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 212 |  |  |  |  |

4.2.6. РАДИОВЕЩАНИЕ.

Информация по радиотрансляционная сети МО Октябрьское сельское поселение отсутствует.

В настоящее время на территории муниципальное образование Октябрьское сельское поселение радиотрансляционная сеть отсутствует (по материалам ОАО «Центртелеком» Октябрьского ЦПУЭС). В соответствии с Федеральным Законом №28 « О гражданской обороне», с Федеральным Законом № 68 « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Постановлением Правительства РФ «О  создании локальных систем оповещения» в каждом населенном пункте  установить Локальную Систему Оповещения (ЛСО) с приемом сигнала от радиоантенны.

4.2.7. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.

Данным разделом представлено состояние систем водоснабжения и канализации сельских населенных пунктов Октябрьского сельского поселения.

# Водоснабжение

Водоснабжение сельских населенных пунктов муниципального образования Октябрьское сельское поселение  осуществляется подземными водами посредством артезианских скважин, колодцев и родников.

Всего на  территории МО Октябрьское сельское поселение централизованной системой водоснабжения обеспечено 5 населенных пунктов: д. Большое Высоково, пос. Лукново, пос. Октябрьский, д. Поздняково, д. Серково, мощность которых ориентировочно составляет 1220.0 м3/сут.

В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артскважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети.

Протяженность сетей водопровода составляет 33км.

В неканализованных домах жители пользуются водоразборными колонками.  Внутренним водопроводом обеспечиваются многоквартирные дома, общественные здания,  предприятия коммунального хозяйства.

Санитарно-техническое состояние сельских водозаборов неудовлетворительное, т.к. не соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от загрязнения.

Водоснабжение  малых неперспективных населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

На первую очередь строительства предусмотрено строительство водозаборых сооружений  в дер. Большой Холм, Кика. Нагуево, Першино, Пивоварово  и водовод Никологоры-Лукново-Октябрьский. На расчетный срок предусмотрено строительство водозаборных сооружений в дер. Агафоново(пионерский лагерь) и дер. Каликино(ферма КРС).

# Нормы водопотребления и расчетные расходы воды.

Общая потребность в воде определена согласно усредненным нормам хозяйственно-питьевого водопотребления, которые составлены в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от численности населенного пункта и степени благоустройства застройки.

Удельное водопотребление для жителей благоустроенной застройки составляет 190 л/сут., для жителей неблагоустроенной застройки-50-30 л/сут.

В соответствии с данными, предоставленными производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства, расходы воды по всем потребителям приведены в табл. 4.2.16

# Источники водоснабжения

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в настоящий момент являются подземные артезианские воды.

На территории МО Октябрьское сельское поселение находится семь артскважин, эксплуатационные запасы которых  ориентировочно составляют 1220,0 м3/сут., из них используется 253,0 м3/сут.

Потребность муниципального образования в питьевой воде в настоящее время удовлетворена. Имеются малые населенные пункты, водоснабжение в которых осуществляется из шахтных колодцев.

Качество воды всех водоисточников отвечает требованиям СанПиН 21.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 4.2.14

Таблица расходов воды по МО Октябрьское сельское поселение

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- |
|  | Настоящее время | 1 очередь | Расчетный срок |
|  | всего | в т.ч. питьевая | всего | в т.ч. питьевая | всего | в т.ч. питьевая |
| Сельская местность | 452.38 | 452.38 | 646.32 | 646.32 | 771.04 | 771.04 |
| Учреждения отдыха | - | - | 10.0 | 10.0 | 10.00 | 10.0 |
| Всего по сельскому поселению | 452.38 | 452.38 | 656.32 | 656.32 | 781.04 | 781.04 |

# Схема водоснабжения

Система водопровода принята  низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

В населенных пунктах сельского поселения водоснабжение предусматривается от самостоятельных систем водоснабжения, которые проектируются по следующим схемам:

1.Водозабор из артскважин  с расходом до 300м3/сут.

а) артскважины, оборудованные  погружными  насосами;

б) регулирующии емкости(водонапорные башни);

в ) разводящая сеть с водоразборными колонками и пожарными гидрантами.

# Зоны санитарной охраны

Для подземных источников водоснабжения в соответствии со СНиП 2.04.02-84 предусматривается организация зоны санитарной охраны в составе трех поясов.

Радиус зоны санитарной охраны первого пояса для скважин принят 30 м., как для надежно защищенного горизонта. В ЗСО первого пояса запрещается:

все виды строительства, размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения,

применение для растений ядохимикатов.

Территория первого пояса по периметру ограждается и озеленяется.

Положение границ второго и третьего поясов определяется расчетом в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»

На территории второго и третьего поясов запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов , ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Кроме того, в зоне второго пояса запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих, птицеводческих предприятий и других сельскохозяйственных объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Наружное противопожарное водоснабжение

Обеспечение наружного противопожарного водоснабжения является первоочередным мероприятием при осуществлении развития населенных пунктов.

При определении источника противопожарного водоснабжения необходимо руководствоваться требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

Расход воды на  наружное пожаротушение  составляет: для населенных пунктов с числом жителей до 1 тыс. чел.-5л/с,; свыше 1тыс. чел.-10л/с.

В перспективных населенных пунктах с расходом воды на наружное пожаротушение 5л/с. возможно использование для целей наружного пожаротушения существующих водоемов с устройством пирса на два автомобиля для подъезда пожарной техники. При этом объем пруда должен быть равен 3-х часовой продолжительности тушения пожара: 5л/с х 3600х3/1000=54м3.  Пруд  должен иметь объем с учетом промерзания в зимнее время и испарения воды в летнее время.

В случае отсутствия естественных водоемов необходимо строительство пожарных резервуаров. Количество резервуаров должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.  Пожарные резервуары надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м.

При нахождении в населенном пункте промышленных предприятий и общественных зданий с расходом воды на наружное пожаротушение 15л/с и более необходимо устройство кольцевых сетей с гидрантами. Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2.5м. от края проезжей части, но не ближе 5м. от стен зданий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечить пожаротушение здания не менее чем от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м. по дорогам с твердым покрытием.

Выводы:

1.Запасы подземных артезианских вод в настоящее время обеспечивают потребность в  хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении сельского поселения.

2.В перспективных населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, предусматривается строительство водозаборных сооружений.

Водоотведение

Система централизованной канализации населенных пунктов МО Октябрьское сельское поселение отсутствует.

Сточные воды от жилой застройки поселков Лукново, Октябрьский деревень Большое Высоково и Серково отводятся либо в водонепроницаемые выгреба, либо без очистки сбрасываются в ближайшие водоемы.

Сельское население в остальных населенных пунктах пользуется надворными уборными.

В настоящем разделе определены расходы сточных вод населенных пунктов по срокам проектирования, даются общие принципиальные направления дальнейшего развития населенных пунктов.

Нормы водоотведения соответствуют нормам водопотребления.

Расходы сточных вод по потребителям приведены в таблицах 2

Схемы канализации решаются в увязке существующими сетями и сооружениями. Канализованию подлежат все существующие, строящиеся и проектируемые здания, оборудованные внутренним водопроводом.

На первую очередь строительства намечено строительство очистных сооружений в пос. Лукново, Октябрьский и дер. Серково.

Все сточные воды от жилой застройки отводятся на очистные сооружения полной биологической очистки.

Площадки очистных сооружений должны располагаться ниже по течению рек и должны уклон, обеспечивающий самотечное движение сточных вод по очистным сооружениям.

Сточные воды проходят очистку на очистных сооружениях в зависимости от количества и их состава. Выпуск очищенных сточных вод рекомендуется в овраги, ручьи, ближайшие бассейны рек.

Кроме того, возможны варианты децентрализованных систем канализации. Эти системы применяются для отдельно стоящих зданий или группы зданий, а также для отдельных объектов.

Таблица 4.2.15

Сводная таблица водоотведения по МО Октябрьское сельское поселение

| Наименование | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- |
|  | Настоящее время | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | всего | бытовые | всего | бытовые | всего | бытовые |
| Сельская местность | 171.57 | 171.57 | 283.79 | 283.79 | 405.51 | 405.51 |
| Учреждения отдыха | - | - | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Всего по сельскому поселению | 171.57 | 171.57 | 293.79 | 293.79 | 415.51 | 415.51 |

Вывод: Дальнейшее развитие населенных пунктов должно осуществляться с развитием систем канализации.

Таблица 4.2.16

Расчет водопотребления и водоотведения МО Октябрьское сельское поселение (начало)

| № п/п | Наименование потребителей | Настоящее время |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водопотребление м3/сут | Водоотведение м3/сут |
|  |  | Хозяйственно-питьевые нужды | Нужды животноводства | Производственные нужды | Общий расход | Бытовые стоки | Стоки от животноводства | Производственные нужды | Общее количество стоков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Агафоново | 0.15 | - | - | 0.15 | - | - | - | - |
| 2 | Беляиха | 0.3 | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| 3 | Большое Высоково | 28.81 | - | - | 28.81 | 18.81 | - | - | 18.81 |
| 4 | Большой Холм | 1.53 | - | - | 1.53 | - | - | - | - |
| 5 | Бродники | 1.23 | - | - | 1.23 | - | - | - | - |
| 6 | Васькино | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Дудкино | 0.42 | - | - | 0.42 | - | - | - | - |
| 8 | Жарцы | 0.51 | - | - | 0.51 | - | - | - | - |
| 9 | Зобищи | 0.93 | - | - | 0.93 | - | - | - | - |
| 10 | Игуменцы | 0.36 | - | - | 0.36 | - | - | - | - |
| 11 | Калинино | 0.78 | - | - | 0.78 | - | - | - | - |
| 12 | Кика | 1.56 | - | - | 1.56 | - | - | - | - |
| 13 | Коршуниха | 1.59 | - | - | 1.59 | - | - | - | - |
| 14 | Крутые Горки | 0.06 | - | - | 0.06 | - | - | - | - |
| 15 | Лукново | 192.91 | - | - | 192.91 | 92.91 | - | - | 92.91 |
| 16 | Малое Высоково | 0.31 | - | - | 0.31 | - | - | - | - |
| 17 | Малый Холм | 0.24 | - | - | 0.24 | -- | - | - | - |
| 18 | Меркутино | 0.21 | - | - | 0.21 | - | - | - | - |
| 19 | Нагуево | 1.74 | - | - | 1.74 | - | - | - | - |
| 20 | Наместово | 0.42 | - | - | 0.42 | - | - | - | - |
| 21 | Октябрьский | 132.49 | - | - | 132.49 | 32.49 | - | - | 32.49 |
| 22 | Першино | 0.06 | - | - | 0.06 | - | - | - | - |
| 23 | Пивоварово | 4.67 | - | - | 4.67 | - | - | - | - |
| 24 | Пономарево | 0.45 | - | - | 0.45 | - | - | - | - |
| 25 | Поздняково | 8.45 | - | - | 8.45 | - | - | - | - |
| 26 | Пролетарский | 0.36 | - | - | 0.36 | - | - | - | - |
| 27 | Седельниково | 0.31 | - | - | 0.31 | - | - | - | - |
| 28 | Сеньково | 2.58 | - | - | 2.58 | - | - | - | - |
| 29 | Серково | 67.36 | - | - | 67.36 | 27.36 | - | - | 27.36 |
| 30 | Сизово | 0.24 | - | - | 0.24 | - | - | - | - |
| 31 | Старыгино | 1.35 | - | - | 1.35 | - | - | - | - |
|  | Итого: | 452.38 | - | - | 452.38 | 171.57 | - | - | 171.57 |

Таблица 4.2.16

Расчет водопотребления и водоотведения МО Октябрьское сельское поселение (окончание)

| Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- |
| Водопотребление м3/сут | Водоотведение м3/сут | Водопотребление м3/сут | Водоотведение м3/сут |
| Хозяйственно-питьвые нужды | Нужды животнов | Производственные нужды | Общий расход | Бытовые стоки | Стоки от животнов одства | Производственные | Общее количество стоков | Хозяйственно-питьвые нужды | Нужды животнов | Произаодственные нужды | Общий расход | Бытовые стоки | Стоки от животнов одства | Производственные | Общее количество стоков |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| 0.15 | - | - | 0.15 | - | - | - | - | 10.15 | - | - | 10.15 | 10.0 | - | - | 10.0 |
| 0.3 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| 35.65 | - | - | 35.65 | 25.65 | - | - | 25.65 | 38.08 | - | - | 38.08 | 28.08 | - | - | 28.08 |
| 3.0 | - | - | 3.0 | - | - | - | - | 3.25 | - | - | 3.25 | - | - | - | - |
| 0.51 | - | - | 0.51 | - | - | - | - | 0.57 | - | - | 0.57 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.57 | - | - | 0.57 | - | - | - | - | 0.63 | - | - | 0.63 | - | - | - | - |
| 0.6 | - | - | 0.6 | - | - | - | - | 0.66 | - | - | 0.66 | - | - | - | - |
| 1.08 | - | - | 1.08 | - | - | - | - | 1.14 | - | - | 1.14 | - | - | - | - |
| 0.51 | - | - | 0.51 | - | - | - | - | 0.57 | - | - | 0.57 | - | - | - | - |
| 0.24 | - | - | 0.24 | - | - | - | - | 0.4 | 10.0 | - | 10.4 | - | - | - | - |
| 2.0 | - | - | 2.0 | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 2.2 | - | - | - | - |
| 0.42 | - | - | 0.42 | - | - | - | - | 0.48 | - | - | 0.48 | - |  |  |  |
| 0.06 | - | - | 0.06 | - | - | - | - | 0.06 | - | - | 0.06 | - | - | - | - |
| 220.65 | - | 50.0 | 270.65 | 155.65 | - | - | 155.65 | 267.38 | - | 50.0 | 317.38 | 202.38 | - | - | 202.38 |
| 0.57 | - | - | 0.57 | - | - | - | - | 0.69 | - | - | 0.69 | - | - | - | - |
| 0.4 | 5.0 | - | 5.4 | - | - | - | - | 0.4 | 5.0 | - | 5.4 | - | - | - | - |
| 0.21 | - | - | 0.21 | - | - | - | - | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | - | - | 3.5 | 2.0 | - | - | 2.0 | 3.5 | - | - | 3.5 | 2.0 | - | - | 2.0 |
| 0.48 | - | - | 0.48 | - | - | - | - | 0.54 | - | - | 0.54 | - | - | - | - |
| 160.23 | - | - | 160.23 | 60.23 | - | - | 60.23 | 190.68 | - | - | 190.68 | 90.68 | - | - | 90.68 |
| 0.8 | - | 15.0 | 15.8 | 5.0 | - | - | 5.0 | 1.25 | - | 15.0 | 16.25 | 5.0 | - | - | 5.0 |
| 8.55 | - | 30.0 | 38.55 | 25.0 | - | - | 25.0 | 9.7 | 10.0 | 30.0 | 49.7 | 25.0 | - | - | 25.0 |
| 0.57 | - | - | 0.57 | - | - | - | - | 0.67 | - | - | 0.67 | - | - | - | - |
| 8.9 | - | - | 8.9 | - | - | - | - | 9.55 | - | - | 9.55 | - | - | - | - |
| 0.36 | - | - | 0.36 | - | - | - | - | 0.36 | - | - | 0.36 | - | - | - | - |
| 0.63 | - | - | 0.63 | - | - | - | - | 0.72 | - | - | 0.72 | - | - | - | - |
| 2.7 | - | - | 2.7 | - | - | - | - | 2.76 | - | - | 2.76 | - | - | - | - |
| 75.91 | - | 30.0 | 105.91 | 45.91 | - | - | 45.91 | 82.37 | - | 30.0 | 112.37 | 52.37 | - | - | 52.37 |
| 0.24 | - | - | 0.24 | - | - | - | - | 0.24 | - | - | 0.24 | - | - | -- | - |
| 1.53 | - | - | 1.53 | - | - | - | - | 1.53 | - | - | 1.53 | - | - | - | - |
| 531.32 | - | 125.0 | 656.32 | 293.79 | - | - | 293.79 | 631.04 | 25.0 | 125.0 | 781.04 | 415.51 | - | - | 415.51 |

Глава 5. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

Предлагается рассмотреть три основных варианта развития МО Октябрьское сельское поселение: инерционный, стабилизационный и инновационно-прорывной.

Инерционный вариант развития территории предусматривает развитие без кардинального вмешательства. Другими словами, муниципальное образование может развиваться на базе уже имеющихся производственных мощностей, социальной инфраструктуры, ресурсного потенциала и жилищных условий и возможностей.

Инерционный вариант развития не предусматривает резкого подъема экономики.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице 5.1

Таблица 5.1

Расчет ожидаемой численности населения по инерционному варианту развития на первую очередь и расчетный срок

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Численность населения на момент проектирования, чел | 6677 |
| Ожидаемая численность населения на первую очередь, чел | 6703 |
| Ожидаемая численность населения на расчетный срок, чел. | 6815 |

Таким образом, уровень обеспеченности трудовыми ресурсами градообразующих производств снижается. С одной стороны это может стать естественной реакцией на рост производительности труда, а с другой стороны может стать лимитирующим фактором для дальнейшего развития территории.

Стабилизационный вариант развития МО Октябрьское сельское поселение подразумевает вмешательство в ряд сфер жизни территории. При этом варианте развития данной территории планируется развивать сферу туризма. Учитывая географическое положение МО Октябрьское сельское поселение, предусмотрена интенсификация сельского хозяйства.

Этот вариант рассчитан на привлечение населения на территорию малой и среднеэтажной застройки.

В пользу данного варианта развития свидетельствует реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.

Таблица 5.2

Расчет ожидаемой численности населения при стабилизационном варианте развития на первую очередь и расчетный срок

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Численность населения на момент проектирования, чел | 6677 |
| Ожидаемая численность населения на первую очередь, чел | 7143 |
| Ожидаемая численность населения на расчетный срок, чел. | 7581 |

Подобное изменение численности население возможно лишь при обоснованной жилищной политике. Стабилизационным вариантом развития территории предусмотрена коттеджная застройка территории МО Октябрьское сельское поселение. На каждый участок планируется выделить от 15 до 20 соток земли.

Инновационно-прорывной вариант развития МО Октябрьское сельское поселение подразумевает вмешательство во все сферы жизни территории. Причем, при этом сценарии развития данной территории планируется развивать как аграрное производство, в виде возделывания зерновых, овощных культур, направленное на развитие отрасли животноводства, направление на развитие промышленного производства, туризма.

Данным вариантом предусматривается привлечение населения для постоянного проживания на территорию муниципального образования в коттеджную застройку части территории. Увеличение численности населения, в данном случае миграционный прирост, будет происходить в основном за счет молодых семей, повлечет потребность в развитии социальной сферы и транспортной инфраструктуры сельской территории.

По этому сценарию приток инвестиций в бюджет МО будет быстро расти лишь при должном финансировании.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3

Расчет ожидаемой численности населения по инновационно-прорывному варианту развития на первую очередь и расчетный срок

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Численность населения на момент проектирования, чел | 6677 |
| Ожидаемая численность населения на первую очередь, чел | 7325 |
| Ожидаемая численность населения на расчетный срок, чел. | 7900 |

Наиболее оптимальным вариантом развития  для данного муниципального образования мы считаем стабилизационный вариант.

Генеральным планом МО Октябрьское сельское поселение предусматриваются следующие мероприятия по развитию населенных пунктов:

- поселок Октябрьский - предусматривается расширение границы населенного пункта общей площадью 42,48 га, а так же освоение внутренних территорий, общей площадью 6,58 га. На территории поселка предлагается выделить территорию под промышленно-складские территории, общей площадью 4,62 га. Так же на территории населенного пункта проектируется строительство магазинов в южной и восточной частях поселка.

- деревня Кика – предусматривается расширение границы населенного пункта общей площадью 0,88 га, а так же освоение внутренних территорий, общей площадью 0,17 га. Внутри населенного пункта предусматривается строительство паломнического центра, а так же выделение территории под дачное строительство.

- поселок Сеньково – расширения границ населенного пункта не предполагается. Предусматривается развитие поселка за счет застройки внутри населенного пункта, общей площадью 0,50 га.

- деревня Большой Холм – предусматривается расширение границы населенного пункта общей площадью 4,80 га, а так же освоение внутренних территорий, общей площадью 0,33 га.

- деревня Игуменцево – предусматривается расширение границы населенного пункта общей площадью 3,20 га.

- поселок Лукново – предусматривается расширение границы населенного пункта общей площадью 14,70 га, а так же освоение внутренних территорий, общей площадью 8,67 га. На территории поселка Лукново предлагаются следующие проектные решения:

(восстановление промышленных территорий в северной части населенного пункта, общей площадью 10,00 га;

(строительство торгово-развлекательного центра;

( обустройство зеленой зоны, парка;

(строительство пожарного депо на 2 машины;

( восстановление текстильной фабрики, общей площадью 2,40 га.

- деревня Каликино – расширение границ населенного пункта не предусматривается. С южной стороны деревни проектируется фермерское хозяйство до 100 голов, площадью 2,10 га. Внутри населенного пункта предусматривается выделение территории под дачное строительство.

- деревня Агафоново – развитие населенного пункта не предусматривается. С южной стороны от деревни проектируется восстановление детского лагеря на территории общей площадью 5,00 га.

- деревня Беляиха – развитие населенного пункта не предусматривается.

- деревня Большое Высоково – предусматривается расширение границы населенного пункта общей площадью 1,70 га, а так же освоение внутренних территорий, общей площадью 3,42 га. На территории деревни проектируется детский лагерь.

- деревня Бродники – предусматривается расширение границы населенного пункта общей площадью5,90 га. Внутри населенного пункта предусматривается выделение территории под дачное строительство.

- деревня Васькино – развитие населенного пункта не предусматривается.

- деревня Дудкино – предусматривается расширение границы населенного пункта общей площадью 2,40 га, а так же освоение внутренних территорий, общей площадью 0,17 га.

- деревня Жарцы – расширения границ населенного пункта не предполагается. Предусматривается развитие деревни за счет застройки внутри населенного пункта, общей площадью 0,42 га.

- деревня Зобищи – расширения границ населенного пункта не предполагается. Предусматривается развитие деревни за счет застройки внутри населенного пункта, общей площадью 0,58 га.

- деревня Коршуниха – предусматривается расширение границы населенного пункта общей площадью 3,40 га, а так же освоение внутренних территорий, общей площадью 0,17 га. Внутри населенного пункта предусматривается выделение территории под дачное строительство.

- деревня Крутые Горки – развитие населенного пункта не предусматривается.

- деревня Малое Высоково – расширения границ населенного пункта не предполагается. Предусматривается развитие деревни за счет застройки внутри населенного пункта, общей площадью 0,50 га.

- деревня Малый Холм – развитие населенного пункта не предусматривается. С северной стороны деревни Малый Холм проектируется фермерское хозяйство до 50 голов, площадью 0,60 га

- деревня Меркутино – развитие населенного пункта не предусматривается.

- деревня Нагуево – расширение границ населенного пункта не предусматривается. С северной стороны деревни проектируется расширение существующего кладбища на 0,30 га. Внутри населенного пункта предусматривается строительство паломнического центра, а так же выделение территории под дачное строительство.

- деревня Наместово – расширение границ населенного пункта не предусматривается. На территории деревни проектируется расширение существующего кладбища на 0,33 га.

- деревня Першино – данным проектом предусматривается восстановление населенного пункта. С западной стороны от деревни проектируется строительство кирпичного завода, площадью 5,20 га.

- деревня Пивоварово – расширения границ населенного пункта не предполагается. Предусматривается развитие деревни за счет застройки внутри населенного пункта, общей площадью 2,92 га. Данным проектом предлагаются следующие решения:

( расширение существующего фермерского хозяйства до 100 голов;

( строительство молокозавода на территории населенного пункта, площадью 3,10 га.

- деревня Пономарево – расширения границ населенного пункта не предполагается. Предусматривается развитие деревни за счет застройки внутри населенного пункта, общей площадью 0,50 га. С северной стороны проектируется расширение кладбища на 2,70 га.

- деревня Поздняково – предусматривается расширение границы населенного пункта общей площадью 7,20 га, а так же освоение внутренних территорий, общей площадью 1,83 га. На территории деревни проектируется строительство пожарного депо на 2 машины.

- поселок Пролетарский – развитие населенного пункта не предусматривается.

- деревня Седельниково – расширения границ населенного пункта не предполагается. Предусматривается развитие поселка за счет застройки внутри населенного пункта, общей площадью 0,58 га.

- деревня Серково – предусматривается расширение границы населенного пункта общей площадью 4,40 га, а так же освоение внутренних территорий, общей площадью 2,92 га. На территории деревни Серково проектируются следующие объекты:

( расширение предприятия «Авантекс» на всю территорию текстильной фабрики (предусматривается открытие производства дорожного нетканого полотна);

( выделение площадки под коммунально-складские территории, площадью 3,50 га.

- деревня Сизово – развитие населенного пункта не предусматривается.

- деревня Старыгино - предусматривается расширение границы населенного пункта общей площадью 1,50 га.

Глава 6. Охрана окружающей среды

Основные положения

Анализ природных условий показывает, что на территории муниципального образование Октябрьское сельское поселение сложилась  хорошая экологическая обстановка.

Основные принципы проектного решения по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов включают градостроительные средства достижения экологических и санитарно-гигиенических стандартов качества и защиту от загрязнений атмосферного воздуха, воды, почв, на территории, охваченной проектом и за её пределами, с учетом последствий реализации данного проекта. При этом соблюдаются нормативные требования по радиационной обстановке, обеспечивается допустимый уровень шума, вибрации, электромагнитных излучений и других источников патогенных факторов природного и технического происхождения.

Экологическая характеристика вскрывает общее состояние окружающей среды и позволяет определить наиболее важные проблемы при разработке разделов по отдельным компонентам (охране водного и воздушного бассейнов, почвенно-растительного покрова и др.)

-Необходимость строительства очистных сооружений и реконструкции существующих,

-Создание новых и увеличение существующих газо- и пылеулавающих установок,

-Проведение лесовосстановительных работ и создание единой системы зеленых насаждений.

Раздел 6.1. Особо охраняемые природные территории МО Октябрьское сельское поселение

На территории муниципального образования отсутствуют особо-охраняемые природные территории.

Раздел 6.2. Охрана атмосферного воздуха

Источник загрязнения атмосферы

стационарный		передвижной

(автотранспорт, железные дороги…)

организованный	                                                                                        неорганизованный

(стоянки, шлакоотвалы)

точечный 	          линейный	         плоскостной

(трубы, вент.шахты)              (автомагистрали…)                               (автостоянки, шлакооотвалы)

Схема 1 Классификация источников загрязнения атмосферы

При разработке территории учитываются воздействия на атмосферу от всех источников загрязнения.

Развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, урбанизация, в последние годы, привели к значительному увеличению выбросов в атмосферу вредных веществ, которые отрицательно воздействуют на человека и окружающую природную среду.

Степень загрязнения атмосферы оценивается путем сравнения содержания в ней тех или иных веществ с гигиеническими нормативами. Гигиеническими нормативами допустимого содержания в атмосфере вредных веществ являются предельно допустимые концентрации (ПДК). Известно, что атмосфера обладает способностью самоочищения. Следовательно, необходимо знать не только ПДК, но и уровни загрязнения, определяющие пагубное влияние на окружающую природную среду.

В целом современное санитарное состояние воздушного бассейна муниципального образования удовлетворительное. Муниципальное образование находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.

Таким образом, создаются равновероятные условия как для рассеивания примесей, так и для их накопления.

При неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей с целью предотвращения создания высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха используются методы их краткосрочного прогноза. Основные мероприятия по сокращению выбросов, при особо неблагоприятных метеорологических условиях:

•снижение мощности производств, имеющих выбросы вредных веществ и их полная остановка;

•прекращение сжигания отходов производств;

•усиление контроля за работой газопылеочистных установок;

•усиление контроля за соблюдением технологических режимов;

Основные направления воздухоохранных мероприятий для действующих производств должны включать технологические и специальные мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций.

Технологические мероприятия включают:

-использование более прогрессивной технологии по сравнению с применяющейся на других предприятиях для получения той же продукции;

-увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности;

-применение в производстве более "чистого" вида топлива;

-применение рециркуляции дымовых газов;

-внедрение наиболее совершенной структуры газового баланса предприятия.

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, относятся:

-сокращение неорганизованных выбросов;

-очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

-улучшение условий рассеивания выбросов.

В соответствии со статьей 14 федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником допускается на основании специального разрешения, которым устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, обеспечивающие охрану атмосферного воздуха.

Выводы:

- Уровень загрязнения МО Октябрьское сельское поселение можно оценить как низкий, вследствие отсутствия каких-либо вредных производств.

- Муниципальное образование является экологически благоприятным для развития туризма и отдыха.

Проектные решения

- Необходимо развивать сеть постов мониторинга в муниципальном образовании.

- Наладить сеть передвижных постов контроля качества атмосферного воздуха на территории.

- Необходимо проводить мероприятия по переводу транспортных средств на газовое топливо.

Необходимо стимулировать применение передовых природоохранных технологий на предприятиях и контролировать выполнение нормативов выбросов.

6.3.Охрана почв

Почва – важнейший компонент биосферы, выполняющий роль биологического поглотителя, разрушителя и нейтрализатора различных загрязнений. При невыполнении этой роли функционирование биосферы нарушится, поэтому необходимо предусматривать мероприятия по ее защите в соответствии с требованиями действующего законодательства по охране почв и санитарных норм.

Для определения качества почв и степени их безопасности для человека, а также разработки рекомендаций по снижению химических и биологических загрязнений проводится оценка состояния почв жилых территорий, рекреационных и курортных зон, зон санитарной охраны водоемов и прибрежных водоемов, территорий сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания.

Основные задачи планирования охраны и рационального использования земель состоят в максимальном повышении эффективности землепользования и эстетической ценности территории, недопущения их деградации и превращения в источник загрязнений, сохранение и расширение площади сельскохозяйственных угодий.

Эрозия почв – распространенное явление во Владимирской области. Причина эрозии – отсутствие рациональной организации территории, несоблюдение правил противоэрозионной агротехники.

В процессе своей деятельности человек воздействует на почву. Воздействие осуществляется не только в процессе ее обработки. Существенные изменения почвы происходят под влиянием вырубки лесов, выпаса скота и других сторон деятельности человека.

Чрезмерная нагрузка на территориях, отведенных под отдых, ведет к нарушению экологического равновесия. На уплотненных почвах, в частности, резко увеличивается глубина их промерзания. В результате всех этих изменений структура почвы разрушается, одновременно нарушается и её водно-воздушное, химические и биологические процессы, исчезает сложившиеся экологическое равновесие между средой и растительностью, биофитоценозов распадается. Это приводит к гибели и отмиранию насаждений. Однако, ещё больший вред почве наносит её загрязнение. Урбанизация и индустриализация сопровождается накоплением промышленных и бытовых отходов.

Из вышеизложенного следует, что основные прорабатывающиеся вопросы следующие:

-мероприятия по борьбе с эрозией почв;

-обеспечение чистоты почвенно-растительного покрова (защита от механического, химического и бактериального загрязнения);

-организация системы удаления мусора.

Для защиты почвенно-растительного покрова от механического, химического и бактериального загрязнения предлагаются следующие мероприятия:

-планировочная организация территории с устройством дорожно-тропиночной сети, учитывающая потоки посетителей, введение регулируемого движения отдыхающих в местах массовой посещаемости строго по дорогам, тропкам и площадкам;

-систематический уход за насаждениями, рыхление почвы, внесение удобрений,

-сокращение объемов применения особо опасных стойких препаратов, за исключением случаев, когда другие эффективные меры по каким-либо причинам не могут быть использованы;

-внедрение и развитие экологических методов защиты растений, агротехнических, биологических, генетических, биофизических, механических;

-полное исключение применения пестицидов на охраняемых  территориях, в зонах массового отдыха;

-повышение природной самоочищающей способности почв путем проведения различного рода мелиораций;

-озеленение транспортных магистралей такими видами насаждений, в которых будут переходить из почвы субстанции свинца и других химических элементов.

Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования осуществляется органами местного самоуправления или уполномоченными ими органами.

Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (Земельный Кодекс РФ от 22.07.2008 N 141-ФЗ).

Основные задачи планирования охраны и рационального использования земель состоят в максимальном повышении эффективности землепользования и эстетической ценности территорий, не допущения их деградации и превращения в источник загрязнений, сохранение и расширение площади сельскохозяйственных угодий.

Основные направления решения этих задач:

-Оптимальное распределение земель по сферам народнохозяйственной деятельности и отраслям производства, всемерное повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий;

-Осуществление противоэрозионных мероприятий;

-Рекультивации мест под свалками, дорогами и т.д. в целях их использования под сельскохозяйственные уголья, леса, городские парки и зоны отдыха;

-Проведение мероприятий по охране земель от загрязнений производственными и бытовыми отходами (переработка твердых, очистка стоков, захоронение и нейтрализация токсических веществ и т.п.);

-Сокращение отводов земель, особенно сельскохозяйственных угодий, для строительства и других целей, предотвращение перевода более ценных угодий в менее ценные.

-Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель путем осушения болот, распашки неудобных земель и т.д.

-Ежегодно проводить почвенно-агрохимическое, токсикологическое и радиологическое обследование сельхозугодий;

-Снижение уровня загрязнения почв на основе рационального распределения антропогенных нагрузок;

Предприятия, осуществляющие разработку месторождений полезных ископаемых, обязаны снимать, хранить и наносить плодородный слой почвы на рекультивируемые земли, а при экономической целесообразности и на малопродуктивные угодья. Мероприятия по восстановлению плодородия рекультивируемых земель для использования их в сельском или лесном хозяйстве (внесение удобрений, известкование и другие работы) осуществляется землепользователями, которым передаются земли, за счет средств предприятий, организаций и учреждений, проводивших на этих землях работы, связанные с нарушением почвенного покрова. Земельные участки, приводимые в состояние пригодных для использования в сельском хозяйстве, должны быть спланированы, покрыты плодородным слоем, оборудованы в необходимых случаях дорогами, дренажем, другими коммуникациями и сооружениями. Участки, приготавливаемые для лесохозяйственного пользования, должны быть обеспечены соответствующей глубиной корнеобитаемого горизонта, необходимого для произрастания древесно-кустарниковой растительности, оборудованы необходимыми мелиоративными, гидротехническими, противоэрозионными и другими сооружениями.

Необходимы по мере освобождения отработанных площадей проводить их рекультивацию с последующей передачей их соответствующим землепользователям.

Природоохранные мероприятия необходимо осуществлять комплексно, поэтому обязательным условием является контроль за выполнением всеми ведомствами и предприятиями намеченных природоохранных мероприятий, отвечающих экологическим, экономическим, и другим особенностям данного района.

Земля в Российской Федерации охраняется как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности.

Целями охраны земель являются:

1)предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

2)обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

Использование территории в прошлом не должно приводить к выделению почвой в настоящем и будущем неблагоприятных элементов физико-химической, микробиологической и радиоактивной природы; загрязнению поверхностных и подземных вод.

Раздел 6.4. Охрана водных объектов

Планирование охраны и рационального использования водных ресурсов основывается на оценке их общего состояния и размещения, анализе сложившегося водопотребления, на всемерном учете своеобразия этого вида природных благ. Как известно с развитием промышленности и сельского хозяйства заметно изменяется окружающая среда. Рост численности населения и развитие экономики заметно влияет на водный баланс. Это влияние проявляется и на гидрологическом режиме водотоков и водоемов и в ряде случаев на изменении характеристик качества природных вод вследствие их истощения и загрязнения.

Согласно новому Водному кодексу РФ принятому Федеральным законом от 3.06.2006г. N 74-ФЗ, вступившему в силу с 1 января 2007 года размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режим их использования устанавливаются исходя из следующего:

-Ширина водоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до 10 км                                50 м

от 10 до 50 км                       100 м

от 50 км и более                    200 м

-Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

-Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров.

-Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

-Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

-использование сточных вод для удобрения почв;

-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

Установление водоохранных зон не исключает необходимость устройства зон санитарной охраны водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи Водного кодекса ограничениями запрещаются:

1)распашка земель;

2)размещение отвалов размываемых грунтов;

3)выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Проектные решения:

Одним из главных мероприятий в деле охраны водных ресурсов является предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод. Практически все сточные воды, поступающие в водоёмы, в той или иной степени загрязнены.

В целях снижения загрязнения поверхностных вод проектом предлагается ряд мероприятий:

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос и соблюдение регламента их использования,

- выявление и ликвидация выпусков неочищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф,

Не менее важным мероприятием в рациональном использовании водных ресурсов является совершенствование и развитие систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод, внедрение ресурсосберегающих технологий, а также бессточных производств там, где это возможно.

Мероприятия по предотвращению истощения и загрязнения водных ресурсов:

-Для предотвращения дальнейшего обмеления и полного высыхания мелких рек, необходимо замедлить поверхностный сток, добиваясь на сколько это возможно, одинакового потока в реках, ручьях в течении всего года. Замедлить поверхностный сток можно с помощью системы мероприятий, включающих снегозадержание, лесопосадки, сооружение водосборных дамб.

-Прирусловые лесокустарниковые полосы должны начинаться от истока и следовать на протяжении реки по обоим берегам до устья.

-Долины мелких рек и ручьев в основном должны оставаться под лесом, с освобождением лишь наиболее широких пойменных участков на кормовые угодья.

Самый надежный и эффективный способ сохранения водных ресурсов – не допускать их загрязнения.

В настоящее время, по существующим законоположениям, ввод в действие новых объектов без очистных сооружений и канализации запрещен.

Очистные сооружения необходимо размещать с подветренной стороны для господствующих ветров (южные и юго-западные) по отношению к селитебным территориям и ниже населенных мест по течению рек. Также необходимым условием при строительстве очистных сооружений является установление санитарно-защитных зон, ширину которых принимают согласно существующим положениям.

В водоемы попадают загрязнения от автотранспорта, сельхозмеханизации, поэтому в гаражах, автобазах, пунктах стоянки должен быть организован сбор и очистка загрязненных вод. Сточные воды, не поддающиеся очистке, должны уничтожаться.

Источником загрязнения является сельское хозяйство. Необходимо для животноводческих ферм рекомендовать строительство компактных установок. При решении о возможности использования сточных вод для орошения, в особенности производственных, нужно учитывать состав стоков, климатические условия, рельеф, гидрогеологические условия.

Раздел 6.5. Защита от шума и вибрации

Охрана атмосферного воздуха предусматривает и мероприятия по борьбе с шумом. Необходимо проводить мероприятия по снижению шума.

Основными источниками шума являются автомобильный и особенно грузовой транспорт, промпредприятия.

Для уменьшения шума от предприятий необходимо проводить мероприятия по внедрению малошумных технологических процессов. Сократить, вплоть до полной остановки в ночные часы работы, сопровождающиеся шумами с превышением санитарных норм.

Озеленение улиц, санитарно-защитных зон будет благоприятно влиять, как на состояние атмосферного воздуха, так и на уменьшение шума, особенно на улицах с большим потоком транспорта.

На стадии разработки технико-экономического обоснования и генерального плана населенного пункта с целью снижения воздействия шума на селитебную территорию следует применять следующие меры:

-функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекреационных зон от промышленных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

-трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых районов и зон отдыха;

-дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного объема грузового движения на специализированных магистралях;

-концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих по возможности вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог);

-укрупнение межмагистральных территорий для отдаления основных массивов застройки от транспортных магистралей;

-создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жилых домов;

-формирование общепоселковой системы зеленых насаждений (СНиП 23-03-2003).

Также, в состав мероприятий по шумовой защите должно включаться использование шумозащитных качеств зеленых насаждений.

Главными мероприятиями по борьбе с транспортным шумом являются профилактические меры:

-разработка бесшумных конструкций транспортных средств;

-усовершенствование покрытия существующих дорог;

-выбор оптимальных режимов работы движения и создание объездных путей населенных пунктов.

Уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданий не должны превышать установленных значений согласно СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Разрабатываемые меры защиты от вибраций должны включать применение передовых методов защиты, виброизоляцию источников вибрации или применение на этих источниках виброгасящих материалов и конструкций.

Ответственность за выполнение требований Санитарных норм возлагается в установленном законом порядке на руководителей и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, а также граждан.

Измерение и гигиеническая оценка вибрации, а также профилактические мероприятия должны проводиться в соответствии с руководством 2.2.4/2.1.8-96 "Гигиеническая оценка физических факторов производственной и окружающей среды" (в стадии утверждения).

Раздел 6.6. Защита от электромагнитных полей, излучений и облучений

Значение максимальных уровней электромагнитного излучения приведены в таблице 6.6.2.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м должны быть установлены санитарные разрывы, вдоль трассы высоковольтной линии.

Оценка воздействия электромагнитного поля радиочастотного диапазона передающих радиотехнических объектов (ПРТО) на население осуществляется:

-в диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц - по эффективным значениям напряженности электрического поля (Е), В/м;

-в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц - по средним значениям плотности потока энергии, мкВт/см2.

Уровни электромагнитного поля, создаваемые ПРТО на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, подвергающихся воздействию внешнего электромагнитного поля радиочастотного диапазона, не должны превышать ПДУ для населения, указанных в таблице 6.6.1 с учетом вторичного излучения.

Представленные в таблице 6.6.1 ПДУ для населения распространяются также на другие источники электромагнитного поля радиочастотного диапазона.

Таблица 6.6.1

ПДУ для населения

| Диапазон частот | 30 -300 кГц | 0,3-3 МГц | 3-30 МГц | 30 - 300 МГц | 0,3 -300 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормируемый параметр | Напряженность электрического поля, Е (В/м) | Плотность потока энергии, мкВт/см2 |
| ПДУ | 25 | 15 | 10 | 3* | 10 25** |

* Кроме средств радио- и телевизионного вещания (диапазон частот 48,5 -108; 174 - 230 МГц)

** Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования.

Примечание: Диапазоны, приведенные в таблице, исключают нижний и включают верхний предел частоты.

При одновременном облучении от нескольких источников должны соблюдаться условия СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

С целью защиты окружающей среды и охраны здоровья населения от радиоактивного загрязнения и воздействия ионизирующего излучения на стадии предшествующей отводу территорий под жилое строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки. При выявлении участков с неактивными загрязнениями необходимо проводить дезактивацию (радиационную реабилитацию). Радиационно-экологические изыскания следует выполнять в соответствии с СП 11-102-97.

Радиационная обстановка в районе характеризуется как вполне удовлетворительная и не требующая принятия специальных мер защиты населения и ограничения хозяйственной деятельности. На территории района все районированные сельскохозяйственные культуры возделываются без ограничений по существующим технологиям.

Радиационная безопасность

Данные по радиологическим показателям почв (содержание радионуклидов цезия-137 и стронция-90, а также радиоактивных изотопов калия-40, радия-226, тория-232), ежегодно контролируемым государственным агрохимцентром «Владимирский», не вызывают опасений.

Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на среду и человека

Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека приведены в таблице 6.6.2

Таблица 6.6.2

Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека

| Зона | Максимальный уровень шумового воздействия | Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха | Максимальный уровень электромагнитного излучения от радиотехнических средств | Загрязненность сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые зоны усадебная застройка | 55 | 0,8 ПДК | 1ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях |
| многоэтажная застройка | 55 | 1 ПДК |  | Выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских КОС |
| Общественно-деловые зоны | 60 | То же | То же | То же |
| Производственные зоны | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 70 | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1ПДК | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДУ | Нормативно очищенные стоки локальных очистных сооружениях . самостоятельным централизованным выпуском |
| Рекреационные зоны | 65 | 0,8 ПДК | 1ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском |
| Зона ООПТ | 65 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 70 | То же | То же | То же |

Примечание: Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.

Раздел 6.7. Хранение, размещение и утилизация промышленных и бытовых отходов

Проблема сбора, удаления мусора является глобальной санитарной проблемой.

Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся в результате производственной деятельности предприятий (организаций), и твердых бытовых отходов.

В соответствии с техническим заданием на разработку Генеральной схемы очистки территории Владимирской области от отходов производства и потребления, Гусь-Хрустального район относится ко 6й группе муниципальных образований по размещению твердых бытовых отходов. Вывоз твердых бытовых отходов данной группы запланирован на станцию сортировки и далее на Вязниковскую свалку.

Санитарная очистка территории

Организация сбора и транспортировки бытовых отходов входит в полномочия администрации муниципального образования (ст.7, № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. (с поправками от 05.02.2007).

Полномочия органов местного самоуправления в области обращения с отходами, ст.9, N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 (с поправками от 18.12.2006). Согласно действующему законодательству органам местного самоуправления предоставлены полномочия по муниципальному земельному контролю (ст.72 Земельного кодекса).

1.К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

2.К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами относится организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

3.К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз бытовых отходов с территории с установленной периодичностью.

Организация планово-регулярной очистки территории должна проводиться в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз).

Сбор и вывоз ТБО предполагается осуществлять специализированным предприятием (ст.9 ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»), имеющими лицензию на право деятельности с данными видами отходов, по договору с потребителями, с использованием спецтехники.

В обязанности организаций, осуществляющих жилищно-эксплуатационные функции, входит: организация сбора и хранения бытовых отходов на территории; содержание сборников отходов в надлежащем санитарном и техническом состоянии (при системе несменяемых сборников отходов); обеспечение подъезда спецавтотранспорта и подхода к сборникам отходов.

Для контейнеров должны выделяться специальные площади на территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения, которые должны быть заасфальтированы и освещены, иметь устройства для стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода жителей. Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20 м и не более 100 м соответственно.

Согласно концепции обращения с ТБО в Российской Федерации РОССТРОЙ РФ 1999 г. политика в сфере управления отходами главным образом должна быть ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования. То есть предусматривать внедрение максимального использования селективного сбора ТБО и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объёма обезвреживаемых отходов.

Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач охраны окружающей среды. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов и смета на полигон. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

Существующие санкционированные свалки на территории МО отсутствуют. Вывоз мусора происходит за пределы МО Октябрьское сельское поселение.

С западной стороны от деревни Коршуниха расположена несанкционированная свалка, в дальнейшем подлежащая ликвидации.

Все имеющиеся стихийные свалки так же подлежат обязательной ликвидации.

Кладбища МО Октябрьское сельское поселение

В соответствии с СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 6 апреля 2003 г.) устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом, в котором необходимо предусматривать следующее:

-обоснованность места размещения кладбища с мероприятиями по обеспечению защиты окружающей среды;

-наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа;

-систему дренажа;

-обваловку территории;

-благоустройство санитарно-защитной зоны;

-характер и площадь зеленых насаждений;

-организацию подъездных путей и автостоянок;

-планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающихся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не менее 65- 70% общей площади кладбища;

-разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища);

-канализование, водоснабжение, теплоэлектроснабжение, благоустройство территории.

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. Процент озеленения определяется расчетным путем из условия участия растительности в регулировании водного режима территории.

Участки для размещения кладбища и крематория следует располагать с подветренной стороны по отношению к жилой территории.

Санитарно-защитные зоны  от сельских кладбищ составляет 50 м. (основание: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция).

Существующие кладбища:

- севернее деревни Пономарево, площадью 1,30 га

- с южной стороны деревни Крутые горки, площадью 0,30 га;

- в деревне Дудкино, площадью 0,38 га;

- в деревне Нагуево, площадью 0,26 га;

- с юго-западной стороны от деревни Жарцы, площадью 1,40 га.

Скотомогильники на территории МО Октябрьское сельское поселение

На территории муниципального образования  расположены два скотомогильника с санитарно-защитной зоной 1000 м:

( с северо-западной стороны деревни Пономарево;

( с южной стороны от деревни Пивоварово.

Глава 7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Положения по защите территории от ЧС природного и техногенного характера, проведение мероприятий по ГО и обеспечение пожарной безопасности.

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

требования в области гражданской обороны - специальные условия (правила) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Функции структуры ГО

-создание единой системы оповещения;

-проведение «месячников» (информирование населения о ЧС природного и техногенного характера – через семинары и лекции);

-обеспечение пожарной безопасности (установка пожарной сигнализации, ПГ и ПК, средств пожаротушения);

-обеспечение базы средств индивидуальной защиты и средств массовой защиты;

-ежеквартальная проверка единой системы оповещения населения о ЧС;

-контроль за выполнением требований и обновлением материальной базы по всем вышеперечисленным пунктам.

Задачи в области гражданской обороны

Основными задачами в области гражданской обороны являются:

-обучение населения в области гражданской обороны;

-оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

-предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;

-проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

-проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;

-борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;

-обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;

-санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;

-восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;

-срочное захоронение трупов в военное время;

-разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;

-обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

-организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения;

-осуществляют меры по поддержанию сил и средств гражданской обороны в состоянии постоянной готовности;

-организуют подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;

-создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию технические системы управления гражданской обороны, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

-планируют мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения;

-планируют мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;

-создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Формирование структуры ГО

-назначение начальника ГО;

-назначение ответственного по радиохимической защите;

-назначение ответственного по биологической защите;

-назначение ответственного за формирование аварийно-спасательных бригад.

МО Октябрьское сельское поселение потенциально относится  к умеренно-опасным территориям.

ЧС техногенного характера:

1.Риски возникновения ЧС на автомобильных дорогах и железнодорожном транспорте.

2.Риски возникновения аварий на системах ЖКХ: прорывы водопровода,  аварии в канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ; аварии на тепловых сетях; аварии в системах снабжения населения питьевой водой; аварии на коммунальных газопроводах, риски обрушения ветхих зданий в населенных пунктах МО Октябрьское сельское поселение;

3.Риски возникновения ЧС на электросетях

К числу аварий на электроэнергетических системах относятся:

-аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом электроснабжения всех потребителей;

-аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий;

-выход из строя транспортных электроконтактных сетей.

Опасности обрыва провода на существующих ЛЭП вследствие сильных снегопадов.

Опасность  линии электропередач может быть вызвана обрывом провода, что приводит к образованию токов короткого замыкания. Далее происходит нагрев проводов до температуры порядка 1000 о С, что может привести к пожару. Во избежание этого на подстанциях устанавливаются  аппараты защитного отключения. При согласовании расширения населенных пунктов или строительства новых объектов Администрация Вязниковского района должна заказать рабочий проект на реконструкцию сетей электроснабжения населенного пункта.

4.Риски возникновения аварий на очистных сооружений:

-аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым

выбросом загрязняющих веществ;

-аварии на очистных сооружениях промышленных газов с массовым выбросом загрязняющих веществ и аварии на очистных сооружениях с фекальными отходами.

5.Риски возникновения аварий на газопроводе:

-от существующих ГРС и ГРП в населенных пунктах МО;

-от магистрального газопровода высокого давления;

Чтобы предотвратить повреждения газопроводов на открытой местности необходимо вдоль трассы его прохождения установить опознавательные знаки в соответствии с ГОСТом и другой нормативной документацией.

6.Риски возникновения техногенных пожаров:

В результате возникновения аварийных ситуаций на действующих промышленных предприятиях. Повышенные риски возникновения техногенных пожаров обусловлены преобладанием деревянных  построек в населенных пунктах.

ЧС природного характера:

1.Риски возникновения природных пожаров (в результате несанкционированного разведения костров, неосторожного обращения с открытым огнем); неконтролируемое горение лесных угодий в пожароопасный период или вследствие несоблюдения правил пожарной безопасности населением. В это понятие входят лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные и подземные пожары горючих ископаемых.

По площади, охваченной огнём, лесные пожары подразделяются на 6 классов:

1. Площадь, охваченная огнём – 0.1÷0.2 Га - загорание;

2. Малый пожар – 0.2÷2.0 Га;

3. Небольшой пожар – 2.1÷20 Га;

4. Средний пожар - 21÷200 Га;

5. Крупный пожар - 201÷2000 Га;

6. Катастрофический пожар - более 2000 Га.

2.Стихийные бедствия гидрологического характера

Эти природные явления подразделяются на бедствия, вызываемые:

-высоким уровнем воды, наводнением при котором происходит затопление пониженных частей городов и др. населённых пунктов, с/х культур, повреждение промышленных и транспортных объектов;

-низким уровнем воды, когда нарушается судоходство, водоснабжение населенных пунктов и с/х объектов, оросительных систем;

3.Инфекционные болезни людей - это заболевания, вызываемые болезнетворными микроорганизмами и передающиеся от зараженного человека или животного здоровому. Такие болезни появляются в виде эпидемических очагов. В частности эпидемический очаг - место заражения и пребывания заболевшего, окружающие его люди и животные, а также территория, в пределах которой возможно заражение людей возбудителями инфекционных болезней.

4.Особо опасные инфекционные болезни животных.

Инфекционные болезни животных - группа болезней, имеющая такие общие признаки, как наличие специфического возбудителя, цикличность развития, способность передаваться от зараженного животного к здоровому и принимать эпизодическое распространение.

Обеспечение пожарной безопасности

Необходимо сохранение существующих прудов, ручьёв с обустройством пирсов для забора воды пожарными машинами. В настоящее время существует пожарное депо в деревне Серково. Данным проектом проектируется размещение пожарных депо на 2 машины в деревне Поздняково и поселке Лукново.

Согласно областным нормативам градостроительного проектирования пожарное депо должно быть расположено не более 20-минутной доступности от населенных пунктов. Рассмотрим доступность до крайних населенных пунктов от пожарных депо, расположенных в следующих населенных пунктах:

1. деревня Серково;

- Расстояние от деревни Серково до деревни Агафоново составляет 2,30 км (расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет преодолено за 3,45 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов;

- Расстояние от деревни Серково до деревни Беляиха составляет 5,80 км (расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет преодолено за 8,70 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов;

- Расстояние от деревни Серково до деревни Бродники составляет 4,30 км (расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет преодолено за 6,45 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов;

- Расстояние от деревни Серково до деревни Жарцы составляет 4,30 км (расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет преодолено за 6,45 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов;

- Расстояние от деревни Серково до деревни Коршуниха составляет 6,20 км (расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет преодолено за 9,30 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов;

- Расстояние от деревни Серково до деревни Сизово составляет 2,70 км (расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет преодолено за 4,05 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов.

2. поселок Лукново;

- Расстояние от поселка Лукново до деревни Большой Холм составляет 5,80 км (расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет преодолено за 8,70 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов;

- Расстояние от поселка Лукново до деревни Васькино составляет 4,90 км (расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет преодолено за 7,35 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов;

- Расстояние от поселка Лукново до деревни Игуменцево составляет 4,30 км (расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет преодолено за 6,45 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов;

- Расстояние от поселка Лукново до деревни Каликино составляет 5,40 км (расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет преодолено за 8,10 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов;

- Расстояние от поселка Лукново до деревни Кика составляет 6,80 км (расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет преодолено за 10,20 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов;

- Расстояние от поселка Лукново до деревни Нагуево составляет 2,80 км (расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет преодолено за 4,20 минуты, что удовлетворяет требованиям нормативов;

- Расстояние от поселка Лукново до деревни Наместово составляет 3,70 км (расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет преодолено за 5,550 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов;

- Расстояние от поселка Лукново до поселка Октябрьский составляет 4,50 км (расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет преодолено за 6,75 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов;

- Расстояние от поселка Лукново до поселка Пролетарский составляет 7,000 км (расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет преодолено за 10,50 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов;

- Расстояние от поселка Лукново до деревни Седельниково составляет 3,00 км (расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет преодолено за 4,50 минуты, что удовлетворяет требованиям нормативов;

- Расстояние от поселка Лукново до деревни Сеньково составляет 6,10 км (расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет преодолено за 9,15 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов;

- Расстояние от поселка Лукново до деревни Старыгино составляет 1,70 км (расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет преодолено за 2,55 минуты, что удовлетворяет требованиям нормативов.

3. деревня Поздняково.

- Расстояние от деревни Поздняково до деревни Большое Высоково составляет 4,60 км (расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет преодолено за 6,90 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов;

- Расстояние от деревни Поздняково до деревни Крутые Горки составляет 7,10 км (расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет преодолено за 10,65 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов;

- Расстояние от деревни Поздняково до деревни Малое Высоково составляет 4,90 км (расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет преодолено за 7,35 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов;

- Расстояние от деревни Поздняково до деревни Першино составляет 4,90 км (расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет преодолено за 7,35 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов;

- Расстояние от деревни Поздняково до деревни Пономарево составляет 2,00 км (расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет преодолено за 3,00 минуты, что удовлетворяет требованиям нормативов.

При размещении пожарного депо необходимо предусмотреть водозаборные сооружения, согласовав  их с территориальным центром государственного мониторинга геологической среды и водных объектов владимирской области. На основании гидрогеологического заключения определить точное местоположение водозаборных сооружений.

В целях профилактики пожароопасных ситуаций должны быть предусмотрены следующие противопожарные мероприятия (согласно Приказу МПР РФ от 13.07.2005 №193 «ОБ утверждении перечня противопожарных мероприятий, выполняемых лесопользователями, и требований к плану противопожарных мероприятий, выполняемых лесопользователями»(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.09.2005 № 7046)):

1. создание системы противопожарных барьеров, минерализированных полос, разрывов, канав и уход за ними;

2. строительство и ремонт дорог противопожарного назначения;

3. устройство пожарных водоемов;

4. устройство подъездов к водоисточникам для пожарных машин;

5. мероприятия по повышению пожароустойчивости лесов (регулирование их состава, очистка от захламленности и т.п.);

6. устройство противопожарных щитов, обустройство мест отдыха;

7. устройство пожаронаблюдательных пунктов, вышек, мачт;

8. изготовление и установка средств наглядной агитации и предупредительных знаков;

9. проведение контролируемых профилактических противопожарных выжиганий при наличии соответствующего разрешения лесхоза Федерального агентства лесного хозяйства или осуществляющей ведение лесного хозяйства организации органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

10. подготовка руководителей, ответственных за тушение пожаров, создание бригад рабочих, обученных способам тушения лесных пожаров, участие в проводимых в соответствующем субъекте РФ тактико-специальных учений, тренировок по тушению лесных пожаров;

11. участие в разработке оперативных планов по тушению лесных пожаров в лесном фонде на территории соответствующего субъекта РФ;

12. создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный период;

13. наем временных пожарных сторожей, работников по охране техники и оборудования;

14. патрулирование пожароопасных участков лесного фонда;

15. организация связи (телефонная проводная, радиосвязь);

16. обустройство временных посадочных площадок для воздушных судов и пунктов их заправки топливом;

17. обустройство помещений для временного размещения специалистов и экипажей воздушных судов, привлекаемых для тушения лесных пожаров;

18. создание  противопожарных разрывов между населенными пунктами, пожароопасными объектами и лесными насаждениями, а именно расстояние от границ застройки сельских поселений с одно- двухэтажной застройкой до лесных массивов равно 15 метрам (согласно с п.15 ст.69 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.).

Стоит отметить, что в населенных пунктах (где отсутствуют существующие водоемы) для обеспечения нужд наружного пожаротушения проектом предлагается устройство противопожарных водоемов открытого типа с последующим их оформлением, как рекреационной зоны с благоустройством и малыми архитектурными формами. Радиус обслуживания таких водоемов 100-200 м в зависимости от степени оснащенности действующих пожарных служб данного населенного пункта.

Глава 8. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели проекта составляются в соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденной Постановлением Госстроя РФ № 150 от 29.10.02 и зарегистрированной Минюстом РФ 12.02.03 № 4207 (СниП 11-04-2003). Технико-экономические показатели генерального плана приводятся на исходный год его разработки и по этапам его реализации.

Таблица 8.1

Основные технико-экономические показатели генерального плана

МО Октябрьское сельское поселение

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель МО в установленных границах | га | 54000,00 | 54000,00 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | жилых зон | га | 1672,58 | 1765,14 |
|  | из них: | -"- |  |  |
|  | 4 - 5 этажная застройка | -"- | - | - |
|  | малоэтажная застройка | -"- | 1672,58 | 1765,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | -"- | 501,77 | 524,93 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 1170,81 | 1240,21 |
|  | производственных зон | -"- | 195,07 | 200,27 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | 113,49 | 218,25 |
|  | рекреационных зон | -"- | - | 5,00 |
|  | зон сельскохозяйственного использования | -"- | 39400,88 | 39295,12 |
|  | зон специального назначения | -"- | 3,64 | 6,64 |
|  | земли водного фонда |  | 122,63 | 122,63 |
|  | Прочие территории |  | 259,65 | 154,89 |
| 1.2. | Из общего количества земель сельского поселения: |  |  |  |
|  | земли лесного фонда |  | 12232,06 | 12232,06 |
|  | земли муниципальной собственности | -"- | 1672,58 | 1765,14 |
| 2. | Население |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 6677 | 7581 |
| 2.3. | Возрастная структура населения: | чел. |  |  |
|  | дети до 15 лет | -"- | 1019 | 1335 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 18 - 60 лет, женщины 18-55 лет) | -"- | 3516 | 3764 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 2142 | 3482 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 108,97 | 159,20 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | 4 - 5 этажных домах | -"- | - | - |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 108,97 | 159,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками | -"- | 32,69 | 47,76 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | 76,28 | 114,44 |
| 3.3. | Жилищный фонд с износом более 70 % | -"- | 7,18 | 10,48 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 152,02 |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 16,32 | 21,00 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения - всего | шт | 3 | 3 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы - всего | -"- | 4 | 4 |
| 4.3. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | - | - |
| 4.4. | Поликлиники, ФАП - всего | шт | 5 | 5 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства - | -"- | 6 | 6 |
| 4.6. | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | -"- | 3 | 3 |
| 4.7. | Почтовое отделение | -"- | 4 | 4 |
| 4.8 | Отделения связи | -"- | 4 | 4 |
| 4.9 | Пожарное депо | -"- | 1 | 3 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Автомобильные дороги, всего | км | 53,45 | 85,14 |
|  | В том числе: | -"- |  |  |
|  | автомобильные дороги федерального значения | -"- | - | 25,10 |
|  | автомобильные дороги межмуниципального значения | -"- | 13,75 | 13,75 |
|  | автомобильные дороги местного значения | -"- | 39,50 | 46,29 |
|  | частные автомобильные дороги | -"- | - | - |
| 5.2 | Улично-дорожная сеть | -"- | 142,91 | 196,05 |
| 5.3 | Протяженность железной дороги | -"- | 9,05 | 9,05 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 6.1 | Водоснабжение |  | - | - |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего: | тыс. м3/сут | 0.452 | 0.631 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 0.452 | 0.631 |
|  | на производственные нужды | -"- | - | 0.125 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | 1.22 | 1.67 |
|  | В том числе водозаборов подземных вод | -"- | 1.22 | 1.67 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 50 | 190 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 50 | 190 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 71.972 | 250,0 |
| 6.2 | Канализация |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут | 0.172 | 0.416 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- | 0.677 | 1.32 |
|  | производственные сточные воды | -"- | - | - |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -"- | - | 0.4 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 26.125 | 40.0 |
| 6.3 | Теплоснабжение |
| 6.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0, 2724 | 0,313 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- | 0,182 | 0,207 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/ч | 0, 2724 | 0,313 |
|  | В том числе: |  | - | - |
|  | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | -"- | - | - |
|  | районные котельные | -"- | 121,66 | 129,16 |
| 6.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | -"- | 75,4 | 85,6 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.4 | Газоснабжение |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % |  |  |
| 6.4.2 | Потребление газа - всего | млн. м3/год | 21,1 | 27,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | 21,1 | 27,2 |
|  | на производственные нужды | -"- | - | - |
| 6.4.3 | Источники подачи газа | -"- | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 26,3 | 40,81 |

# Text boxes

Решения, принятые в проекте застройки (реконструкции) на момент выдачи документации соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.